# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     真石漆生产线建设项目

建设单位（盖章）：楚雄悦佳乐涂装饰工程有限公司

编制日期：          2022年3月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 真石漆生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-532301-04-05-577540 |
| 建设单位联系人 | 游某某 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 楚雄 市 楚雄工业园区富民片区 (区) 东升路 （街道） 940号 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 101 度 60 分 28.320 秒， 25 度 02 分 31.431 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 263涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 楚雄市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-532301-04-05-577540 |
| 总投资（万元） | 280 | 环保投资（万元） | 0.49 |
| 环保投资占比（%） | 0.002% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 930 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况一览表 表1-1专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 该项目不涉及排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内无环境空气保护目标2的建设项目 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 该项目不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；该项目不属于新增废水直排的污水集中处理厂 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目 该项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目 无需设置 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 该项目用水取自市政供水管网 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 该项目不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 无需设置 |
| 规划情况 | 《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 根据《楚雄工业园区总体规划修改》（2018-2035）环境影响报告书，富民庄甸工业片区规划面积为9.73平方公里，主要发展卷烟及其配套产业、生物产业、先进装备制造产业、新材料新型建材产业。 该项目属于新材料新型建材产业，符合富民庄甸工业片区整体发展方向。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《楚雄工业园区总体规划修改》（2018-2035），该项目属于推进提升楚雄州工业化水平和市场竞争力，实现工业发展新突破的新兴产业。该项目位于楚雄工业园区富民片区内,符合楚雄工业园区富民片区总体发展方向,周边50m内无重点保护目标,造成污染较小。根据《楚雄工业园区总体规划修改》（2018-2035）环境影响报告书，楚雄工业园区富民片区重点发展富民工业片区规划面积为9.73平方公里，主要发展卷烟及其配套产业、生物产业、先进装备制造产业、新材料新型建材产业,该项目产品为建筑材料，属于该工业区重点发展产业，符合《楚雄工业园区总体规划修改》（2018-2035）环境影响报告书对于富民工业片区的总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》（﹝2016﹞95号）文中关于“三线一单”相关规定及国家环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）《云南省生态保护红线规定方案》（云环发〔2018〕28号），《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）、《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（楚政通〔2021〕22号）,本项目符合“十三五”环境影响评价改革实施方案要求及云南省生态保护红线规划要求，具体分析见表1-2。 表1-2“三线一单”符合性分析 名称 相关政策要求 符 性 说明 生态保护红线符合性分析 生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏 脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。 符合 该项目所在地不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。符合生态保护红线的要求。 环境质量底线符合性分析 按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 符合 本项目周边大气、地表水、声环境质量均能达到环境质量标准，区域环境质量现状良好。根据环境影响评价分析，该项目能采用本环评建议的环境保护措施，对周边环境的影响不显著，符合环境质量底线的要求。 资源利用上线符合性分析 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、 度、效率等上线管控要求。 符合 项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突；项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突；项目位于楚雄工业园区富民片区，区域覆盖电网水资源丰富，与能源利用上线不冲突。符合资源利用上线的要求。 与环境准入负面清单符合性分析 空间布局约束 1. 细化各工业片区产业准入限制名录，并适度提高各片区的入园门槛及排污限制性要求。赵家湾地块和富民庄甸工业区距离城区较近，不得新增三类工业用地，与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区。2. 赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区邻近城市建成区，应设置必要的防护绿地;优化调整区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。 符合 该项目用地为租用楚雄工业园区富民片区楚雄尚红彩印有限公司闲置厂房不属于新增三类工业用地，与富民工业区规划功能、产业定位相符。该项目所在地富民庄甸工业区已有防护绿地。符合空间布局约束。 污染物排放管控 1.实行入河污染物总量控制，严格控制赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区入河污染负荷; 加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足要求;结合滇中引水工程供水情况，加强水资源论证，提高中水回用率，合理确定园区开发时序、开发强度和产业发展规模。2.提升污水处理厂中水回用率，严格控制废水排放，加快推进各片区雨污分流管网、各片区市政 水处理厂建设、现有城市污水处理厂提标改造等环保基础设施建设，确保受纳水体水质达到国家标准要求。园区外排生产废水必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准要求。3.加快固体废物集中处置设施建设，确保入园企业的固废得到妥善处置，同时重点做好危险废物的处理处置及监管等工作。 符合 该项目生活污水经化粪池初步处理后排入市政污水管网，最终进入富民工业污水处理厂。生产废水经沉淀处理后循环利用，不外排。 楚雄工业园区富民片区有完备的污水再利用、固体废物集中处置设施，符合污染物排放管控的要求。 环境风险防控 1.园区各企业，尤其是赵家湾桃园工业区、苍岭工业区，涉及到危险废物的企业应严格按照国家相关规定送有资质单位依法安全处置，产生、利用含危险废物的企业，在贮存、转移、利用危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 2.涉及易燃易爆物品、有毒有害物品、强腐蚀性物品的入驻企业应做好环境风险防范和编制应急预案。园区应建立危险废物环境风险防控体系。 3.区域产业布局和项目建设应做好地下水污染防治和监控，涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格对场地进行工程地质勘查，查明地质情况，有针对性的采取防治措施。 符合 该项目生产过程中产生废机油及废活性炭，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）进行储存与处理，设置危废暂存间、设置台账本、设置废机油存放桶、设置活性炭密封包装袋。符合环境风险防控要求。 资源开发效率要求 1.富民庄甸工业区、苍岭工业区智明地块和黄草地块禁止抽取地下水。 2.引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。 符合 该项目供水来自市政管网不涉及抽取地下水，引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，均达到国内先进水平。符合资源开发效率要求。 根据表1-2“三线一单”符合性分析，悦佳乐涂真石漆生产项目符合“三线一单”的要求。 2、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），该拟建项目为第一类鼓励类中“低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料”。该项目有良好的产业政策支持。 3、项目选址合理性分析 该项目为新建项目，位于楚雄工业园区富民片区内，租用楚雄工业园区富民片区楚雄尚红彩印有限公司闲置厂房，符合城乡规划。根据现场勘查，富民机电机械加工基地的路网、供排水系统、供配电系统已基本形成格局。楚雄工业园区富民片区重点发展烟草及配套、装备制造、新型建材制造及商贸物流业，该项目为建材制造符合楚雄工业园区富民片区的重点发展方向，受到楚雄工业园区富民片区的政策支持。因此该项目的选址是合理的。 4、平面布局合理性分析 平面布局示意图详见附件1。 本项目根据“分区合理、工艺流畅、互不干扰”的原则，结合项目特点、项目工艺、用地条件、环保条件、绿化环境对该项目的平面布局进行了统筹安排。项目总体分为原辅料堆放区、成品和包装材料存放区、展示厅、办公室、生产车间等。展示厅、办公室位于厂区北面、原辅料堆放区、成品和包装材料存放区位于厂区西面、生产车间位于厂区东面，功能区独立、分工合理。该项目生产阶段采用的工艺为简单混合工艺，工艺简单、污水及废气产生量较小，噪音产生源位于厂区东面的生产车间，东侧外围为工业用地，最大限度降低了该项目的污染。结合分析看来，该项目平面布局是合理的。 5、环境管理政策相符性分析 该项目与“气十条”、“土十条”及“水十条”等现行环境管理要求符合性分析见表1-3。 表1-3该项目与“气十条”、“土十条”及“水十条”等现行环境管理要求 符合性分析 名称 政策要求 符合性 说明 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发〔2013〕37号 深化面源污染处理，综合整治城市扬尘。加强施工扬尘管理，积极推进绿色施工，施工现场应全封闭设置围挡墙，施工现场运输道路进行道路硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式，推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 符合 项目施工期采取洒水降尘，运输车辆加盖篷布，减速慢行等措 。 《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发〔2016〕31号 加强工业废物处理处置。完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 符合 本项目施工期产生的固体废物（废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾）妥善集中处置，不涉及工业废物。 《水污染防治行动计划》（水十条）国发〔2015〕17号 全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 符合 楚雄工业园区富民片区有完备的市政污水管网设施和配合污水处理厂。 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 符合 本项目不涉及开发利用地下水。 根据表1-2该项目与“气十条”、“土十条”及“水十条”等现行环境管理要求符合性分析，该项目符合“气十条”、“土十条”及“水十条”的相关要求。6、与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的相符性分析 根据推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知（长江办〔2022〕7号），项目与（长江办〔2022〕7号）的符合性见表1-4。 表1-4 项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性对比表 云发改基础〔2019〕924号要求 项目情况 是否符合 工业布局 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽、养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿。以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线 保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 1、项目不涉及全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，。 2、项目位于楚雄工业园区富民片区，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 3、项目位于楚雄工业园区富民片区，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽、养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 4、项目不涉及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿。 5、项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护 6、项目不涉及未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 7、项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 8、项目不涉及在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 9、项目不涉及在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 10、项目不涉及新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 11、项目不涉及新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 符合 根据表1-4，项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》（长江办〔2022〕7号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目来源 建筑涂料作为涂料工业中一大门类，现如今已成为一个国家国民安居乐业必不可少的一部分，是能直观反映我国国民生活水平的重要标志。我国建筑涂料在近年来得到了突飞猛进的发展，从地方到全国已形成一定的规模与较为良好的基础。随着我国经济建设的进一步发展，建筑涂料产业有着令人鼓舞的前景，并为建筑涂料的研究开发和发展提供了社会基础。 楚雄悦佳乐涂装饰工程有限公司注册成立于2021年4月26日，主要经营范围为公共建筑装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；建筑工程；室内外装饰装修工程；园林绿化工程施工；土石方工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；工程设计活动；陶瓷、金属材料、建材、水泥预制品、石膏制品、防水材料销售；机械设备租赁；建筑劳务作业分包；涂料制造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，公司对市场也有着准确的把握，为了企业自身发展的需要，公司计划租赁楚雄尚红彩印有限公司，购置设备，建设生产车间，项目建成后可年产200吨外墙真石漆专用矿物胶泥、180吨真石漆、50吨净味外墙乳胶漆。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第2017年682号文件国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定等有关规定，该项目需编制环境影响评价文件，楚雄悦佳乐涂装饰工程有限公司将此项目的环境影响评价工作委托我单位完成。我单位在接受委托后，立即派有关工程技术人员到现场进行勘察和资料收集，并按照设项目环境影响评价管理名录》，本项目属于“十五项化学原料和化学制品制造业”中的“涂料制造”，编制环境影响报告表。 1、项目概况 项目名称：真石漆生产线建设项目 建设单位：楚雄悦佳乐涂装饰工程有限公司 建设性质：新建 建设地点：楚雄工业园区富民片区 项目投资：项目总投资为280万元 建设面积：租用已建好的厂房内，出租方为楚雄尚红彩印有限公司，涉及占地面积为930m² ，位于楚雄工业园区富民片区，属于工业用地。 2、主要建设内容 该项目主要涉及的建设内容来自主要构筑物施工以及环保工程的施工（包括生产设备的安装、除尘设备的安装）。 该项目建设于自有外租厂房内，基础建设完备、有良好的通风环境、有市政自来水管网覆盖、有城市污水管网覆盖。该项目租用厂房有较为良好的基础设施建设，展示厅、办公室已在租用厂房内有配备，不需要建筑物建设。项目厂房的其他构筑物（沉淀池、材料堆放场等）均已建好，不需要进行其他构筑物施工。 主要新建工程内容为在设备放置区内安装分散机1台、真石漆搅拌机2台、干粉搅拌机1台、真石漆搅拌机1台、自动称重包装机1台。以及新建环保设施，包括通分机及离地15m的排风软管，以及危废暂存间。 3、主要工程量 表2-1 项目组成表 工程组成 工程名称 建设内容 备注 主体工程 生产厂房 真石漆搅拌机放置区 4m×7.6m 依托 分散机放置区 4m×13.8m 依托 干粉搅拌机自吸除尘设备放置区 5.5m×21.4m 依托 设备安装 在设备放置区内安装分散机1台、真石漆搅拌机2台、干粉搅拌机1台、真石漆搅拌机1台、自动称重包装机1台。 新建 办公室、展示厅 11.5m×16.0m二层钢架结构建筑 已有 公共工程 供水 楚雄市政自来水供水管网统一供给 已有 排水 经化粪池初步处理后由楚雄市政污水管网统一排放 供电 楚雄供配电系统统一供给 辅助工程 仓储 原辅料堆放区 5.5m×21.4m 依托 成品和包装 料堆放区 5.5m×21.4m 依托 辅料和半成品存放区 4m×13.8m 依托 设备维修、产品化验、产品监测 该项目规模较小、生产工艺简单。设备维修、产品化验、产品监测主要依靠社会力量。 / 环保工程 废水 施工期 / / 运营期 2m×1.5m×0.2m沉淀池2个 已有 公共厕所及化粪池 已有 废气 施工期 项目施工期采取洒水降尘，设备运输车辆加盖篷布，减速慢行等措施。 / 运营期 自吸除尘设备1台。 新建 集气罩2个用于有机废气的收集处理。 环评建议 通风机及排风软管用于有机废气的收集处理。 活性炭与光氧催化装置一套用于有机废气的收集处理。 噪声 施工期 合理安排施工时间；合理布局施工现场；降低设备声级；降低人为噪声。 / 运营期 合理安排生产时间，降低生产时的人为噪声。 固废 施工期 施工期产生的固体废物由环卫部门进行处理。 / 运营期 生活垃圾存放桶1只；设置危废存放间，危废存放间内设置废机油存放桶1只用于存放废机油，设置用于存放废活性炭的密闭包装，放置于危废暂存间，定期联系有资质的单位处理。 环评建议 生态 该项目厂区不涉及土建施工不需要进行植被恢复，项目所在工业区已有良好的绿化基础。 已有 4、主要产品及原辅料消耗 表2-2主要产品及原辅料消耗 单位（t/a） 主要产品名称 主要产品产量 主要原辅材料名称 主要原辅材料预计总用量 主要 成分 外墙矿物胶泥 2 00 雪花白天然矿粉 140 二氧化硅 水泥 30 碳酸钙、三氧化二铝、三氧化二铁 煅烧高岭土 20 三氧化二铝、二氧化硅 纤维素 10 原浆纸和棉絮 真石漆 180 天然彩砂 110 二氧化硅 水 30 / 纤维素 5 原浆纸和棉絮 防冻剂 3 亚硝酸钠，碳酸盐，亚硝酸钙，尿素 湿润剂 5 甘油，乙醇 消泡剂 3.5 硅油，聚醚 调节剂 3.5 石灰，硫 天然乳液 18 油，水，乳化剂 增稠剂 2 淀粉，果胶，琼脂，海藻胶 净味环保外墙乳胶漆 50 天然乳液 28 油，水，乳化剂 水 12 / 纤维素 8 原浆纸，棉絮 天然矿粉 2 二氧化硅 5、主要能源及水资源消耗 表2-3 主要能源及水资源消耗 名称 预计总用量 水（t/a） 79.5 电(kw•h/a) 150 6、主要设备设施明细 归类 名称 型 数量（台） 投资（元） 备注 生产 设备 分散机 Sxgs-3 1 2800000 分散 真石漆搅拌机 Sx-1 1 搅拌 干粉搅拌机 Sx-3 1 搅拌 真石漆搅拌机 Sx-5 1 搅拌 自动称重包装机 Ln965a 1 称重 自吸除尘设备 / 1 除尘 环保 设备 防逸散罩 / 2 200 收集有机废气 生活垃圾存放桶 / 1 200 生活垃圾 废机油存放桶 / 1 300 废机油 通风机及排风软管 / 1 1000 有机废气处理 光氧催化装置 / 1 1000 有机废气处理 活性炭 / / 1000 有机废气处理 危废存放间 / 1 2000 废机油、废活性炭 表2-4主要设备设施明细 该项目环保投资为5900元，占总投资的0.002%，该部分环保投资主要用来处理该项目运营期内产生的有机废气及危险废物。 7、水量平衡 该项目采用雨污分流制，雨水汇集后进入楚雄工业园区富民片区原有的雨水排水沟，不进入本项目水循环内，因此不在水量平衡中列出。 （1）生活用水 该项目厂区内不设置员工生活区域，常驻员工为3人，外出施工员工为10余人，生活污水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表《生活源产排污核算系数手册》计算，城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算。折污系数为0.8～0.9，其中，人均日生活用水量≤150L/人•d天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250L/人•d天时，取0.9；人均日生活用水量介于150L/人•d和250L/人•d间时，采用插值法确定。项目运营期劳动定员以3人计，人均日生活用水量取据《云南省用水定额》（2019 年版 经云水发〔2019〕122 号发布）中小城市生活用水定额取值110L/人•d，排污系数按0.8计，则该项目日生活综合用水量为0.11m3/d，产生的日生活污水产生量约为0.088m3/d。工作日以250d计，则年生活综合用水量为27.5m3/a，产生的年生活污水产生量约为22m3/d。 该项目租用厂房具有较好的基础设施建设，生活污水经化粪池初步处理后由楚雄市政污水管网排放。 （2）原料用水 该项目添加乳液分散搅拌时需添加一定量的自来水参与加工，其用量约为42m3/a。 （3）设备清洗水 该项目加工设备每次使用结束需要进行清洗，用水量经过咨询厂家以及查阅同类型环评（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目）得出清洗的用量约为31m3/a，设备清洗水的成分主要为原辅料与水的混合物可回用于生产，利于节能环保节约成本。 （4）天然乳液空桶清洗水 该项目天然乳液空桶回用前需要进行清洗，清洗水主要成分为天然乳液与水的混合物，清洗水可重复使用于天然乳液空桶清洗水，后可回用于生产作为原料用水，其用量约为2m3/a。 （5）卫生用水 厂区内需要定期进行卫生打扫，以保证厂区的美观舒适，该部分用水由经验得出大概为4 m3/a，采用自来水。 水量平衡图 图2-1 水量平衡图 单位：（m3/a） 物料平衡图 该项目进料到成品包装不可避免的会产生原料损耗。具体表现为原料附着在生产设备内，为避免浪费，在生产结束后，会对生产设备进行清洗，设备清洗水量核算见水量平衡，清洗后的设备清洗水的主要成分为原辅料与水的混合物可回用于生产。 图2-2外墙矿物胶泥物料平衡图 图2-3真石漆物料平衡图 图2-4 外墙乳胶漆物料平衡图 9、平面布置合理性分析 该项目的平面布置图如附图1所示。 该项目厂区内布置根据“分区合理、工艺流畅、互不干扰”的原则，结合项目特点、项目工艺、用地条件、环保条件、绿化环境对该项目的平面布局进行了统筹安排。项目总体分为原辅料堆放区、成品和包装材料存放区、展示厅、办公室、生产车间等。展示厅、办公室位于厂区北面、原辅料堆放区、成品和包装材料存放区位于厂区西面、生产车间位于厂区东面，功能区独立、分工合理。该项目生产阶段采用的工艺为简单混合工艺，工艺简单、污水及废气排污量小，噪声产生源位于厂区东面的生产车间，东侧外围为工业用地，最大限度降低了该项目的污染。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目施工期的工艺流程和排污环节 图2-5 项目施工期的工艺流程和排污环节 项目施工期的主要污染源分析 1、施工期水污染源分析 该项目施工期水污染源主要为施工人员的生活污水。该项目施工工期短，施工人员较少，施工期间不设置临时宿舍、临时厕所、临时厨房，该项目靠近楚雄市区，工作人员的食宿可在楚雄市内解决，施工期无废水产生。 2、施工期大气污染源分析 施工期间安装设备不涉及土建工程，仅涉及设备安装，会产生少量设备安装焊接废气、汽车废气，污染物包括CO、NOx等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可认为其对环境影响比较小。所以本环评不对施工期设备安装焊接废气、汽车废气进行定量分析。 3、施工期声环境影响分析 施工期间噪声污染源来源于设备安装噪声、物料装卸噪声、人为活动噪声，产生的噪声值约为70～75db（A）。项目设备安装工程周期短，且只在白天进行施工，项目区周边无居民生活区，该项目产生的噪声污染对该项目周边声环境的影响有限。 4、施工期固体废物环境影响 该项目施工期会由施工人员产生少量的生活垃圾，安装设备过程中会产生少量设备废弃包装。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境光科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8～1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5～1.0kg/人·d，本项目每人每天生活垃圾产生量按照0.5kg 计算，施工人员为5人，施工工期为2月，则生活垃圾的产生量为150kg ，根据（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目），该项目安装设备过程中会产生的设备废弃包装约为10kg。产生的固废都为一般固废，无危险固废产生，可联系城市环卫部门进行处理。 三、项目运营期的工艺流程和排污环节 图2-6 项目运营期真石漆的工艺流程和排污环节 图2-7 项目运营期外墙真石漆矿物胶泥的工艺流程和排污环节 图2-8 项目运营期外墙净味环保外墙乳胶漆的工艺流程和排污环节 四、项目运营期的主要污染源分析 1、运营期水污染源分析 该项目运营期废水主要为生活污水和设备清洗废水。 （1）生活污水：该项目厂区内不设置员工生活区域，常驻员工为3人，外出施工员工为10余人，生活污水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表《生活源产排污核算系数手册》计算，城镇生活污水产生量根据城镇生活用水量和折污系数计算。折污系数为0.8～0.9，其中，人均日生活用水量≤150L/人•d天时，折污系数取0.8；人均日生活用水量≥250L/人•d天时，取0.9；人均日生活用水量介于150L/人•d和250L/人•d间时，采用插值法确定。项目运营期劳动定员以3人计，人均日生活用水量取据《云南省用水定额》（2019 年版 经云水发〔2019〕122 号发布）中小城市生活用水定额取值110L/人•d，排污系数按0.8计，则该项目日生活综合用水量为0.11m3/d，产生的日生活污水产生量约为0.088m3/d。工作日以250d计，则年生活综合用水量为27.5m3/a，产生的年生活污水产生量约为22m3/d。 （2）设备清洗水：该项目加工设备每次使用结束需要进行清洗，用水量经过咨询厂家以及查阅同类型环评（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目）得出清洗的用量约为31m3/a，设备清洗水的成分主要为原辅料与水的混合物可回用于生产，利于节能环保节约成本。 （3）天然乳液空桶清洗水 该项目天然乳液空桶回用前需要进行清洗，清洗水主要成分为天然乳液与水的混合物，清洗水可重复使用于天然乳液空桶清洗水，后可回用于生产作为原料用水，其用量约为2m3/a。 2、运营期大气污染源分析 该项目运营期废气污染产生的废气污染主要为投料时产生的粉尘、生产过程中产生的挥发性有机废气。 （1）该项目因投料环节，会产生少量粉尘，主要由煅烧高岭土、天然彩砂、水泥、纤维素、雪花天然矿粉等原材料产生。根据同类报告（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目）该项目产生的粉尘约为投料用量的0.1%，属于无组织排放，则本项目颗粒物产生量约为0.323t/a。 投料时产生的粉尘通过自吸除尘设备处理。安装自吸除尘设备后在投料过程中产生的粉尘可以做到粉尘不外排，对外环境造成的影响较小。 （2）生产过程中产生的挥发性有机废气主要由湿润剂和消泡剂产生，以VOCs计。湿润剂和消泡剂用量较少，分别为5t/a、3.5t/a。根据同类型水性涂料生产企业调查资料显示（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目），生产期间有机废气的挥发量约为湿润剂和消泡剂用量的0.1%，则本项目的VOCs产生量约为0.0085t/a,要求在分散机、搅拌机上方设置集气罩、引风机对VOCs进行收集，经活性炭与光氧催化装置处理后通过离地15m的外墙排风软管排出，集气罩、引风机收集效率约为85%，活性炭与光氧催化装置处理效率为80%，引风机风量为1000m3/h。工作日以250d计，工作时长以8h计。则本项目VOCs有组织排放量为0.001445t/a，无组织排放量为0.001275t/a，有组织排放速率为0.003541kg/h，无组织排放量为排放速率为0.00425kg/h，则VOCs有组织排放浓度为3.54mg/m3。 表2-5 项目产排情况一览表 污染物 VOCs 产生量（t/a） 0.0085 产生速率（kg/h） 0.003541 排放情况 有组织 无组织 产生量（t/a） 0.0085 / 收集效率 85% / 处理效率 90% / 排放量（t/a） 0.001445 0.001275 排放量（g/s） 0.0009836111 / 非甲烷总烃最高允许排放速率（kg/h） 10 / 非甲烷总烃最高允许排放浓度（mg/m3） 120 4 3、运营期声环境污染源分析 项目噪声主要来源于设备运转产生的噪声，产生的噪声经过自然衰减、墙体隔声及声音叠加后厂界外噪声较小。该项目主要设备噪声值见表2-6。 表2-6 项目主要设备噪声值 归类 名称 型号 数量（台） 噪声db（A） 生产设备 分散机 Sxgs-3 1 70～75 真石漆搅拌机 Sx-1 1 70～75 干粉搅拌机 Sx-3 1 70～75 真石漆搅拌机 Sx-5 1 70～75 自动称重包装机 Ln965a 1 70～75 环保设备 自吸除尘设备 / 1 65～70 4、运营期固体废物产生源分析 该项目运营期固体废物产生主要为生活垃圾和一般工业固废。 （1）生活垃圾：该项目不设置员工生活区、生活垃圾产生量较少，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境光科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8～1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5～1.0kg/人·d，本项目每人每天生活垃圾产生量按照0.5kg 计算。本项目年工作250日，常驻员工3人，预计生活垃圾总共为375kg/a。该项目所处的楚雄工业园区富民片区市政生活垃圾处理设施较为完备，可由市政环卫部门进行处理。 （2）一般工业固废：该项目产生的一般工业固废主要为粉料麻袋、包装废料和天然乳液空桶。 A粉料麻袋:根据项目生产规模和厂家提供资料分析，该项目产生的粉料麻袋大约为3t/a，属于一般固废，可存放于包装材料堆放区，由厂方进行回收利用。 B包装废料：根据项目生产规模和厂家提供资料分析，该项目产生的包装废料大约为1t/a，属于一般固废，可存放于包装材料堆放区，委托市政环卫部门清运处置。 C天然乳液空桶：该项目天然乳液的使用量为46t/a，包装桶分为小桶50kg，大桶180kg。根据需求量粗略计算，该项目每日天然乳液空桶产生量大约为3～5个。经现场调查，该项目的运营方案中将该项目天然乳液空桶简单清洗后回用于产品的包装，该项目天然乳液空桶不属于固体废物，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，该项目天然乳液空桶也不属于危险废物。天然乳液空桶回用既有利于环境保护、资源回收利用，也有利于节约成本。 （3）危险固废 产生的废机油经收集后放置于危废暂存间，定期交由有资质的单位收集处置。 该项目有机废气处理过程中产生的废活性炭根据同类报告估算约为0.001t/a，废活性炭属于危险固废，存放过程中废活性炭容易挥发有机废气对大气环境产生影响。废活性炭应经收集后密封放置于危废存放柜内，并做好废活性炭台账统计，定期联系有资质的部门进行处理。 针对项目产生固体废物的产生方式、处理措施、污染物特点，项目区采取相关的措施后，可实现固体废物有效处置率100%，对周围环境影响较小。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目,租用楚雄工业园区富民片区楚雄尚红彩印有限公司厂房,现状为闲置状态,无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 根据《2020年楚雄州环境状况公报》全州 PM2.5平均浓度为 14 微克/立方米，空气质量优良天数比 例为 100%。二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮减排量完成 “十三五”约束性指标任务。 根据现场勘查，该项目地处楚雄工业园区富民片区，西南面为市政道路。空气污染源主要为过往车辆汽车尾气，该园区有较好的大气扩散条件，过往车辆汽车尾气对园区周围的大气环境影响不大，项目区大气环境质量一般。 2、地表水环境 项目区涉及的水体为西北方向4km的青龙河，该水体最终进入龙川江，为长江流域金沙江水系。根据《2020 楚雄州环境状况公报》该项目属于楚雄市龙川江西观桥监测断面，楚雄市龙川江西观桥监测断面水质类别为Ⅲ类，水质状况为轻度污染，水质状况达到Ⅲ类水环境功能区划要求。 3、声环境 根据《2020年楚雄州环境状况公报》，按照《声环境质量标准》（GB 3096－2008）进行评价，楚雄市4个功能区噪声监测点位昼间和夜间监测结果均符合相对应的功能区噪声限值要求，功能区声环境质量昼、夜平均等效声级达标率分别为100%和 98.5%。其中，“福塔公园”平均等效声级值昼间为45.5分贝，夜间为38.2分贝。 项目地处楚雄工业园区富民片区，西南面为市政道路。声环境污染源主要为过往车辆噪声，声环境质量一般。 4、生态环境 项目地处楚雄工业园区富民片区，西南面为市政道路，东南面为工业用地，植物类型较为单一，生物多样性较低，调查范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省省级保护植物及地方狭域种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据评价区域环境敏感目标分布情况。项目环境保护目标详见下表3-1：项目区周边关系示意图详见附图2。 表3-1项目环境保护目标 环境要素 保护目标 相对方位及风向 与厂界 距离（m） 功能和保护级别 大气 环境、声环境 楚雄市思源实验学校 西南 238.1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 阳光花园小区 正西 334.0 黄土坡 西南 353.4 永兴玻璃 西北 338.4 通源电器 东北 305.1 云南地质第二勘查院实验室 东北 237.5 龙图燃气 东南 98.7 宇泽半导体 东北 353.2 地表 水环境 青龙河 西北 3979.2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 生态环境 / 不受影响 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 （1） 施工期大气污染物排放施工期间安装设备不涉及土建工程，无扬尘产生。仅产生极少量汽车尾气及焊接废气，因此不对施工期间大气污染物排放标准展开评价。 （2）该项目属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的二类区，运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准，标准限值见表3-2。 表3-2 大气污染物综合排放限值（颗粒物） 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 有组织最高允许排放速率（kg/h） 监控点 浓度 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 15 0.51 （3）生产过程中产生的挥发性有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级排放标准。 表3-3大气污染物综合排放限值（挥发性有机废气） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 非甲烷总烃 120 15 12 周界外浓度最高点 5.0 二、废水排放标准 该项目采用雨污分流制，雨水汇集后进入楚雄工业园区富民片区原有的雨水管网，排放进入青龙河，最终汇入西北方向4km的龙川江，流量较小，水质较清，该项目原材料也有较好的保存场所，不存在雨水冲刷堆放材料产生雨水径流污染龙川江及周边土壤环境的情况，因此不对该项目雨水排放标准展开评价。 该项目产生的污水主要为设备清洗水及生活污水，清洗用水沉淀后收集，于下一次生产回用于原料生产和其他用水，不外排。生活污水主要为厕所用水，经化粪池初步处理后可排放进入市政污水管网。该项目污水排放方式主要为间接排放，根据《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）该项目所在地区污水处理厂采用二级处理，排水水质需达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B级规定。 表3-4《污水排入城市下水道水质标准》（GB31962-2015）B级规定标准限值 单位（mg/L） 序号 基本控制项目 B级规定标准限值 序号 基本控制项目 B级规定标准限值 1 化学需氧量（COD） 500 7 氨氮（以N计） 45 2 生化需氧量（BOD5） 350 8 色度（稀释倍数） 64 3 悬浮物（SS） 400 9 PH值 6.5～9.5 4 动植物油 100 10 5 石油类 15 11 6 阴离子表面活性剂 20 12 三、噪声排放标准 （1）施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-5。 表3-5《建筑施工场界环境噪声排放标准》（dB（A）） 昼间 夜间 70 55 （2）根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）项目50m内只存在以工业生产、仓储物流为主要功能的敏感点，该项目属于3类声环境功能区，运营期建设项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，限值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类标准限值 65 55 四、固废污染控制标 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期的大气环境保护措施 施工期间安装设备不涉及土建工程，无扬尘产生。因此不需针对扬尘采取相应的大气环境保护措施。 设备安装过程中会产生少量焊接废气，对大气环境的影响有限，主要污染物为CO、NOx等，可能会对施工人员身体健康状况有影响，因此施工时督促施工人员戴好口罩、加强作业环境通风。 运输设备过程中需要采用汽车进行运输，会产生少量汽车尾气，对大气环境的影响有限，且在室外进行，有利污染物稀释扩散，对工作人员的健康不会产生影响，因此不需要对汽车尾气采取相应的大气环境保护措施。 二、施工期地表水环境保护措施 该项目施工期水污染源主要为施工人员的生活污水。该项目施工工期短，施工人员较少，施工期间不设置临时宿舍、临时厕所、临时厨房，该项目靠近楚雄市区，工作人员的食宿可在楚雄市内解决，施工人员在施工期间产生的厕所废水由原有产区厕所收集，进入市政污水管网。不需针对施工期的地表水环境采取保护措施。 三、施工期声环境保护措施 本项目开工建设会使工程区域周边环境的昼夜间环境噪声值会受到不同程度的影响，为了尽可能降低施工噪声对周边环境的影响，评价建议本项目拟采取的施工噪声污染防治措施包括： 1、合理安排施工时间，本项目原则上不允许夜间施工，如确实需要夜间施工，应向有关政府部门提出夜间施工申请，经批准后方可施工，严禁夜间进行高噪声作业。 2、施工期间降低人为噪声，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 3、少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 4、运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 四、施工期固废保护措施 该项目施工期间产生的固废主要为施工人员产生少量的生活垃圾，安装设备过程中产生的少量设备废弃包装。产生的固废都为一般固废，无危险固废产生。严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），对生活垃圾及设备废弃包装进行合理安置并联系市政环卫部门对生活垃圾及设备废弃包装进行清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期对大气环境的环境影响及保护措施 该项目运营期大气污染物主要为混合搅拌环节中投料时产生的粉尘，以及真石漆生产环节中产生的挥发性有机废气。 投料时产生的粉尘因为投料环境的不同、原辅料产生扬尘的性状不一，扬尘产生量无法进行精确预测，根据同类报告以及对同类厂家的考察，该项目扬尘产生量约为0.323t/a，空气浓度约为0.7mg/m3。如不妥善处理对厂区工作人员身体健康会产生影响，对市容市貌也会产生较大影响。该项目采用自吸除尘设备对投料时产生的粉尘进行处理，处理过后的粉尘沉淀可回用于生产。该项目计划采用的自吸除尘设备可将投料时产生的扬尘进行有效收集，可做到扬尘不产生，不对周围环境产生影响。收集后的扬尘主要成分为原料中的雪花天然矿粉、水泥、纤维素、煅烧高岭土，经收集后可回用于生产，用作生产原料。 （2）生产过程中产生的挥发性有机废气主要由真石漆生产环节中使用到的湿润剂和消泡剂产生，以VOCs计。湿润剂和消泡剂用量较少，分别为5t/a、3.5t/a。根据同类型水性涂料生产企业调查资料显示（杭州乐福涂料有限公司年产300吨乳胶漆和800吨真石漆生产线项目），生产期间有机废气的挥发量约为湿润剂和消泡剂用量的0.1%，则本项目的VOCs产生量约为0.0085t/a,要求在分散机、搅拌机上方设置集气罩、引风机对VOCs进行收集，经活性炭与光氧催化装置处理后通过外墙排风软管排出，引风机及排风软管设计遵循《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），引风机与集气罩设置于真石漆生产运用到的生产设备旁，排风软管连接引风机，排风软管排气口设置于厂区外墙，要求离地不低于15m。 集气罩、引风机收集效率约为85%，活性炭与光氧催化装置处理效率为80%。工作日以250d计，工作时长以8h计。则本项目VOCs有组织排放量为0.001445t/a，无组织排放量为0.001275t/a，有组织排放速率为0.003541kg/h，无组织排放量为排放速率为0.00425kg/h，则VOCs有组织排放浓度为3.54mg/m3。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。本项目初始排放速率﹤3 kg/h，仅需要设置收集装置对VOCs进行收集。考虑到该项目流动人员较多，因此该项目设置通风机及排风软管、以及活性炭与光氧催化装置对有机废气进行收集处理。 （3）该项目VOCs对大气环境影响预测 A、评价工作等级 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 B、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：𝑃i——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； 𝐶i——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； 𝐶0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 表4-1评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% C、评价因子确定 表4-2 评价因子和评价标准表 评价因子 标准值 标准值来源 VOCs（最高允许排放速率） 10（kg/h） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) VOCs（最高允许排放浓度） 120（mg/m3） D、预测模型参数 表4-3 预测模型参数一览表 参数 取值 城市农村选项 农村/城市 城市 人口数（城市选项时） 241.7万人 最高环境温度/C° 27/C° 最低环境温度/C° 4/C° 土地利用条件 城市 区域湿度条件 潮湿 烟囱高度 15m 烟囱内直径 0.3m 烟气温度 等于环境温度 出口流速 1000m/h 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / D、主要污染源估算结果 表4-4 VOCs估算结果一览表 下风向距离/m 预测浓度（ug/m3） 占标率/% 最高允许排放浓度/（ug/m3） 25 0.4297 3.5808E-06 120000 50 0.3772 3.1433E-06 100 0.2093 1.7442E-06 500 0.2737E-01 2.28083333E-07 1000 0.1091E-01 9.09166667E-08 1500 0.6255E-02 5.2125E-08 2000 0.4197E-02 3.4975E-08 2500 0.3074E-02 2.5616666E-08 3000 0.2380E-02 1.98333333E-08 最大浓度距离/m 11 最大浓度扩散速率（ug/m3） 0.8986 最大浓度占标率/% 7.4883E-06 由表4-3VOCs污染源估算模型计算结果可知，VOCs的最大占标率小于1%，根据表4-1评价等级判别表，确定本项目大气环境评价等级为三级，无需设置大气环境影响评价范围。 二、运营期对地表水环境的环境影响及保护措施 该项目运营期地表水污染物主要为生活污水和设备清洗废水。 1、生活污水：项目不设置员工生活区域，生活污水产生量少。该项目属于楚雄工业园区富民片区，接入市政污水管网，生活污水可排放进入市政污水管网进行处理。该项目产生的生活污水主要为厕所污水，产生量约为53.7m3/a。经化粪池初步处理后排放进入市政污水管网，属于间接排放，经富民工业污水处理厂处理后排放，对地表水环境影响有限。该项目排放污水全为生活污水，水污染物产生量可根据该项目污水受纳污水厂富民工业污水处理厂进水水质进行测算。 表4-5生活污水出水浓度及污染物产生量 指标 BOD5 CODcr SS TN TP NH3-N 污染物浓度（mg/L） 100 200 200 25 4 25 污染物产生量（t/a） 0.0018 0.0036 0.0036 0.00045 0.000072 0.00045 2、设备清洗水：该项目加工设备每次使用结束需要进行清洗，用水量经过咨询厂家以及查阅同类型环评得出清洗的用量约为31m3/a，设备清洗水的成分主要为原辅料与水的混合物可回用于生产，利于节能环保节约成本。 三、运营期对声环境的环境影响及保护措施 1、各设备具体噪声值 本项目噪声源主要为分散机、搅拌机、自吸除尘设备等噪声较大的设备以及厂区内部汽车发出的噪声，噪声源强约70～95dB（A），本项目的各设备具体噪声值详见下表4-6。 表4-6本项目的各设备具体噪声值 归类 名称 型号 数量（台） 噪声db（A） 生产设备 分散机 Sxgs-3 1 70～75 真石漆搅拌机 Sx-1 1 70～75 干粉搅拌机 Sx-3 1 70～75 真石漆搅拌机 Sx-5 1 70～75 自动称重包装机 Ln965a 1 70～75 环保设备 自吸除尘设备 / 1 65～70 其他设备 汽车 / / 75～90 2、声环境影响预测 噪声源强本项目运行后的主要噪声源是各个构筑物种的噪声设备，包括分散机、搅拌机、自吸除尘设备等。这些设备的噪声源强在70～105dB之间。 预测模式预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。 噪声衰减模式为： LA（r）=LA（r）+LAref（r0）+Adir+Abar+Aatm+Aexc 式中： LA（r）：距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（r0）：参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adir：几何位置变化引起的衰减量，dB（A）； Abar：屏蔽作用引起的衰减量，dB（A）； Aatm：空气吸收引起的衰减量，dB（A）； Aexc：其它附加衰减量，dB（A）。 噪声合成模式为： 式中： L：n个声源合成后的总声级，dB（A）； Li：第i个单独声源的声级，dB（A）； n：单独声源的个数。 3、预测结果 考虑到该项目存在厂区围墙带来的降噪影响，该项目噪声在厂区边界的预测结果如下。 表4-7 预测结果 声预测值预测点 贡献值 东边界外1m 62 南边界外1m 57 西边界外1m 54 北边界外1m 57 该项目项目厂界四个方向中，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 (昼间65dB（A），夜间55dB（A）)。 4、保护措施 （1）合理安排办工时间，避开12：00~14：00和22：00~6：00休息时间进行办公。 （2）运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （3）降低人为噪声，原辅料、产品装卸轻装轻放。 四、运营期固废处理办法 该项目运营期固体废物产生主要为生活垃圾及一般工业固废。 （1）生活垃圾：该项目不设置员工生活区、生活垃圾产生量较少，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境光科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8～1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5～1.0kg/人·d，本项目每人每天生活垃圾产生量按照0.5kg 计算。本项目年工作250日，常驻员工3人，预计生活垃圾总共为375kg/a。该项目所处的楚雄工业园区富民片区市政生活垃圾处理设施较为完备，可由市政环卫部门进行处理。 （2）一般工业固废：该项目产生的一般工业固废主要为粉料麻袋、包装废料和天然乳液空桶。 A粉料麻袋:根据项目生产规模和厂家提供资料分析，该项目产生的粉料麻袋大约为3t/a，属于一般固废可存放于包装材料堆放区，可联系厂商进行回收利用。 B包装废料：根据项目生产规模和厂家提供资料分析，该项目产生的包装废料大约为1t/a，属于一般固废可存放于包装材料堆放区，可联系市政环卫部门进行处理。 C天然乳液空桶：项目天然乳液的使用量为46t/a，包装桶分为小桶50kg，大桶180kg。根据需求量粗略计算，该项目每日天然乳液空桶产生量大约为3～5个。经现场调查，该项目的运营方案中将该项目天然乳液空桶回用于产品的初包装，该项目天然乳液空桶不属于固体废物,根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，该项目天然乳液空桶也不属于危险废物。天然乳液空桶回用既有利于环境保护、资源回收利用，也有利于节约成本。该项目天然乳液空桶回用前需要进行清洗，清洗水主要成分为天然乳液与水的混合物，清洗水可重复使用于天然乳液空桶清洗水，后可回用于生产作为原料用水，其用量约为2m3/a。 （3）危险固废：根据查询相同设备、类似工艺的环评报告，该项目废机油产生量约为0.006t/a产生的废机油经收集后放置于危废存放间内的废机油存放桶，定期交由有资质的单位收集处置，并做好废机油台账统计。该项目废活性炭产生量约为0.001t/a产生的废活性炭经收集后密封放置于危废存放柜内，定期交由有资质的单位收集处置，并做好废活性炭台账统计。 表4-8 危险废物汇总 名称 类别 代码 产生量 产生工序 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 防治措施 废机油 HW08 900-249-08 0.006t/a 设备 / 有机物、重金属 / T、I 存放于危废暂存间、联系有资质的部门处理 活性炭 HW49 900-039-49 0.001t/a 废气处理 / 有机废气 / T 五、生态环境保护措施 该项目位于楚雄工业园区富民片区内，租用楚雄工业园区富民片区楚雄尚红彩印有限公司闲置厂房，属于工业用地。该工业区内已有较好的绿化设施，该项目运营期间，无臭气产生，噪声在厂界外1m已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。该项目所在地受人为生产活动，植被类型单一，生物多样性较低，调查范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省省级保护植物及地方狭域种类分布。 综上所述，该项目不需针对生态环境保护采取相应措施。 六、环境风险评价及防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，该项目运营期不使用风险物质，运营期主要的风险来源为自然灾害和设备故障，该项目发生自然灾害和设备故障时情况假设、事故原因、可能造成的环境风险具体情况如下表4-9所示 表4-9 可能造成的环境风险具体情况及防治措施 序号 情景假设 事故原因 事故造成的环境风险 1 废机油产生泄漏 废机油未妥善保存 ①将渗入土壤中，土壤难以恢复，使周边企业、居民的日常生产、日常生活造成较大影响，对周边生态环境造成较大破坏；②渗入地下水，对地下水造成难以恢复的污染，对周边水环境造成较大影响，影响周边企业、居民的日常生产、日常生活，对周边生态环境造成较大破坏。 1、项目区地面硬化； 2、日常做好设备维护，减少废机油的产生； 3、现目区设置废机油存放桶，废机油存放桶采取防渗措施，废机油定期可交由有资质的单位收集处置。 2 原辅料发生泄露 火灾 ①因火灾该项目原有的原辅料堆放区堆放的原辅料因储存设施遭到破坏而发生泄露，污染周边的大气环境，对周边企业、居民的日常生产、日常生活造成较大影响；②因消防用水与原辅料混合后的废液渗入土壤，破坏土壤环境，难以恢复。 1、厂内设置足够的室外消火栓； 2、消防管道与生活给水管道共用，呈环状布置。 3、消防采用低压给水系统，最不利点处消火栓水压不低于10m。 4、消防按同一时间内发生火灾一次考虑，室外消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间2小时。 自行监测计划 自行监测计划具体见表表4-10。 表4-10 自行监测计划内容一览表 监测项目 采样点 监测因子（项目） 监测频次 执行标准 废气 无组织 厂区内 非甲烷总烃 按照相关标准执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 固定源 固定源废气 非甲烷总烃 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级（Leq） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 汽车 | 汽车尾气 | / | / |
|  |  | 设备安装 | 焊接废气、汽车尾气 | 施工时督促施工人员戴好口罩、加强作业环境通风。 | / |
|  | 运营期 | 生产厂房 | 粉尘 | 投料过程中采用布袋收尘进行降尘处理，后续可采用设备清洗沉淀水对厂区进行降尘处理。运输过程中加强管理，文明行车，原辅料轻装轻卸；车辆运输途中应覆盖蓬布，运输结束及时对运输车辆清洁。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | VOCs | 要求在分散机、搅拌机上方设置集气罩、排期机对VOCs进行收集，通过活性炭与光氧催化装置对VOCs进行处理。 |  |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 可排放进入市政污水管网进行处理。 | / |
|  | 运营期 | 办公人员 | 生活污水 | 可排放进入市政污水管网进行处理。 | / |
|  |  | 生产厂房 | 设备清洗水 | 回用于原料生产用水 | / |
| 声环境 | 施工期 | 施工工地 | 施工噪声 | 合理安排施工时间，本项目原则上不允许夜间施工，如确实需要夜间施工，应向有关政府部门提出夜间施工申请，经批准后方可施工，严禁夜间进行高噪声作业。施工期间降低人为噪声，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 汽车 | 机械噪声 | 运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 |  |
|  | 运营期 | 生产厂房 | 设备噪声 | 合理安排办工时间，避开12：00~14：00和22：00~6：00休息时间进行办公，降低人为噪声，原辅料、产品装卸轻装轻放。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准 |
|  |  | 汽车 | 机械噪声 | 运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），对生活垃圾及设备废弃包装进行合理安置并联系市政环卫部门对生活垃圾及设备废弃包装进行清运。 |
|  | 运营期 | 一般工业固废：可进行回收利用的粉料麻袋及天然乳液空桶，进行回收利用。不可回收利用的包装废料及沉淀池沉淀物按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）进行合理安置并联系市政环卫部门对生活垃圾及设备废弃包装进行清运。 |
|  |  | 危险固废：产生的废机油经收集后放置于危废存放柜内的废机油存放桶，定期交由有资质的单位收集处置，并做好废机油台账统计。产生的废活性炭经收集后密封放置于危废存放柜内，定期交由有资质的单位收集处置，并做好废活性炭台账统计。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 该项目不涉及地下水抽取，建设厂房内已有较为良好的防地漏措施，不需要针对土壤及地下水污染采取防治措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 一、项目设备维护过程会产生一定量的废机油，废机油如未妥善保存将渗入土壤中，土壤难以恢复，重则污染地下水。可采取以下措施： 1、项目区地面硬化； 2、日常做好设备维护，减少废机油的产生； 3、现目区设置废机油存放桶，废机油存放桶采取防渗措施，废机油定期可交由有资质的单位收集处置。 二、因火灾造成该项目原辅料堆放区堆放的原辅料发生泄露，对大气、土壤造成污染，按照规范要求，可采取以下措施： 1、厂内设置足够的室外消火栓； 2、消防管道与生活给水管道共用，呈环状布置。 3、消防采用低压给水系统，最不利点处消火栓水压不低于10m。 4、消防按同一时间内发生火灾一次考虑，室外消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间2小时。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目符合国家及地方的产业政策的要求；符合国家及地方有关环保法规；厂址选择符合楚雄工业园区富民片区整体发展方向；平面布局合理；污染物处理方案符合环境保护要求；符合《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》（﹝2016﹞95号）文中关于“三线一单”相关规定及国家环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评〔2017〕99号）《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）《云南省生态保护红线规定方案》（云环发〔2018〕28号），《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）、《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（楚政通〔2021〕22号）的要求；符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的要求。 项目若能按本报告表建议的要求，加强运行管理，落实各类污染控制措施，采购安装相应环保设施，则本项目的建设及投入运行，对周围环境质量造成影响较小。因此，从环境保护角度分析,该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 有组织排放量为0.001445t/a无组织排放量为0.001275t/a |  | 有组织排放量为0.001445t/a无组织排放量为0.001275t/a | 有组织排放量为0.001445t/a无组织排放量为0.001275t/a |
| 废水 | BOD5 |  |  |  | 0.0238t/a |  | 0.0238t/a | 0.0238t/a |
|  | CODcr |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a | 0.034t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0272t/a |  | 0.0272t/a | 0.0272t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.00306t/a |  | 0.00306t/a | 0.00306t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.375t/a |  | 0.375 t/a | 0.375 t/a |
|  | 一般工业固废 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | 4t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | 0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①