# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吕合镇英发有机肥基地建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-532301-04-01-543069 |
| 建设单位联系人 | 郭某某 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | （云南省）楚雄州楚雄市吕合镇吕合村委会小天城 |
| 地理坐标 | （101度21分24.983秒，25度08分44.284秒） |
| 国民经济行业类别 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目行业类别 | 第二十三条“化学原料和化学制品制造业”--第“45”项--“262 肥料制造” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 楚雄市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 7800 | 环保投资（万元） | 172.3 |
| 环保投资占比（%） | 2.21 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地面积（m2） | 27000 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况与专项设置原则表判别情况如下： 表1-1 项目专项设置情况与专项设置原则表判别情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目详细情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并{a}芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。 项目涉及的废气中主要污染物质为颗粒物和恶臭气体，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标②。 不设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂。 项目仅涉及生活废水，经处理后达标后回用于绿化及周边菜地浇灌，不涉及工业废水的排放。 不设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的环境风险物质，项目机械维护保养产生的废矿物油属于环境风险物质，但存储量较少未超过临界量。 不设置 生态 取水口下游500米范围内由重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 项目不涉及河道取水。 不设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 项目不涉及海洋。 不设置 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址符合性 本项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，属于《云南省主体功能区规划》（2015.9）中国家级集中连片重点开发区域楚雄市部分，不属于《云南省主体功能区规划》（2015.9）的禁止开发区域内。 本项目租赁楚雄市原吕合氮肥厂旧址进行建设（租赁合同见附件4），不新征土地，土地性质为工业用地，符合项目用地性质。 |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 本项目属于有机肥生产项目，所用生产工艺、生产的产品、规模及生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类 、限制类和淘汰类之列，为允许建设的项目。项目于2021年9月2日在楚雄市发展和改革局备案，项目代码：2109-532301-04-01-543069，因此符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据楚雄州人民政府关于印发《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号），项目与楚政通〔2021〕22号的符合性见表1-2。 表1-2 项目与楚政通〔2021〕22号中相关要求的符合性分析 楚政通〔2021〕22号要求 本项目情况 是否符合 生态保护红线和一般生态空间 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 本项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，项目选址不涉及哀牢山、金沙江干热河谷以及红河礼社江干热河谷、水源保护区等重点生态功能区。项目区未在划定的生态环境管控单元中94个单元内。项目选址区不在生态保护红线和一般生态空间范围内。 符合 环境质量底线 1、水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除Ⅴ类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 本项目严格落实水污染物处理措施，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地表水环境质量。 符合 2、大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 本项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。 符合 3、土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目严格落实土壤污染防治措施，项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。 符合 资源利用上线 1、水资源利用上线。落实最严格水资源管理制度，稳定达到水资源利用“三条红线”控制指标考核要求。2025年，各县市用水总量、用水效率（万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数）、重要江河湖泊水功能区水质达标率满足水资源利用上线的管控要求。 本项目水资源利用量较小，与水资源利用上线不冲突。 符合 2、土地资源利用上线。落实最严格的耕地保护制度。2025年，各县市土地利用达到自然资源和规划、住建等部门对土地资源开发利用总量及强度的土地资源利用上线管控要求。 本项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突。 符合 3、能源利用上线。严格落实能耗“双控”制度。2025年全州单位GDP能耗、能源消耗总量等满足能源利用上线的管控要求。 本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。 符合 生态环境准入要求 空间布局约束：1、严格落实国家产业政策。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 2、严格按照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）要求，禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 3、禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线（南广河、赤水河）1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 4、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已建成的应当限期关闭拆除。拟开发为农用地的未利用地，要开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。 5、在天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再新建、改建、扩建以煤（油为燃料的项目。全州产业聚集区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 项目为有机肥生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，不涉及金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）流域；项目用地租用原吕合氮肥厂，用地性质为工业用地，不涉及永久基本农田；项目使用太阳能、电等清洁能源。 符合 污染物排放管控：1、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 2、严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、生活垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的工业集中区，其污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的工业集中区，可依托工业企业治污设施处理后达标排放。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。 3、加大VOCs减排力度，扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，有效巩固环境空气质量优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 4、加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对重点行业企业建设用地实行环境准入管理，进入各使用环节（储备、转让、收回以及改变用途）之前应按照规定进行土壤污染状况调查，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染环境风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管 5、提高钢铁、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。 6、全州主要污染物总量控制目标达到省级考核要求。 项目为有机肥生产项目，不属于重点行业建设项目；项目建设有一体化污水处理站，废水处理达标后排放。 符合 环境风险防控：1、以金沙江楚雄段为重点，研究建立环境风险评估体系，定期评估沿江河湖库工业企业、工业集中区环境风险，落实防控措施。重点开展长江流域金沙江楚雄段生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。 2、强化全州与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。 3、禁止在环境风险防控重点区域如城乡建设规划区、居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内新建或扩建可能引发环境风险的项目，如冶金、化工、造纸、危险品生产和储运等。 4、垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。 项目为有机肥生产项目，项目区500m范围内无大气环境保护目标。 符合 资源利用效率：1、降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2、实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4、全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。 5、鼓励全州石化、化工、有色金属冶炼等行业运用工业节水、技术和装备，促进企业废水深度处理回用。 6、实施金沙江龙川江等重点流域水库群联合调度，增加枯水期下泄流量，确保生态用水比例只增不降。 项目为有机肥生产项目，用地租用原吕合氮肥厂，用地性质为工业用地，不涉及永久基本农田；项目使用太阳能、电等清洁能源。 符合 根据上表分析，项目符合《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号）中相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 表1-2 长江经济带发展负面清单 序号 长江经济带发展负面清单 本项目 符合性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目属于有机肥生产项目，建设地址位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，不属于过长江通道项目。 符合 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。 符合 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级、二级区的保护区和保留区。 符合 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目属于有机肥生产项目，位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，项目区不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。 符合 5 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目属于有机肥生产项目，位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 符合 6 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 符合 7 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目属于有机肥生产项目，不属于化工项目，项目位于楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，不在长江干支流1公里范围内。 符合 8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目属于有机肥生产项目，不属于石化、现代煤化工项目。 符合 9 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》范围内。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定中限制类和淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策。 符合 10 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目属于有机肥生产项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业。 符合 根据表1-2分析结果，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为了促进农业生产发展，搞活农村经济，稳定发展农产品，吕合镇人民政府引进楚雄龙兴天露农业发展有限公司在楚雄市吕合镇中屯村民委员会马家庄村投资建设吕合镇马家庄千亩蔬菜基地建设项目。为了满足吕合镇马家庄千亩蔬菜基地建设项目有机肥使用量，为此楚雄龙兴天露农业发展有限公司注资成立楚雄英发生物科技有限公司租用原楚雄市吕合氮肥厂建设吕合镇英发有机肥基地建设项目。本项目的建设不仅有效控制了牲畜粪便对环境的污染，又可帮助周边消化秸秆等农业废弃物资源、药厂药渣和污水处理站污泥，无害化处理并合理加工利用，变废为宝，实现废物资源再利用和养殖产业化的可持续发展，高品质有机肥也是无害化农业必须的肥料，第一解决了吕合镇马家庄千亩蔬菜基地建设项目用有机肥，第二解决了大环境面源性的污染，第三废弃物再生利用又为公司创造了效益，并且为当地老百姓提供了就业机会。 原楚雄市吕合氮肥厂于2000年开始停产，停产后原楚雄市吕合氮肥厂处于闲置状态，于2008年出租给峨眉山市福胜有机肥有限公司建设峨眉山市福胜有机肥有限公司楚雄分厂项目生产有机肥，由于资金问题峨眉山市福胜有机肥有限公司楚雄分厂于2021年停产，2021年9月楚雄英发生物科技有限公司租用原楚雄市吕合氮肥厂场地、房屋和设施新建吕合镇英发有机肥基地建设项目。 项目立项计划占地面积四十亩；厂区绿化1600m2；新建业务用房、员工宿舍900m2，厕所一个；建设秸秆回收加工有机肥生产线三条；新建厂房6500m2；新建仓储用房7000m2；新建实验、化验室一个；新建蓄水池200m2；新建抽水管网3公里；新建250千瓦变压器电网线路专线3公里；购置生产、运输、装卸装备若干。根据建设单位提供的材料，项目现阶段仅租用原楚雄市吕合氮肥厂场地、房屋和设施新建年产8000吨有机肥生产项目，占地面积27000m2，绿化面积500m2，改造水冲厕1个，新建厂房2000m2，新建原料仓库2000m2，购置相应的生产设备。因此本次环评评价范围仅为1条8000吨/年有机肥生产线主体工程（不设药渣烘干及制粒工艺）及配套的公辅工程、环保工程，建设单位后期增设药渣烘干、制粒工艺及扩大生产规模等，须另行办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及当地环保部门的管理要求，项目需办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）本项目属于“二十三 化学原料和化学制品制造业-45 肥料制造”中的其它类别，需编制环境影响报告表。楚雄英发生物科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：吕合镇英发有机肥基地建设项目 工程建设地点：楚雄市吕合镇吕合村委会小天城 建设单位：楚雄英发生物科技有限公司 建设规模：年产生物有机肥8000吨 项目性质：新建 项目投资：7800万元 劳动定员：12人 建设期：2个月 3、项目组成 本项目为租用原楚雄市吕合氮肥厂场地、房屋和设施新建有机肥生产项目，本次主要新建破碎筛分车间、发酵车间、原料仓库，对原有生活办公区进行重新装修等；依托厂区原有的粉碎车间以及辅助设施。具体新建工程见表2-1，依托工程见表2-2。 表2-1 项目新建工程组成一览表 序号 名称 主要内容 备注 一 主体工程 1 发酵车间 位于项目东南角，封闭车间，钢架结构，建筑面积约1200m2，含发酵区、翻抛区、二次发酵区。 新建 2 破碎筛分车间 位于发酵车间北侧，封闭车间，钢架结构，建筑面积约800m2，含破碎、筛分工序。 新建 二 辅助工程 1 厕所 将原项目旱厕改成水冲厕，位于生活办公区西侧，占地面积10m2。 改建 三 储运工程 1 原料仓库 位于项目区东北侧，封闭车间，钢架结构，建筑面积约2000m2， 设置防渗设施。 新建 四 环保工程 1 废气处理设施 破碎、筛分工段设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 新建 发酵过程中，采用合理的工艺并投加植物液除臭剂，减少恶臭排放 新建 对原料仓库、发酵车间、生产车间采取密封措施，并安装空气交换系统，发酵车间、原料仓库内对粪便采取严密的遮盖措施 新建 粉碎工段设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 新建 在厂区内尽可能采取绿化措施，尤其是在发酵车间、原料仓库和生产车间周围须建绿化带，用以吸收恶臭气体。 新建 厨房设置1台抽油烟机 新建 2 废水处理设施 设置1个油水分离器、1个化粪池、1座一体化污水处理设施和1个蓄水池，油水分离器容积不小于0.1m3、化粪池容积不小于1m3、一体化污水处理站处理规模不小于2m3/d，蓄水池容积不小于5m3。 新建 3 固废处理设施 设置若干生活垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾经收集后定期运送至钱粮桥村委会垃圾收集点统一处理；设置1间5m2的危废暂存间，设备检修产生的废机油和化验室产生废液、废渣分别收集于容器后放置于危废暂存间内，委托有资质的单位定期处理。 新建 4 绿化 在厂房周边设置绿化面积500m2。 新建 5 防渗 项目发酵车间、生产车间、原料仓库按照分区防渗的为重点防渗区，设置防渗系数＜10-7的防渗层，其他区域均为混凝土地面。 新建 表2-2 依托工程一览表 序号 工程内容 原项目建设工程 本项目依托工程 依托内容及可行性 一 主体工程 1 粉碎包装车间 位于项目西侧，钢架结构，建筑面积约800m2，设置粉碎机1台、包装机1台，15m排气筒1根。 位于项目西侧，钢架结构，建筑面积约800m2，设置粉碎机1台、包装机1台，15m排气筒1根。 增设布袋除尘器及排气筒后依托粉碎包装车间可行 2 烘干车间 位于项目西侧，钢架结构，建筑面积约500m2，设置烘干机1台，15m排气筒1根。 本项目不使用烘干车间 / 二 储运工程 1 成品库 位于项目西北侧，钢架结构，建筑面积约600m2。 位于项目西北侧，钢架结构，建筑面积约600m2。 成品库依托可行 2 辅料仓库 位于项目南侧，建筑面积40m2。 位于项目南侧，建筑面积40m2。 辅料仓库依托可行 3 出入口 位于项目北侧，宽12m，满足车辆进出要求。 位于项目北侧，宽12m，满足车辆进出要求 出入口依托可行 三 辅助工程 1 配电室 位于项目东侧，砖混结构，建筑面积50m2。 位于项目东侧，砖混结构，建筑面积50m2。 配电室依托可行 2 值班室 位于项目北侧，砖混结构，建筑面积70m2。 位于项目北侧，砖混结构，建筑面积70m2。 值班室依托可行 3 办公室 位于项目南侧，砖瓦结构，建筑面积150m2，设置3间办公室。 位于项目南侧，砖瓦结构，建筑面积150m2，设置3间办公室。 重新装修后依托办公室可行 4 食堂 位于办公室东北侧，砖瓦结构，建筑面积80m2。 位于办公室东北侧，砖瓦结构，建筑面积80m2。 重新装修后依托食堂可行 5 化验室 位于项目西侧，砖瓦结构，建筑面积40m2。 位于项目西侧，砖瓦结构，建筑面积40m2。 重新装修后依托化验室可行 6 员工宿舍 位于项目西侧，砖瓦结构，建筑面积80m2，设置4间员工宿舍。 位于项目西侧，砖瓦结构，建筑面积80m2，设置4间员工宿舍。 重新装修后依托员工宿舍可行 7 员工休息室 位于项目东南侧，砖瓦结构，建筑面积90m2，设置6间员工休息室。 位于项目东南侧，砖瓦结构，建筑面积90m2，设置6间员工休息室。 重新装修后依托员工休息室可行 5 供电 使用南方电网10KW高压电，以380V和220V供电，厂区电力供应稳定 使用南方电网10KW高压电，以380V和220V供电，厂区电力供应稳定 供电依托可行 6 供水 生活用水由周边自来水管网供给 生活用水由周边自来水管网供给 供水依托可行 四 环保工程 1 垃圾桶 项目区设置垃圾桶收集生活垃圾 项目区设置垃圾桶收集生活垃圾 垃圾桶依托可行 2 雨水沟 项目设置有300m雨水沟收集项目区雨水。 项目设置有400m雨水沟收集项目区雨水。 部分雨水沟依托可行 3 雨水收集池 项目设置有2雨水收集池（1#、2#均为50m3）收集项目区雨水。 项目设置有2雨水收集池（1#、2#均为50m3）收集项目区雨水。 雨水收集池依托可行 4、项目产品方案及规模 项目生产的生物有机肥执行《中华人民共和国农业行业标准生物有机肥》（NY 884-2012），项目具体产品技术指标要求详见表2-3。 表2-3 项目产品技术指标要求一览表 项目 技术指标 有机质质量分数（以烘干基计）% ≥40 总养分（N+P2O5 +K2O）的质量分数（以烘干基计）% ≥5.0 水分（H2O）的质量分数/% ≤30.0 酸碱度（pH） 5.5~8.5 粪大肠菌群数，个/g ≤100 蛔虫卵死亡率，% ≥95 有效期，月 ≥6 总砷（As）（以烘干基计）mg/kg ≤15 总汞（Hg）（以烘干基计）mg/kg ≤2 总铅（Pb）（以烘干基计）mg/kg ≤50 总镉（Cd）（以烘干基计）mg/kg ≤3 总铬（Cr）（以烘干基计）mg/kg ≤150 a.总养分可以是氮、磷、钾三种或两种之和，也可以是其中一任何一种养分。 b.除表中的指标外，其他指标应符合相应的产品标准的规定，如复混肥料（复合肥料）、掺混肥料中的氯离子含量、尿素中的缩二脲含量等。 项目建设年产8000吨生物有机肥生产线，本项目产品均为粉状，均采用袋子包装后储存及汽车运输方式，使用叉车装卸。 表2-4 项目产品方案一览表 类型 产品名称 单位 数量 备注 产品 生物有机肥料 t/a 8000 含水率约20% 项目原辅材料消耗情况 根据建设方提供的资料，原材料基本从楚雄市及周边采购，覆盖或密封后经厂区进厂道路运输入场。核桃饼、药渣及草炭土采用汽车运输，鸡粪采用密闭罐车（或密闭容器）运输，来厂后放入封闭原料车间或直接进入发酵池密封发酵，厂区内不设置开放式鸡粪贮存场所，不得影响运输沿线环境。此外，本项目生产过程中不使用螯合剂。详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 名称 年需求量（t） 含水率 最大存储量（t） 来源 鸡粪 2900 15%~25% 290 南华县伟光种养殖场（见附件5） 核桃饼 1230 / 130 楚雄市吕合镇世勤油菜种植专业合作社（见附件6） 药渣 3500 50%~60% 350 周边制药厂（见附件7） 草炭土 850 10% 90 楚雄市吕合镇石鼓煤业开发有限责任公司 菌种 204 / 20 郑州润杰化工产品有限公司 牛骨粉 730 / 75 禄丰市广通农贸市场杨金美屠宰外摊 天然植物除臭剂 1 / 0.1 山东章威生物科技有限公司 硫酸 5000ml 500ml/瓶 浓度98% 5000ml 报备公安系统后由危险化学品销售公司提供 硝酸 500ml 500ml/瓶 浓度68% 500ml 标准液 500套 每套10ml 1000ml 由专业的公司提供，项目不自行配置标准液 硫酸、硝酸及标准液用于实验室检验，本项目生产原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。 本项目规模为年产生物有机肥8000吨， 原料主要为鸡粪、核桃饼、药渣、草炭土等。年消耗原辅材料约9415吨。项目物料平衡如表2-6所示。 表2-6 项目物料平衡表 进料 出料 名称 量（t/a） 名称 量（t/a） 畜禽粪便（含水率15~25%） 2900 生物有机肥（含水率约20%） 8000 核桃饼 1230 水分蒸发 1414.834 药渣 3500 废气（粉尘） 0.166 污泥 850 牛骨粉 730 菌种 204 除臭剂 1 合计 9415 9415 6、建设项目生产设备 拟建项目主要生产设备明细见表2-7： 表2-7 生产设备一览表 序号 设备名称 原有数量 本项目新增数量 本项目总数量 备注 1 滚筒式烘干机 1台（已坏） 0 1台 本项目不使用烘干机 2 破碎机 0 1台 1台 新增 3 圆筒筛分机 0 1台 1台 新增 4 翻推机 1台 0 1台 翻推机依托原有 5 粉碎机 1台 0 1台 粉碎机依托原有 6 包装机 1台 0 1台 包装机依托原有 7 铲车 1辆 0 1辆 铲车依托原有 8 变压器 1台 0 1台 变压器依托原有 9 布袋除尘器 0 2套 2套 新增 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员12人，其中管理人员2人、生产工人10人，年生产300天，每天1班，每班生产8小时。 8、公用工程 （1）给排水工程 给水：由楚雄市吕合镇自来水管提供，由主干管接入项目区后供项目生活使用。 排水工程：项目区实行雨污分流制。 雨水：项目建筑物屋顶雨水通过雨落管网收集后排入项目南侧农灌沟，经紫甸河最终汇入龙川江；项目区内地面雨水经雨水沟分别收集至项目西侧和东侧雨水收集池（容积均为50m3），项目区雨水收集后用于周边种植基地灌溉，不外排。 污水：项目无生产废水产生，项目区设食堂和宿舍，生活污水经油水分离器、化粪池和一体化污水出站处理后回用于绿化和菜地浇灌，不外排。 （2）供电工程 项目用电由南方电网提供，经厂区配电室变压器后供各用电单元使用。 （3）供热工程 项目无燃煤等供暖设施，生产不使用烘干机；厨房使用电能和液化气。 9、平面布局 目在设计之初已经过合理规划布置，具有以下特点：功能分区明确，人流、物流便捷流畅；生产工艺流程顺畅简捷。具体布置如下： 项目区整体近似长方形，北侧设1个出入口。分车流出入口和人员出入口。项目厂区总体分为生产区和综合办公区区，生产区主体工艺为药渣雾化-破碎筛分-发酵-粉碎包装等工艺，生产车间布置较近，其中机修车间、成品库、粉碎包装车间位于厂区西侧，从北向南依次为修车间、成品库、粉碎包装车间；原料仓库布置于厂区东北侧；破碎筛分车间和发酵车间布置于厂区东侧；综合办公区布置于厂区西南侧。 （1）厂区生产车间大致按照工艺顺序排列，原料按流线依次进入各个车间，工艺流线顺畅； （2）厂区内道路，按照消防标准设计，最窄为10m，方便各种车辆通过； （3）项目综合办公区布置于项目西南端，生产区产生的污染对办公区影响较小。 总体看来，项目平面布置基本合理。厂区具体平面布置情况见附图3。 10、环保投资 本项目总投资7800万元，其中环保投资172.3万元，占总投资的2.21%，环保投资明细详见表2-8。 表2-8 项目环保投资一览表 污染治理项目 建设内容及数量 环保投资 (万元) 备注 废水治理 雨污分流系统 1套，污水收集管、雨水沟。 5.00 设计要求 一体化污水处理站 1坐，处理规模不小于2m3/d。 6.00 环保要求 化粪池 1个，有效容积不小于2m3。 1.00 环保要求 油水分离器 1个，有效容积不小于0.1m3。 0.20 环保要求 蓄水池 1个，有效容积不小于5m3。 1.5 环保要求 雨水收集池 2个，有效容积均为50m3。 / 依托已有 废气治理设施 破碎筛分除尘器 破碎筛分车间设置1套布袋除尘器+1根15m排气筒 15.00 环保要求 发酵除臭 发酵车间为密闭厂房、使用植物除臭剂除臭 50.00 设计要求 粉碎除尘器 粉碎车间设置1套布袋除尘器+1根15m排气筒 15.00 环保要求 噪声治理设施 设备设置于密闭式厂房内，有针对性的采取安装减震底座、安装消声器、装隔声罩 20.0 环评要求 固废治理 危废暂存间 设置1间危废暂存间，建筑面积5m2 5.00 环评要求 垃圾桶 设置若干垃圾桶收集生活垃圾。 0.1 环评要求 其他 绿化 厂房周边绿化面积500m2。 25.00 设计要求 防渗 项目发酵车间、生产车间、原料仓库按照分区防渗的为重点防渗区，设置防渗系数＜10-7的防渗层，其他区域均为混凝土地面 28.5 设计要求 合计 / 172.3 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 1、施工期工艺流程 本项目部分生产车间和辅助工程利用已建成的房屋，本次施工期主要施工内容为新建原料堆棚、破碎筛分车间、发酵车间；原有房屋的室内外装修、设备安装及设备调试。施工期工艺流程如图2-1。 图2-1 项目施工期期工艺流程及产污节点示意图 2、运营期工艺流程 （1）原、辅料收购及暂存：项目主要原料为鸡粪、核桃饼、药渣、草炭土、牛骨粉，鸡粪（含水率15%~25%）从南华县伟光种养殖场购进，核桃饼从楚雄市吕合镇世勤油菜种植专业合作社购进，药渣（含水率50%~60%）由杨昊钧从周边药厂购买后供给本项目，草炭土从楚雄市吕合镇石鼓煤业开发有限责任公司购进，牛骨粉从禄丰市广通农贸市场杨金美屠宰外摊购进。辅料有菌种和除臭剂等，菌种从郑州润杰化工产品有限公司，除臭剂从山东章威生物科技有限公司购进。原辅料购进后原料分区堆放于原料堆棚内，菌种和除臭剂等辅料堆放于辅料库。鸡粪和药渣堆放过程会产生少量恶臭污染物。 （2）药渣腐化：根据建设单位提供的材料，项目收购的药渣含水率为50%~60%，须堆存于原料堆棚内腐化至含水率为10%左右再破碎。此过程产生水蒸气及少量恶臭污染物。 （3）药渣破碎筛分：将已腐化药渣送至破碎筛分工段进行破碎筛分，该过程主要产生粉尘、噪声，粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）排放。 （4）混合发酵：将粉碎后的药渣和其他原料按一定比例混合后送至发酵车间，同时按比例投入菌种进行堆肥发酵（15-20天），发酵会蒸发一定的水份，该过程主要产生发酵恶臭以及噪声。 （4）翻堆：检验产品情况，进行翻推后发酵（15-20天），发酵后腐熟后的有机肥含水率约为20%，该过程主要产生发酵恶臭以及噪声。 （5）粉碎包装、成品贮存：腐熟后的有机肥根据客户要求送至粉碎包装车间，产品使用包装机进行装袋，装袋后送至成品库贮存，待售。此工序产生的污染物为粉碎包装粉尘及粉碎机、包装机噪声。 项目工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租用原楚雄市吕合氮肥厂场地、房屋和设施新建有机肥生产项目，原楚雄市吕合氮肥厂2000年开始停产，停产后原楚雄市吕合氮肥厂处于闲置状态，于2008年出租给峨眉山市福胜有机肥有限公司建设峨眉山市福胜有机肥有限公司楚雄分厂项目生产有机肥，由于资金问题峨眉山市福胜有机肥有限公司楚雄分厂于2021年停产。楚雄市吕合氮肥厂及峨眉山市福胜有机肥有限公司楚雄分厂遗留环境问题有： 未设置原料堆场，原料为露天堆放； 腐熟有机肥粉碎包装车间未设置粉尘处理设施，属于无组织排放； 生活污水未进行集中收集处置。 本项目建设整改措施： 建设三面围挡的密闭式原料堆棚2000m2，原料均堆存于原料堆棚； 腐熟有机肥粉碎包装车间设置集气罩+布袋除尘器，粉碎包装粉尘经15m高排气筒达标排放； 生活污水经污水管收集后通过一体化污水处理站处理后回用于绿化及菜地浇灌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气达标区 项目区位于楚雄州楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，属农村地区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.2.1.1 条“项 目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。本次引用《楚雄州2020年度环境质量状况公报》中环境空气质量监测数据说明项目所在区域环境空气质量达标情况。 （2）环境空气质量现状 本项目特征污染物为NH3、H2S及臭气浓度，为了解项目特征污染物环境质量现状，本次环评委托楚雄嘉毅科技有限公司于2021年11月17日~19日对项目下风向进行了现状监测，监测结果见表3-1。 表3-1 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m³ 检测点位 采样日期 检测项目 NH3 H2S 臭气浓度 建设项目下风向 2021.11.17 0.009 0.01L 16 0.006 0.01L 15 0.008 0.01L 15 2021.11.18 0.009 0.01L 15 0.007 0.01L 14 0.006 0.01L 16 2021.11.19 0.008 0.01L 15 0.009 0.01L 14 0.006 0.01L 16 监测范围值 0.006~0.009 0.01L 14~16 标准限值 0.01 0.2 / 达标分析 达标 达标 达标 由上表可知，氨、硫化氢各监测值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，表明本项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、水环境现状 项目区位于楚雄州楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，周边地表水体主要为项目东南侧20m的鱼塘、东南侧220m处的紫甸河，南侧600m处的龙川江。根据《楚雄州水环境功能区划（第二版，2016年12月）》的相关规定，“龙川江南华-楚雄开发利用区：由老厂河水库库区起始至楚雄水文站，全长81.3km，2020年、2030年水质目标按二级区划执行。”另根据云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例（修订）第二十三条：“青山嘴水库库区上游的龙川江干流水质按照国家《地表水环境质量标准》III类水质标准进行保护”，项目处于青山嘴水库库区上游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，根据支流不低于干流的原则，紫甸河和鱼塘水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（H2.3-2018）“6.6.3 水环境质量现状调查 6.6.3.2 应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本次评价收集了《楚雄州2020年度环境质量状况公报》相关数据资料，具体如下： 2020年，龙川江小天城监测断面水质类别为IV类，水质状况为轻度污染。 3、声环境质量现状 项目区位于楚雄州楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，根据《楚雄州2020年度环境质量状况公报》，2020年，楚雄市城市区域声环境质量水平等级为一级；楚雄市道路交通声环境质量噪声强度等级为一级。项目地处农村地区，周边主要分布农田、村庄、道路等，声环境质量优于楚雄市城区，本环评判定项目所在区域为环境声环境质量达标区。 4、生态环境质量 根据现场调查，项目所在地附近无自然保护区、国家森林公园、风景名胜区、世界地质公园等生态环境敏感区。项目周边主要为农村生态环境，植物主要为人工种植的西蓝花、水稻、小麦等，动物主要为青蛙、蛇类、雀类等南方常见物种，调查范围内未发现珍稀及需要保护的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）报告表中环境保护目标应： 1、大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 对比指南要求及现场踏勘情况，本项目周边无大气环境、声环境、地下水环境保护目标，据现场勘察，确定环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 保护 类别 保护目标 坐标 与项目区位关系及距离（m） 保护级别 地表水 鱼塘 东经：101°21′30.392″ 北纬：25°08′42.671″ 东南面20m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 紫甸河 东经：101°21′32.748″ 北纬：25°08′37.032″ 东南面220m 龙川江 东经：101°21′19.346″ 北纬：25°08′322.625″ 南面 600m 生态环境 项目周边农田 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 施工期：项目施工期废气污染物为扬尘，以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见表3-3。 表3-3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放浓度限值 颗粒物 监控点 浓度限值（mg/m3） 周界外浓度最高点 1.0 运行期：项目运行期破碎筛分、粉碎包装产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值，无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度等恶臭气体，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）级要求，标准限值详见表3-4。 表3-4大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度监控限值 标准依据 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外最高浓度 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB 16291-1996） 硫化氢 / / / 周界外最高浓度 0.06 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 氨 1.5 臭气浓度 20（无量纲） 2、废水污染物排放标准 施工期：项目施工期废水主要为施工人员清洗废水，依托项目场地内原有池子收集后用于施工场地洒水降尘，不外排，不执行排放标准。 运营期：运营期生产过程生活污水经油水分离器、化粪池预处理后通过一体化污水处理站处理达标后回用于绿化和菜地浇灌，要求项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。标准值见表3-5。 表3-5 污水排放标准 序号 项目 排放标准 执行标准 1 COD ≤100mg/L GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准 2 SS ≤70mg/L 3 动植物油 ≤10mg/L 4 BOD5 ≤20mg/L 5 氨氮 ≤15mg/L 6 磷酸盐（以P计） ≤0.5mg/L 3、噪声排放标准 施工期:噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体值见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011） 噪声限值[dB(A)] 昼间 夜间 70 55 运营期:厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准表 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区边界 工业企业厂界环境噪声排放标准 2类 dB（A） 60 50 4、固体废弃物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2011]37号），总量控制指标主要为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、总氮、总磷、挥发性有机物（VOCS）、重点行业的重点重金属。 废水：根据工程分析，本项目无生产废水排放，生活污水进入污水处理系统处理后，回用为厂区绿化及周边菜地浇灌，不外排。故废水无需设置总量控制指标。 废气：本项目不涉及国家要求设置的废气总量指标的污染物，无需设置废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目部分生产车间和辅助工程利用已建成的房屋，本次施工期主要施工内容为新建原料堆棚、破碎筛分车间、发酵车间；增设环保设施，原有房屋的室内外装修、设备安装及设备调试。 施工期大气环境影响和保护措施 根据工程特点，本项目施工期主要为：钢架结构生产车间建设、已有房屋室内外装修及设备安装，不涉及大范围的动土施工，施工期废气主要为装修过程中施工机械和运输车辆运行引起的扬尘以及机动车尾气。 为了减轻扬尘对周围环境影响，本评价提出以下防治措施： ①建立施工区场地清扫机构，并配备专职人员，无雨日对施工场地喷水降尘工作； ②加强施工管理，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或室内堆放，并对施工现场外围辅以遮挡物或围幕遮挡扬尘； ③使用外购搅拌好的商品混凝土，避免现场搅拌产生扬尘污染； ④由于在施工中从工地驶出汽车的轮胎上会带出部分泥土，对周围环境有较大影响，在干燥天气易形成扬尘。要求在施工工地出口设置冲洗龙头、冲洗平台，并设专人负责冲洗，以防止轮胎夹带泥土。 通过上述措施，施工扬尘的影响可以得到较大程度的缓解，施工结束后，扬尘影响随即消失，对环境影响较小。 本项目施工阶段现场施工机械虽较少，主要为运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气（主要污染物为CO、NOX、TCH）的排放，但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，对区域大气环境影响较小。 终上所述，由于施工期的时间有限，施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，将随施工结束而消失，在适当地消减后是可以接受的。 施工期水环境影响和保护措施 施工期产生废水主要包括厂房地面硬化阶段混凝土养护排水、各种运输车辆冲洗水以及施工人员的生活污水。施工期间平均施工人数约10人，施工人员均为附近的施工队伍，不设置施工营地，入厕依托建设厂房时已有卫生间，生活污水主要为洗手废水和冲厕废水，用水量约为40L/人·d，总用水量为0.4m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为0.32m3/d。为了减轻施工废水对周围环境影响，本评价提出以下防治措施： ①尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； ②混凝土养护排水、各种运输车辆冲洗水，要求施工期厂区内建设沉砂池，废水经沉砂池沉降后回用于场地降尘、增湿等。 ③施工期施工人员的生活污水通过已有卫生间污水管网收集经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 综上，本项目施工现场产生的生活污水经化粪池简单处理后用于周边农田施肥，不外排；建筑废水经沉砂池沉淀后重复用于场地降尘、增湿等，不外排；因此，项目产生的废水均得到妥善处置，对周围水环境影响不大。 施工期声环境影响和保护措施 工程施工过程中噪声影响主要来源于施工机械运行和运输车辆产生的噪声。本项目施工设备主要为钢架厂房建设、装修、设备安装阶段的电锤、手工钻、吊车、升降机、运输车辆等。上述设备单机噪声在75～85dB(A)之间。现场施工机械设备噪声很高，实际叠加后噪声级更高，辐射范围更广。为了减少对施工期间噪声对周围环境的影响，环评要求采取防治措施如下： ①施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 ②合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点和避开声环境敏感时段，车辆途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。 ③合理安排作业时间，避开敏感时段施工，避免大量高噪声设备同时运行；严禁夜间(22:00-6:00)、午间（12:00-2:00）进行产生噪声污染的施工作业。 通过采取以上措施以减轻噪声对其周围环境的影响，施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，随着施工结束，施工噪声的影响将消失。因此，在严格采取以上措施后，可将施工噪声影响降到最低程度。 施工期固体废物环境影响和保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要为钢架厂房建设、房屋装修阶段产生的建筑垃圾、设备安装阶段产的包装废弃物以及施工人员生活垃圾。 本评价要求： ①建筑垃圾由建设单位要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，及时清理和搬运至规定的指定地点，且严禁排入附近内河水体。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料及建筑垃圾。 ②包装废弃物应统一收集后出售废品回收站处理。 ③生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，由环卫部门运定期清运处理，做到日产日清。 终上所述，项目施工期产生的固体废物得到了合理妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）废气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物主要为药渣腐化及堆肥发酵过程中无组织排放的恶臭、药渣破碎筛分粉尘、有机肥粉碎包装粉尘和食堂油烟。 ①药渣腐化废气 本项目生产过程中在原料堆棚对药渣进行腐化，将含水率为50%~60%药渣腐化至含水率约为10%。腐化过程中有废气产生，废气中主要为水蒸气和少量的异味，项目药渣腐化的原料库为封闭式，为了进一步抑制生产过程中产生的异味，本项目拟在药渣中人工添加一定量的天然植物提取液作为除臭剂，以天然植物提取液作为去除异味的工作液，使有异味的分子能迅速分解成无毒、无味分子，以达到除臭的目的。使用除臭剂后，基本无异味气味产生，此法运行易于控制，不产生二次污染。 ②药渣破碎筛分粉尘 本项目药渣用量3500吨/年，烘干后约1733吨/年。类比同类项目药渣破碎筛分粉尘产生系数按1.3kg/t原料计，则药渣破碎、过筛工序粉尘产生量为2.25t/a。 建设单位拟在破碎筛分车间设置集气罩和布袋除尘器进行除尘，项目破碎筛分车间年工作2400h，采用抽气风机量约为1000m3/h，集气罩收集效率约为95%，布袋除尘器处理效率为98%，处理后统一经15m高排气筒（2#）排放。则本项目药渣破碎过筛过程中有组织排放的粉尘排放量为0.043t/a，排放浓度为17.92mg/m3，排放速率为0.018kg/h。 破碎筛分车间厂房设有屋顶，为封闭式生产车间，部分粉尘会回落于厂房内，可有效降低风扰动的影响，减少粉尘的逸散，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环科学出版社），一般逸散尘排放源采用封闭条件，控制效率为约为85%，则本项目药渣破碎过筛过程过程中无组织粉尘的产生量为0.11t/a，排放量为0.017t/a，排放速率为0.007kg/h。 ③堆肥恶臭 堆肥散发的恶臭气体浓度从堆肥初期到后期逐渐减弱，腐熟肥料是没有恶臭气体散发的，因此发酵完成后的产品也无恶臭气体产生，项目臭气产生主要在发酵车间。发酵过程中原料在微生物的作用下，纤维素降解产生乙醛和二氧化碳，蛋白质降解产生乙酸、氨气和二氧化碳。根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册（试用版）》2625：有机肥及微生物肥制造业-非罐式发酵-熟化过程氨产污系数为7.3×10-2kg/吨(产品，本项目产品为8000吨/年，则本项目氨的产生量为0.58t/a；如堆肥过程中氧气不足，还会产生少量硫化氢气体，根据同类型项目类比，硫化氢产生量约为氨气产生量的1/4，则项目硫化氢产生量为0.14t/a。 项目发酵车间为封闭式，为了进一步抑制生产过程中产生的恶臭，本项目拟在物料混合生产工序中人工添加一定量的天然植物提取液作为除臭剂，以天然植物提取液作为去除异味的工作液，使有异味的分子能迅速分解成无毒、无味分子，以达到除臭的目的。使用除臭剂后，基本无恶臭气味产生，此法运行易于控制，不产生二次污染。参考同类型项目，使用除臭剂的除臭率为75%，则本项目恶臭污染物氨的排放量为0.14t/a、硫化氢的排放量为0.035t/a。 ④粉碎包装粉尘 项目有机肥腐熟后需粉碎包装，即年粉碎包装8000吨，类比同类项目粉碎包装粉尘产生量按产品的0.05%计，则粉碎包装工序粉尘产生量为4t/a。 建设单位拟在粉碎包装车间设置集气罩和布袋除尘器进行除尘，项目粉碎包装车间年工作2400h，采用抽气风机量约为1000m3/h，集气罩收集效率约为95%，布袋除尘器处理效率为98%，处理后统一经15m高排气筒（2#）排放。则本项目粉碎包装过程中有组织排放的粉尘排放量为0.076t/a，排放浓度为31.67mg/m3，排放速率为0.032kg/h。 制粒车间厂房设有屋顶，为封闭式生产车间，部分粉尘会回落于厂房内，可有效降低风扰动的影响，减少粉尘的逸散，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环科学出版社），一般逸散尘排放源采用封闭条件，控制效率为约为85%，则本项目制粒过程过程中无组织粉尘的产生量为0.2t/a，排放量为0.03t/a，排放速率为0.013kg/h。 ⑤食堂油烟 项目运营期设置有食堂，废气污染物为烹饪过程中产生的油烟，项目食堂采用电为能源，属于清洁能源，且规模较小，油烟经安装抽油烟机处理后外排，对周边环境影响较小。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表见表4-1。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 对应产物环节名称 污染物种类 排放形式 污染防治设施 排放口信息 污染防治设施编号 污染防治设施名称 污 染 防 治 设 施 工 艺 是 否 为 可 行 技 术 有组 织排 放口 编号 有组 织排 放口 名称 排 放 口 类 型 高 度 / m 内 径 /m 温 度 / ℃ 地理坐标 1 药渣腐化 水蒸气、异味 无组织 TA001 除臭剂、密闭车间 生物除臭、密闭生产 是 / 2 破碎筛分 颗粒物 有组织 TA002 布袋除尘器 袋式除尘 是 DA001 破碎排放口 一般排放口 15 0.5 20 N：25°8′43.715″ E: 101°21′27.523″ 3 破碎筛分 颗粒物 无组织 TA003 密闭车间 密闭生产 是 / 4 粉碎包装 颗粒物 有组织 TA004 布袋除尘器 袋式除尘 是 DA002 粉碎排放口 一般排放口 15 0.5 20 N：25°8′43.676″ E: 101°21′25.341″ 5 粉碎包装 颗粒物 无组织 TA005 密闭车间 密闭生产 是 / 6 发 酵 硫化氢 无组织 TA006 除臭剂、密闭车间 生物除臭、密闭生产 是 / 氨 7 食堂 油烟 无组织 TA007 抽油烟机 / 是 / （2）排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ864.2-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测。 表 4-2 项目废气监测一览表 监测对象 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 无组织上、 下风向 硫化氢、氨、臭气浓度 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）要求 无组织上、 下风向 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 1#有组织排放口 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2#有组织排放口 颗粒物 1次/半年 （3）大气环境影响分析 本项目恶臭气体、异味采取植物液除臭，粉尘采取布袋除尘工艺，均为《排污许可证申请与核发技术规 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ864.2-2018）中表15可行性技术，因此本次环评不再分析其可行性。根据前文分析可知本项目有组织废气颗粒物，无组织废气H2S、NH3、颗粒物其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新改扩建厂界二级标准。另外，项目所在区域为环境空气达标区，厂址周边大气环境敏感点较少，因此，本项目产生的颗粒物、H2S、NH3对周围环境影响不大。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水产生及排放情况 本项目生产无生产废水产生，生产过程中不冲洗地面，无冲洗废水产生；不清洗设备，只做干式清扫，无清洗废水排放。本项目水污染物主要为员工的生活污水。 项目用水主要为员工的生活用水和绿化用水。 本项目工作员工为12人，4人在厂内食宿，其余均不在项目内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），食宿人员用水以100L/（人·d）计、其他人员用水以50L/（人·d）计，则项目职工生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。员工生活废水主要污染物为COD Cr（450 mg/L）、BOD 5（350 mg/L）、SS（250 mg/L）、NH3-N（50mg/L）等。生活污水经企业自建污水处理系统处理后回用于绿化和周边菜地浇灌，不外排。 项目区拟建绿化面积500m2，根据楚雄市气候条件，项目绿化扣除下雨天后约为210天，绿化用水根据《云南省用水定额地方标准》（DB168/T168-2015）中园林绿化标准，用水量取3L /（m2•次），则项目晴天绿化用水量为1.5m3/次（晴天每2天浇灌一次），则晴天用水量为157.5m3/a（按105天计）。项目晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发。 项目建筑物屋顶雨水通过雨落管网收集后排入项目南侧农灌沟，经紫甸河最终汇入龙川江；项目区内地面雨水经雨水沟分别收集至项目西侧和东侧雨水收集池（容积均为50m3），项目区雨水收集后用于周边种植基地灌溉，不外排。 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表见表4-3。 表4-3 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 污染防治设施 排放去向 排放方式 排放规律 排放口编号 排放口名称 排放口型号 其他信息 污染防治设施编号 污染防治设施名称 是 否 为 可 行 技 术 1 生活污水 化学需氧量、氨氮、悬浮、物、五 日生化需氧量、pH值 TW001 油水分离器、化粪池、一体化污水处理站 是 其他（包 括回喷、 回填、回 灌、回用 等） 回用于绿化及周边菜地浇灌 （2）项目水平衡情况 项目水平衡图如下： 图4-1 拟建项目水平衡图 （）雨天 单位：m3/d （3）地表水水环境影响分析 ①废水处理工艺的可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ864.2—2018）中“表16 排污单位废水治理可行性技术参照表”推荐的“外排或回用废水的可行技术”见表4-4。 表4-4磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业排污单位废水治理可行性技术参照表 类别 废水类型 可行技术 外排或回用废水 生活污水 预处理、预处理+生化处理、预处理+生化处理+深度处理 本项目生活污水处理采用油水分离器、化粪池+一体化污水处理站，属于《排污许可证申请与核发技术规 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ864.2—2018）中“表16 ”中的可行技术。经分析，项目采用的生活污水处理工艺可行，处理后的生活污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，可实现回用绿化和周边菜地浇灌要求。 ②废水处理规模的可行性分析 项目无生产废水产生，生活污水产生量为0.64m3/d，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中相关要求，化粪池容积设计应能够保证24-36h的污水停留时间，项目拟建化粪池有效容积为2m3，满足污水停留24小时以上，符合标准要求，化粪池有效容积设置合理，项目化粪池规模设置满足生活污水预处理需求，设置合理可行。项目拟建一体化污水处理站规模为2m3/d，已考虑有1.42的安全剩余系数，处理规模能够满足项目废水处理需求，设置规模合理可行。 ③项目达标废水回用于厂区绿化及周边菜地浇灌的可行性分析 项目建设单位本着节约新鲜水资源、提高再生水利用资源的原则，将项目处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准的废水回用于绿化及周边菜地浇灌。根据调查核实，项目区拟绿化面积500m2，周边设置有菜地。本项目经处理达标的废水量约0.64m3/d，其中晴天全部回用于厂区绿化浇水，雨天收集的达标废水用于晴天周边菜地浇灌。 综上所述，项目生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后可用于厂区绿化和周边菜地浇灌使用，且可完全消纳项目产生的废水，确保项目运行过程无废水排放。因此，本环评认为项目经处理达标后的废水用于厂区绿化及周边菜地浇灌的方案是可行的。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源情况及采取的措施 项目运营期的主要噪声源为生产车间生产设备及环保设备运转，噪声级在 80~90dB(A)之间。本项目主要生产设备噪声源强见表4-5。 表4-5 设备噪声源强度一览表 序号 噪声源 位置 噪声级dB（A） 治理措施 1 破碎机 生产车间 90 室内放置、基础减振 2 筛分机 85 3 粉碎机 80 4 包装机 80 5 各种泵类、风机 厂区 80 泵房内布置、安装减震底座，风机加装隔声罩 （2）排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018)，以及《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测。 表4-6 项目噪声监测一览表 监测对象 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 噪声 厂界噪声 昼间等效A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 （3）噪声环境影响分析 本项目在保证工艺生产的同时因尽量控制源头噪声产生的污染，噪声污染控制主要从以下几个方面进行： ①厂房隔声：设备均安置在密闭车间内，可有效阻隔噪声的传播； ②优化厂区布局：在设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声； ③根据设备噪声特点，有针对性的采取安装减震底座、安装消声器、装隔声罩。 在采取以上降噪措施处理后，噪声源强可以降低20-30 dB(A)。 采取以下噪声预测模式预测厂界噪声贡献值达标情况如下：依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的数学模型，选用噪声叠加计算模式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li ——某一个声压级，dB(A)。 根据点源距离无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 经预测，项目各厂界的噪声贡献值见表4-7。 表4-7 项目噪声源等效声级预测值 预测点位 厂界距离 贡献值dB(A) 昼间标准 dB(A) 夜间标准 dB(A) 影响评价 东厂界 20 41.1 60 50 达标 南厂界 50 33.1 60 50 达标 西厂界 20 41.1 60 50 达标 北厂界 10 47.1 60 50 达标 在采取以上措施后，经预测，项目营运期间各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响和保护措施 本项目主要固体废物为生活垃圾、一般工业废物、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员12人，其中约4人在项目区食宿，其余人员仅工作期间在厂内工作，生活垃圾产生定额按在项目区食宿员工1kg/（人·d）计算、其余工作人员0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为8kg/d、2.4t/a。本项目厂内指定地点设置垃圾桶，定期清运至附近村庄垃圾处置点。 （2）一般工业废物 ①布袋除尘器收集的粉尘：根据药渣破碎、过筛工序中粉尘的处理量计算可知，破碎筛分布袋除尘器收尘量为2.09t/a，该部分粉尘主要为粉状的药渣，可直接作为原料进行发酵；根据粉碎包装工序中粉尘的处理量计算可知，粉碎包装布袋除尘器收尘量为3.72t/a，该部分粉尘主要为粉状的腐熟后的有机肥，可直接作为产品出售。 ②污水处理设施污泥：项目区拟建个有效容积2m3的化粪池和一套处理规模为2m3/d的一体化污水处理站，用于处理项目区内的生活污水，运行过程中会产生少量的污泥。污泥产生量按照污水量的0.05%进行估算，项目年处理污水量为192m³/a，则经计算项目污泥产生量为0.096t/a，产生的污泥定期清掏后作原料回用于生产，不外排。 （3）危险废物 本项目生产过程中设备运行维护需使用润滑油，润滑油需定期更换，产生废机油量约为0.1t/a，属于危险废物，类别为废矿物油与含矿物油废物，编号HW08，废物代码：900-249-08，该部分危险废物集中收集至危废暂存间定期委托有资质的单位处置；项目化验室使用过程中，主要使用的试剂为硫酸和硝酸，化验室产生的废液，产生量约为10L/a，属于危险废物，类别为生产活动中，化学实验室产生的废酸、废碱，编号HW49，废物代码：900-047-49，该部分危险废物集中收集至危废暂存间定期委托有资质的单位处置。 经采取上述措施后，一般固废的处置可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 5、土壤及地下水影响和保护措施 根据《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，行业类别属于“其他行业”，为IV类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的“附录A-地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于有机肥料制造，原料主要为鸡粪及药渣等，参照“U 城市基础设施及房地产-150、粪便处置工程-报告表”，判定为IV类项目，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 本项目土壤及地下水可能发生污染的途径主要有：被雨水冲刷的有机肥料流出厂界渗入地下水，对地下水环境的造成不良影响。本项目发酵车间、生产车间、原料仓库按照分区防渗的为重点防渗区，设置防渗系数＜10-7的防渗层，其他区域均为混凝土地面，在采取上述措施后，项目产生的污染物，主要为达标排放的恶臭气体及粉尘，不会因地面漫流及垂直入渗迁移至周边地下水和土壤中。 综上分析，在做好上述防渗措施的情况下，本项目在营运期生产过程中，不会对区域地下水水质造成污染，也不会引起地下水流畅性或地下水水位变化。项目不会对地下水产生污染。 6、生态影响和保护措施 本项目位于楚雄州楚雄市吕合镇吕合村委会小天城，经调查，项目附近无自然保护区、世界地质公园、风景名胜区等生态敏感点，调查中未发现野生珍稀动植物。项目区域内地形平坦，无自然植被分布。项目所在区域内植被主要为农田，未发现重点保护的古树名木。项目建成后，对周边生态环境影响较小。 7、环境风险影响和保护措施 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目生产中涉及的风险物质有发酵过程产生的硫化氢、废机油和化验室使用的硫酸、硝酸。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中：、…——每种危险物质实际存在量（t）； 、…——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目生产所涉及的风险物质主要为硫化氢、废机油、硫酸和硝酸，硫化氢为发酵过程中产生的气体，项目不存储；废机油产生量较少，最大储存量约0.1t，硫酸和硝酸最大储存量均约5kg。 表4-8危险物质数量与临界量比值（Q） 序号 物质名称 贮存场所 物质实际存在量（t） 物质临界量（t） qi/Qi 1 废机油 0.1 2500 0.00004 2 硫酸 0.005 10 0.0005 3 硝酸 0.005 7.5 0.0007 合计 0.00124 经计算本项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价仅做简单分析。 （3）环境风险分析 ①危险废物暂存间泄露 装卸或存储过程中废机油、废酸可能会发生泄露可能污染地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等。 ②废气处理设施出现故障 本项目产生的有组织废气处理方式为：破碎筛分粉尘采用布袋除尘器处理，粉碎包装粉尘采用布袋除尘系统及回收粉尘系统处理，发酵废气采用除臭剂除臭，各项污染物均能达标排放。如果以上废气处理设施发生故障，未经处理的粉尘、硫化氢、氨等废气污染物将直接排放，增加对项目周围环境空气的影响。 ③废水处理设施出现故障 本项目产生的废水为生活污水，厂内配套建设一体化污水处理站，废水处理后回用于绿化及周边菜地浇灌。如果厂区污水处理站出现故障，废水得不到及时处理，直接进入外环境，进而造成对周围地表水环境的不利影响。 （4）环境风险防范措施 ①在非正常工况下，首先要及时查找故障并进行维修，尽快恢复废气治理系统正常运行，如果短期内无法修复，应停止生产，避免废气超标排放对环境空气的影响；同时，要加强废气治理系统等环保设备的日常维修保养和管理，避免非正常工况下的运行。通过采取以上措施，废气非正常工况排放是可控的。 ②项目设计一体化污水处理站时需配套有调节池，确保一体化污水处理站发生事故时，产生的废水可完全被暂存于调节池，项目废水直接进入外环境是可控的。 ③危废暂存间按规范设置，收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。 （5）分析结论 本次评价认为，在严格落实事故风险防范措施、制定切实可行的应急预案情况下，拟建项目生产带来的环境风险可以接受。 8、电磁辐射影响和保护措施 本项目不涉及电磁辐射设备使用，本环评进行电磁辐射影响分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 （破碎车间） | 颗粒物 | 密闭厂房+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16291-1996）表2中二级限值 |
|  | 2#排气筒 （粉碎车间） | 颗粒物 | 密闭厂房+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16291-1996）表2 |
|  |  | 硫化氢、氨、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、动植物油 | 油水分离器、化粪池和一体化污水出站处理后回用于绿化及周边菜地浇灌 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 |
| 声环境 | 烘干机、破碎机、筛分机、粉碎机、包装机、各种泵类、风机等 | 连续等效A声级 | 设备设置于厂房内，有针对性的采取安装减震底座、安装消声器、装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾用垃圾桶收集后定期统一清运至附近村庄生活垃圾处置点；破碎筛分收尘统一收集后直接作为原料进行发酵；粉碎包装收尘统一收集后直接作为产品出售；污水处理设施产生的污泥定期清掏后周边菜地施肥。 危险废物：废机油、化验室废酸采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目发酵车间、生产车间、原料仓库按照分区防渗的为重点防渗区，设置防渗系数＜10-7的防渗层，其他区域均为混凝土地面，在采取上述措施后，项目产生的污染物，主要为达标排放的恶臭气体及粉尘，不会因地面漫流及垂直入渗迁移至周边地下水和土壤中。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①在非正常工况下，首先要及时查找故障并进行维修，尽快恢复废气治理系统正常运行，如果短期内无法修复，应停止生产，避免废气超标排放对环境空气的影响；同时，要加强废气治理系统等环保设备的日常维修保养和管理，避免非正常工况下的运行。 ②项目设计一体化污水处理站时需配套有调节池，确保一体化污水处理站发生事故时，产生的废水可完全被暂存于调节池。 ③危废暂存间按规范设置，收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理机构设置 为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。 ②执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 ③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时抢修，采取相应措施，防止污染事故的发生。 环境保护竣工验收一览表如下表5-1。 表5-1项目竣工验收一览表 项目 处理措施 处理对象 验收标准 废气 药渣破碎筛分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒（1#）排放 粉尘 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限制 粉碎包装粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒（1#）排放 粉尘 密闭厂房 无组织颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB 16291-1996） 密闭厂房、除臭剂除臭 硫化氢、氨、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建） 废水 雨污分流系统 生活污水、雨水 雨污分流 污水处理站1坐，处理规模不小于2m3/d。 生活污水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准 化粪池1个，有效容积不小于2m3。 生活污水 油水分离器1个，容积不小于0.1m3。 生活污水 蓄水池1个，容积不小于5m3。 生活污水 固废 设置1间危废暂存间，建筑面积5m2 危险废物 处置率100% 设置若干垃圾桶收集生活垃圾。 生活垃圾 （3）竣工验收环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。竣工验收环境监测计划安排如表5-2。 表5-2竣工验收环境监测计划一览表 分类 采样点 监测项目 监测频率 运营期 噪声 项目厂界四周 等效声级 按照国家监测技术规范执行 无组织废气 项目区上风向、下风向 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 按照国家监测技术规范执行 破碎筛分废气 破碎废气处理设施进、出口 颗粒物 按照国家监测技术规范执行 粉碎包装废气 粉碎废气处理设施进、出口 颗粒物 按照国家监测技术规范执行 生活污水 一体化污水处理站进、出口 CODcr、BOD5、NH3-N、SS、pH、动植物油等 按照国家监测技术规范执行 |

# 六、结论

本项目为有机肥生产，建设用地性质为工业用地，即项目符合当地规划，符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。 综上所述，建设项目的环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.119 | / | 0.119 | / |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.31 | / | 0.31 | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.14 | / | 0.14 | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | / | / | / | 5.81 | / | 5.81 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 化验室废酸 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①