# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-532301-04-01-937941 |
| 建设单位联系人 | 叶某某 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组 |
| 地理坐标 | （东经101°30′6.176″；北纬25°0′59.769″） |
| 建设项目 行业类别 | B1019粘土及其他土砂石开采 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 38800 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (扩建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 楚雄市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案号【项目代码】2111-532301-04-01-937941 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 158.5 |
| 环保投资占比（%） | 13.21 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况与专项设置原则表判别情况如下： 表1-1 项目专项设置情况与专项设置原则表判别情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目详细情况 是否设置专项评价 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 项目为建筑砂料开采加工项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 项目为建筑砂料开采加工项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，不涉及“设置原则”中环境敏感区。 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 项目为建筑砂料开采加工项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 项目为建筑砂料开采加工项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 项目为建筑砂料开采加工项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环 境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该 类项目所列的敏感区。 综上，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，且本项目不使用属淘汰类别的生产设备，因此本项目的建设符合相关产业政策，视为允许建设的项目类别。2021年11月17日取得楚雄市发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2111-532301-04-01-937941。 （2）2018年4月20日楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室印发了《楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于楚雄市人民政府请示新增4座非煤矿山的批复》，同意将楚雄大通砂厂纳入楚雄州非煤矿山转型升级指标控制范围，符合地方现行相关产业政策的要求。 （3）根据2021年11月1日楚雄市自然资源局印发的《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，该矿区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区面积0.0388平方公里，开采标高1900米至1847米，生产规模为10万吨/年，服务年限10年。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据楚雄州人民政府关于印发《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号），项目与楚政通〔2021〕22号的符合性见表1-2。 表1-2 项目与楚政通〔2021〕22号中相关要求的符合性分析 楚政通〔2021〕22号要求 本项目情况 是否符合 生态保护红线和一般生态空间 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，根据《楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目规划证明》，项目不占用国土空间规划划定的生态保护红线、永久基本农田，城市紫线、饮用水水源保护区、各类自然保护地和国家一级公益林地。 符合 环境质量底线 1、水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除Ⅴ类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 本项目严格落实水污染物处理措施，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地表水环境质量。 符合 2、大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 本项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量。 符合 3、土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目严格落实土壤污染防治措施，项目建设与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。 符合 资源利用上线 1、水资源利用上线。落实最严格水资源管理制度，稳定达到水资源利用“三条红线”控制指标考核要求。2025年，各县市用水总量、用水效率（万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数）、重要江河湖泊水功能区水质达标率满足水资源利用上线的管控要求。 本项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突。 符合 2、土地资源利用上线。落实最严格的耕地保护制度。2025年，各县市土地利用达到自然资源和规划、住建等部门对土地资源开发利用总量及强度的土地资源利用上线管控要求。 本项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突。 符合 3、能源利用上线。严格落实能耗“双控”制度。2025年全州单位GDP能耗、能源消耗总量等满足能源利用上线的管控要求。 本项目主要消耗的能源类型为电能和水，项目所在区域内已覆盖了电网，水资源丰富，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。 符合 楚雄市重点管控单 元生态环境准入清单 楚雄市矿 产资源重 点管控单 元 空间布局约束 1、逐步推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行 矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。 本项目生产规模为10万吨/年，服务年限10年，矿山规模符合最低开采规模标准。 符合 2、严格执行全省规划禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权， 依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立空间布局之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，在保障探矿权和采矿权人合法权益及人民群众生产生活需求的前提下，分类提出差别化的补偿和退出方案，依法有序退出。 根据《楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于楚雄市人民政府请示新增4座非煤矿山的批复》，同意将楚雄大通砂厂纳入楚雄州非煤矿山转型升级指标控制范围，不在禁止开采区规范围内。 符合 3、禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。 根据《楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于楚雄市人民政府请示新增4座非煤矿山的批复》，楚雄大通砂厂纳入楚雄州非煤矿山转型升级指标控制范围，项目符合非煤矿山转型升级有关准入标准要求。 符合 4、严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。严格控制河沙（砾）开采， 合理确定开采范围、开采时段和开采量。 根据《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，该矿区开采范围、开采量等明确。 符合 污染物排放管控 1、强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。 项目洗砂废水循环使用，生活污水处理后回用于生产，初期雨水收集沉淀后回用于洒水降尘及生产；生产过程产生的粉尘经洒水车洒水降尘等措施处理后，粉尘排放达标；噪声经相应的措施处理后，厂界噪声达标；矿山开采产生废弃土和水洗泥堆放于排渣场。 符合 2、提升煤矿开采工艺、产能和产品质量，加大安全投入，提高煤矿生产效率、资源回收率和安全生产保障能力。发展精深加工和下游产品，延伸产业链。加强煤炭安全监管，坚决打击私挖滥采和违法经营行为。继续加快煤炭资源整合开发，以树苴、吕合等产煤带为重点，打造以石鼓煤业为代表的年产60万吨以上煤矿矿井及30万吨以上机械化矿井。 本项目为建筑砂料开采加工项目，不属于，煤矿项目。 符合 环境风险防控 产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目危险废弃物为废机油，设置危废暂存间，配套防扬散、防流失、防渗及其他防止污染环境的措施，危险废物达到一定数量后委托有资质单位处理。 符合 资源开发效率要求 1、贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 本项目将贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 符合 2、从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 项目洗砂废水循环使用，生活污水处理后回用于生产，初期雨水收集沉淀后回用于洒水降尘及生产。 符合 3、加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开 展冶炼废渣、尾矿等资源化利用。加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、恢复植被等措施开展生态修复。 本项目为建筑砂料开采加工项目，对采空区及时采取覆土、恢复植被等措施开展生态修复。 符合 根据上表分析，项目符合《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通〔2021〕22号）中相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析 表1-3 项目与长江经济带发展负面清单符合性分析一览表 序号 长江经济带发展负面清单 本项目 符合性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，建设地址位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，不属于过长江通道项目。 符合 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 符合 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级、二级区的保护区和保留区。 符合 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目区不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。 符合 5 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 符合 6 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 符合 7 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，不属于化工项目，项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，不在长江干支流1公里范围内。 符合 8 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，不属于石化、现代煤化工项目。 符合 9 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》范围内。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定中限制类和淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策。 符合 10 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目属于建筑砂料开采加工项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业。 符合 根据表1-3分析结果，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合。 4、与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）符合性 2015年5月29日，云南省人民政府下发了《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号），项目与云政发[2015]38号文件符合性分析见下表1-4。 表1-4 项目与云政发[2015]38号文件符合性分析一览表 云政发[2015]38号内容 本项目内容 符合性分析 生产建设规模和服务年限低于《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定的； 建筑砂料开采新建矿山最小开采规模≥10万吨/年 根据《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，该矿区生产规模为10万吨/年，服务年限10年。 符合 露天开采矿山最低服务年限6年 符合 与铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施的安全距离不能满足有关法律法规规定的，矿山申请划定矿区范围与周边毗邻的采矿权间距不满足涉及规范规定保留安全间距要求的； 项目周边无铁路、高等级公路、石油天然气输送管道和高压输电线路等重要设施，矿区西面1.5km为元双路，且矿山与公路之间有山体相隔；矿山申请划定矿区范围周边无毗邻的采矿权，周边满足涉及规范规定保留安全间距要求。 符合 位于国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹坐在地等区域，以及位于重要城镇、城市面山的 项目不涉及上述区域 符合 露天采石（砂）场矿界与村庄距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已经取得合法探矿权的除外） 项目矿界与村庄的最近距离为矿区西北面520m处的黄家村。距离大于于500米； 项目矿区范围为独立开采山头，能够实现自上而下分台阶（层）开采，项目矿区不在高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。 符合 综上所述，项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）的要求。 5、与《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资[2017]137号）的符合性 本项目属于非金属矿矿山，《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资[2017]137号）中提出了非金属矿行业绿色矿山建设的相关生态环境保护与恢复要求，主要为：应采用洒水降尘等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，减少矿区扬尘。生产设备通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率达到100%。 本项目为建筑用砂矿露天开采，产品主要为水洗砂等。项目在落实本次环境影响评价提出的对策措施后，项目产生的废气可满足达标排放的要求；废水可实现“零”排放，并且能够杜绝风险排放现象；噪声对周边敏感目标影响不大；固废均得到妥善处理处置，处置率100%。对周围环境影响不大，不会改变当地的环境功能。综合分析，本项目在严格执行本环评提出的环保措施后，项目符合《关于加快建设绿色矿山的实施意见的通知》（云国土资[2017]137号）的要求。 6、与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018），于2018年10月1日起实施，本项目应创建绿色矿山。故建设单位应严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）的要求，做好绿色矿山的创建工作。本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）基本要求符合性判定具体见表1-5。 表1-5 与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 序号 项目 规范要求 项目情况 符合性 1 矿区 环境 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。 项目采用洒水车定期对开采区、运输道路及排渣洒水降尘，成品外运车辆加盖篷布、车辆出场之前，清扫车轮，并对车轮进行喷水湿润。 符合 2 应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声限值应符合GBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的要求。 项目运营过程中拟采取隔声、减振等噪声防治措施，经预测采场工业厂界噪声达标。 符合 3 矿区 绿化 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。应对已闭库的矿山及排土场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。 矿山采取边开采、边复垦植被恢复措施，及时对采空区进行覆土绿化，开采结束后对整个矿区进行复垦，绿化种植物种选择当地常见植被。 符合 4 资源 开发 方式 一、绿色开采 采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动； 应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m 矿山开采过程中严格按照项目开发利用方案要求进行开采。实行自上而下台阶式露天开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数符合施工设计要求。 符合 5 二、绿色生产 干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸撒。应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺布置，控制噪声传播。 项目采用洒水车定期对开采区、运输道路洒水降尘；对设备噪声采取隔声、减振等噪声防治措施。 符合 6 三、绿色运输 砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。 项目营运期，洒水车定期对矿区内运输道路洒水降尘；成品外运车辆要求物料不超过车辆边邦并加盖篷布、车辆出场之前，清扫车轮，并对车轮进行喷水湿润。 符合 7 四、矿区生态环境 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。矿山开采结束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。 矿山委托相关单位编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，严格按方案要求进行环境治理和土地复垦。 符合 8 资源 综合 利用 应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。 项目采矿过程中，砂石用于生产水洗砂，少量剥离表土堆存于排渣场，后期用于项目采空区回复覆土，提高资源综合利用水平。 符合 9 生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离废弃土石方后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。 本项目矿山资源综合利用率不低于95%。 符合 10 节能 减排 粉尘排放：矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定。 项目采用洒水车定期对开采区、运输道路洒水降尘；项目为湿法打砂、洗砂工艺。 符合 11 污水排放：矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。 项目洗砂废水循环使用，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于生产；采场内设置排水沟；工业场地内设置排水沟，采场淋滤水、工业场地初期雨水经排水沟汇集至雨水收集池及循环水池，经沉淀后回用于矿区生产。 符合 12 废油等废物处理：生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。 项目营运期产生的废机油集中收集后暂存于废机油暂存间内，交有资质单位处理，并做好台账记录。 符合 7、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 通过《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005]109号文与项目相关的内容进行对照，项目与其符合性分析见表1-6。 表1-6项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析一览表 项目 环发[2005]109号文要求 本项目情况 符合情况 禁止开采的矿产资源开发活动 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 项目建设区域不涉及依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 符合 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 项目建设区域不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。 符合 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 项目建设区域不属于地质灾害危险区。 符合 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 项目的建设不会对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响。 符合 限制的矿产资源开发活动 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 项目建设区域不属于生态功能保护区和自然保护区。 符合 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 项目建设区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区 符合 实现目标 2015年历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 矿山实行边开采、边复垦，本矿山在生活区周围及工业场地上空地进行绿化，开采结束后对采空区进行复垦绿化。 严格实行前提下符合。 鼓励采矿技术 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。 项目采矿技术属于推广的剥离—排土—复垦一体化技术 符合 综上所述，本项目建设满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2009]105号文中的相关管理要求。 8、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业监管工作通知》（云环通[2016]172号）符合性 通过云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业监管工作通知（云环通[2016]172号）与项目建设进行对比，项目与其符合性分析见表1-7。 表1-7 与云环通[2016]172号符合性分析一览表 云环通[2016]172号 本项目情况 符合情况 位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产等环境敏感区域的 项目建设区域不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、世界文化和自然遗产等环境敏感区域 符合 位于重要城镇、城市面山的 项目位于乡村地带，不处于重要城镇、城市面山区域 符合 位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的 项目建设区域不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内 符合 新建、扩建、扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年 项目属于新建建筑用砂项目，开采规模为10万t/a，服务年限10年。 已通过自然资源局批准 规范设置排土场、单独堆存剥离废弃土石方用于生态修复，按照边“开采边恢复”的原则制定矿山生态恢复方案，及时开展生态修复 项目设置排土场，单独堆存剥离表土用于生态修复，按照边“开采边恢复”的原则制定了矿山生态恢复方案 符合 配套建设相应的截排水及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染 项目在场区边界设置了截排水沟 符合 加强洒水防尘降尘措施 项目采用洒水车定期对开采区、运输道路洒水降尘。 符合 综上所述，本项目建设满足云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业监管工作通知（云环通[2016]172号）相关管理要求。 另外，根据《楚雄州矿业权联勘联审会签表》，楚雄市自然资源局、楚雄市林业和草原局、楚雄市水务局、楚雄州生态环境局楚雄市分局、楚雄市应急管理局、楚雄市交通局及楚雄市东华镇人民政府均同意办理矿业权相关申请登记手续。 9、选址合理性分析 项目为建筑砂料开采加工项目，位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目采矿权划定矿区范围经楚雄市自然资源局批复，根据《楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目规划证明》，项目不占用国土空间规划划定的生态保护红线、永久基本农田，城市紫线、饮用水水源保护区、各类自然保护地和国家一级公益林地。根据现场踏勘，项目范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，项目与周边村庄有一定的距离，满足环境防护距离。项目本身加大了环境保护的治理力度，从设计上考虑了对项目“三废”及噪声的治理，使污染物达标排放，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环保角度来看，项目选址是合理的。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 楚雄市东华镇大通砂厂位于楚雄市西南侧方向，直距约4.5km处，行政区划隶属楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，为新建矿山。 楚雄市地理坐标为东经100°35′～101°48′，北纬24°30′～20°15′，东临禄丰市，南界双柏，西与景东、南华接壤，北同牟定毗邻，总面积4378km2，东距昆明165km，西距大理217km，广大铁路，320国道和楚大一级公路均通过州政府所在地鹿城镇，且距成昆铁路广通镇37km，距广大铁路楚雄货运站约8km，交通十分便利。 项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组。拟建矿区地理坐标：东经101°29′56″～101°30′09″，北纬25°00′57″～25°01′06″，矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积38800m2，开采标高为1900～1847m。项目区距元双公路直线距离约1.5km，通过村组公路与元双路相连，交通便利。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 楚雄市东华镇大通砂厂位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，拟地理坐标为：东经101°29′56″～101°30′09″，北纬25°00′57″～25°01′06″，开采矿种为建筑用砂矿，开采方式为露天开采。 2018年4月20日楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室印发了《楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于楚雄市人民政府请示新增4座非煤矿山的批复》，同意将楚雄大通砂厂纳入楚雄州非煤矿山转型升级指标控制范围。 楚雄市东华镇大通砂厂矿山为新建矿山，2021年11月1日经楚雄市自然资源局批复，根据《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，该矿区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区面积0.0388平方公里，开采标高1900米至1847米，生产规模为10万吨/年，服务年限10年。 项目于2021年11月17日取得楚雄市发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2111-532301-04-01-937941。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日），“八、非金属矿采选-11土砂石开采（不含河道采砂项目）”类别中“其他”项目应编制报告表。受楚雄市朱朱砂石有限公司委托，我单位承担了该建设项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，及时开展了现场踏勘、资料收集等工作，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 项目概况 1、项目基本情况 项目名称：楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目 建设地点：云南省楚雄州楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组 建设单位：楚雄市朱朱砂石有限公司 建设性质：新建 开采方式：露天开采 开采规模：10万t/a（4.31万m³/a） 矿山服务年限：10年 矿区面积：38800m2 开采矿种：建筑用砂岩 项目投资：1200万元 2、建设内容 （1）项目建设内容组成 根据《云南省固定资产投资项目备案证》，该项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目矿区经楚雄市自然资源局批准开采，属于新建矿山，矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区面积0.0388平方公里，开采标高1900米至1847米，开采矿种：建筑用砂岩；开采方式：露天开采；建设2条洗砂生产线，达到生产规模为10万吨/年，服务年限为10 年。项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 序号 名称 主要内容 备注 一 主体工程 1 露天 采场 采用自上而下、水平分层台阶开采，矿区范围38800m2，开采标高1900m～1847m，台阶高度10m，开采台阶坡面角65°，安全平台宽度4m，清扫平台宽6m，最终边坡角52°。露天采场为山坡露天，采用公路开拓，汽车运输，四周设有外部汇水截水沟，最低开采平台四周设有排水沟，开采规模10万t/a（4.31万m³/a）。 新建 2 洗砂生产线 洗砂生产线位于项目露天采场西面，总占地面积6277m2，其中洗砂场681m2，排渣场占地面积2552m2（排渣场库容量7656m3，设计堆高为3m）、堆料场3044m2，用于打砂、洗砂、洗砂废水循环使用、成品砂料暂存及车辆转运等。 新建 二 辅助工程 1 办公生活区 占地面积167m2，布置有办公室、宿舍、厨房、厕所、机修间、材料库等。 新建 三 公用工程 1 排渣场 排渣场规划设置于矿山开采区西北面，排渣场占地面积2552m2，设计堆高为3m，排渣场库容量7656m3，主要用于堆放矿山开采区剥离的表土及洗砂产生的水洗泥，用于采空区植被恢复。 新建 2 堆料场 水洗砂堆料场1个，位于洗砂场西北侧，占地3044m2，平均堆高3m，能满足生产能力的实际需要。 新建 3 矿山道路 矿山道路100m，矿山道路路基宽均为6m，路面宽5m。 新建 4 截洪沟 为减小降雨对矿区的影响，设计在矿区外围排水沟800m，项目内运输道路排水沟100m，洗砂区排水沟300m，排渣场排水沟150m，堆料场排水沟300m。 新建 5 供水 项目生活和生产用水从附近丫利村自来水供水管接入。 新建 6 供电 项目用电从附近供电电网接入，厂区内自设变压器及配电房，供给项目生产生活用电。 新建 四 环保工程 1 废气处理设施 采用湿法打砂洗砂工艺 新建 设置洒水车1辆 新设 厨房设置油烟机1台 新建 2 废水处理设施 设置2个100m3的沉淀罐，用于沉淀洗砂废水。 新建 板框压滤机1台 新建 设置1个1000m3的循环池，用于暂存经沉淀后的洗砂废水，洗砂废水循环使用。 新建 矿区外围排水沟800m，项目内运输道路排水沟100m，洗砂区排水沟300m，排渣场排水沟150m，堆料场排水沟300m。 新建 初期雨水收集池1个，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、工业厂区、堆料场和排渣场初期雨水。 新建 设置隔油池1个、化粪池1个和一体化污水处理设施1套，隔油池处理规模不小于0.5m3/d、化粪池容积不小于1m3、一体化污水处理站处理规模不小于1m3/d。 新建 3 固废收集设施 规范建设危废暂存间1间（占地面积5m2），进行防雨、防渗、防流失，用于贮存废机油。 新建 排渣场规划设置于矿山开采区西北面，排渣场占地面积2552m2，设计堆高为3m，排渣场库容量7656m3，主要用于堆放矿山开采区剥离的表土及洗砂产生的水洗泥，用于采空区植被恢复。 新建 4 生态保护 对项目生产区采坑平台、加工场地进行水平沟整地栽植黑荆树，水平沟之间进行全面整地撒播云南松、车桑子的方式绿化，对采坑斜坡种植爬山虎进行垂直绿化防护；在生产结束表土搬运完后，对排渣场进行全面水平沟整地进行撒播云南松、车桑子的方式绿化；原有项目生产结束后，拆除地面建筑物及设备，进行水平沟整地栽植黑荆树，水平沟之间进行全面整地撒播云南松、车桑子的方式绿化，种植水保林进行防治。 水保、复垦措施 （2）主要技术经济指标 项目主要经济技术指标详见表2-2。 表2-2 主要经济技术指标统计表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 矿区面积 m2 38800 / 2 开采标高 m 1900～1847 / 3 地质资源及储量 （1） 保有资源储量 万m³ 314.19 568.70万t （2） 设计资源利用储量 万m³ 88.37 205.03万t （3） 开采回收率 % 90 / （4） 设计采出矿石总量 万m³ 79.53 184.53万t 4 采矿 （1） 开采方式 / 露天开采 / （2） 开拓方式 / 公路开拓 / （3） 采矿方法 / 组合台阶开采 / （4） 最大开采深度 m 53 / （5） 工作台阶高度 m 10 / （6） 清扫平台宽度 m 6 / （7） 最小/最大 44°～55° 最小/最大 / （8） 平均剥采比 m³/m³ 0.11 / （9） 矿山设计规模 万t/a 10 4.31万m³/a （10） 矿山服务年限 年 10 / 5 工作制度 d/a 300 / 班/d 1 / h/班 8 / 劳动定员（人） 8 / 6 投资 （1） 总投资 万元 1200 / 三、主要生产设备及原辅材料 1、主要设备 项目主要设备清单见表2-3所示。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 打砂机 / 台 2 / 2 皮带输送带 / 条 11 / 3 洗砂机 / 台 1 / 4 砂水分离机 / 台 1 / 5 喂料机 / 台 2 / 6 挖掘机 / 台 1 / 7 装载机 / 台 2 / 8 运输车 / 辆 5 / 9 水泵 / 台 5 / 10 变压器 / 台 2 / 11 洒水车 / 辆 1 / 12 沉淀罐 100m3 个 2 / 13 板框压滤机 / 台 1 / 2、主要原辅材料 项目原辅材料消耗见表2-4所示。 表2-4项目原辅材料一览表 序号 原/辅料名称 单位 年耗量 来源 备注 1 水 m³/a 18018 雨水、自来水 / 2 电 kw•h/a 30万 由东华镇供电所供给 / 3 柴油 t/a 10 外购 不在厂区内存储 四、开采范围 根据《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，该矿区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区面积0.0388平方公里，开采标高1900米至1847米，生产规模为10万吨/年，服务年限10年。项目矿区拐点坐标见表2-5。 表2-5 矿权范围拐点坐标表 拐点编号 2000国家大地坐标系 X Y 矿1 2768195.01 34449599.49 矿2 2768047.08 34449745.88 矿3 2768069.52 34449875.11 矿4 2768980.92 34449882.44 矿5 2768929.77 34449722.82 矿6 2768074.67 34449550.13 矿区面积 38800m2 开采标高 1900～1847m 五、产品方案 根据《云南省固定资产投资项目备案证》，项目建设2条洗砂生产线，生产规模为10万吨/年，其产品为水洗砂。项目产品方案详见表2-6所示。 表2-6 项目产品方案 序号 产品种类 规格（粒径） 产量（万t/a ） 1 水洗砂 ≥5mm，＜10mm 10 六、资源储存量及矿山服务年限 根据《云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂建筑用砂矿勘查地质报告》（2018年5月）及“云楚国土资储备字[2018]45号”， 云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂拟设矿区范围内查明333类建筑用砂矿资源量109.18万m³（253.29万t）；根据《云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》（2018年11月）及“云楚万开评字[2018]036号”，矿区内设计利用资源量为88.37万m³（205.03万t），设计可采资源量79.53万m³（184.53万t）。矿山设计年开采规模为10万t/a（4.31万m³/a），矿山服务年限可达18.4年。 七、基础设施 （1）道路交通 外部交通：项目西面约1.5km处为元双公路，有进场道路与之相连，交通运输方便，成品的运输主要由购买方自行运输，生产材料和生活物资的外部运输委托或者自由生活车辆运输。可满足项目对外的出行需求。 内部交通：矿区运输道路100m，连接项目采矿区和生产区；矿山采用公路开拓，挖掘机同时完成采、装、运作业。可满足项目生产需求。 出入口：项目设置1个出入口，位于项目区西北侧。 （2）给排水工程 ① 给水工程 项目用水主要为生活用水和生产用水，项目生活和生产用水从附近丫利村自来水供水管接入，可满足矿山生产生活需要。 ② 排水工程 项目区内进行雨污分流。 雨水：项目开发利用方案已针对露天采场、进场道路设置了完善的排水沟等防排水措施，本次评价要求建设单位严格落实各项防排水措施，露天采场采区开采台阶内侧建设排水沟，排渣场周边建设截排水沟，运输道路建设排水沟，洗砂区建设排水沟，堆料场周边建设截排水沟，办公生活区建设截排水沟。本次评价要求建设单位需建设1个初期雨水收集池，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、生产加工区、堆料场和排渣场初期雨水。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，回用于生产，不外排。后期雨水通过排水沟排至项目西侧河前河，最终汇入龙川江。 废水：水洗砂生产线洗砂废水经沉淀罐沉淀后，排至循环池内回用于生产，循环使用；生活污水经化粪池预处理后再进入项目自建的一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。 （3）电力、通讯及能源工程 建设项目供电由东华镇供电所供给，经变压器变配电后供生产和办公生活使用，项目区供电有保障。 项目所在地属于中国移动、中国联通、中国电信等有效覆盖区，通讯十分便捷。 （4）供油与爆破 本项目场内施工耗油从附近的加油站购买，不在项目区内存储。 八、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目全年生产时间为300天，每天一班，每班8小时/班。 劳动定员：项目定员8人，矿山生产工人6人，技术人员和管理及服务人员2人。 |
| 总平面及现场布置 | 一、项目总平面布置 根据现场踏勘，项目区总体地势为东南高西北低：采场区位于项目东南面山顶；排渣场位于开采区西侧，主要堆放洗砂环节循环水池产生的水洗泥和矿山开采剥离表土；生产区位于项目区西北面，循环池位于生产区南面，堆料场位于生产区西面；项目开采区与生产区有矿山道路相连；办公生活区位于生产区西面。 二、施工布置情况 1、施工营地 预计项目施工期平均施工人员为10人，不设施工营地。 2、砂石料场 工程建设所需的砂、石料从直接利用项目区开采砂石料，故不再设置砂石料场。 3、进场施工道路 本项目已有进场道路与元双路相连接，交通极为方便，施工期不用设置进场施工道路。 4、混凝土拌和场 本项目施工拟使用商品混凝土，因此不需设置混凝土拌和场。 |
| 施工方案 | 一、工艺流程简述 根据《云南省固定资产投资项目备案证》，该项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，项目矿区经楚雄市自然资源局批准开采，属于新建矿山，建设2条洗砂生产线，达到生产规模为10万吨/年，服务年限为10 年。建设内容主要为：洗砂生产线建设、矿区道路建设、排水沟和环保设施等。 项目施工期工艺流程及产污节点图见图2-1所示。 图2-1 项目施工期产污节点图 二、施工时序 开工的顺序为：办公生活区建设→洗砂生产线建设→矿山开拓公路修筑→环保设施建设。 三、建设周期 项目计划建设周期为3个月，建设完成后投产。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 本项目为建筑用砂开采项目，位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，根据《楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目规划证明》，项目不占用国土空间规划划定的生态保护红线、永久基本农田，城市紫线、饮用水水源保护区、各类自然保护地和国家一级公益林地，项目建设与《云南省主体功能区规划》相符合。 二、生态功能区划 项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，根据《云南省生态功能区划》，项目所处区域属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，生态亚区属“Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，生态功能区属“Ⅲ1-1楚雄、大理山原盆地农业与城镇生态功能区”。主要生态特征：以丘状高原地貌为主。西部点苍山降雨量可达到1500毫米以上，东部降雨量在1000毫米左右，部分地区不足800毫米。点苍山植被垂直带分布明显，高原面上的植被以云南松林为主。土壤类型以红壤和石灰土为主。主要生态环境问题：土地过度利用和旅游带来的环境污染和土地退化。生态系统服务功能：楚雄、大理的城镇和生态农业建设。保护措施与发展方向：保护农田生态环境、控制化肥和农药的施用，发展生态旅游，维护本区的自然生态景观和地质遗产。 本项目为建筑用砂开采项目，开采期限为10年，为短期临时工程，矿山开采结束后及时采取植被恢复措施，加强生态保护、生态恢复及水土流失治理等措施，确保项目建设和生产前后项目内生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省生态功能区划》的相关要求。 三、项目区环境质量状况 1、环境空气质量现状 项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，根据《云南省空气质量功能区划分（复审）》要求，区域环境空气质量功能区划为二类区。根据《2021年6月及第二季度楚雄州环境质量状况》，2021年第二季度楚雄市环境空气质量优良率和达标率均为100%，监测的SO2平均浓度为9μg/m3，NO2平均浓度为14μg/m3，PM2.5平均浓度为20μg/m3，即楚雄市城区环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。项目建设地址位于楚雄市城区西南面，直线距离约4.5km，项目建设大气常规污染物现状质量可参考楚雄市城区区域大气常规污染物现状质量，即项目所在区域PM2.5、SO2、NO2三项常规污染物现状质量满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。即项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、水环境现状 项目区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，周边地表水体主要为位于项目东面坝塘，以及项目西面约500m的河前河，坝塘功能主要为农业灌溉，无人畜饮用，河前河为龙川江支流，汇入口位于青山嘴水库下游，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》，龙川江（青山嘴水库-黄瓜园段）按IV类水体进行保护，龙川江（青山嘴水库-黄瓜园段）执行《地表水环境质量标准》中IV类标准，根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，坝塘和河前河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。根据《2021年6月及第二季度楚雄州环境质量状况》，2021年6月龙川江——西观桥断面水质为IV类，符合Ⅳ类水环境功能区划要求。 3、声环境现状 项目区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，经环评现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，故本项目不进行声环境质量现状监测。 根据《2021年6月及第二季度楚雄州环境质量状况》，2021年第二季度楚雄市城市区域声环境质量达标。项目地处农村地区，周边主要分布着村庄、道路等，声环境质量优于楚雄市县城区域，本环评判定项目所在区域为环境声环境质量达标区。 4、生态环境现状 项目矿区占地面积38800m2，根据《关于楚雄市东华镇大通砂厂矿业权联勘联审使用林地的审查意见》及《楚雄州矿业权联勘联审会签表》中楚雄市林草局意见，项目涉及林地26075m2，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、国家公园，不涉及国家级公益林、省级公益林，建设单位必须按照现行林业政策依法办理林地使用手续方能开工建设。 通过现场踏勘，项目区域主要存在的植被为：云南松、黑荆树及其他低矮的草本植物，未发现国家和云南省重点保护野生动植物，也没有特有物种，生态系统组成单一，生态环境现状较单一。 评价区域内无自然保护区和风景名胜区、国家级和省级保护动植物、珍稀濒危 物种和地方特有种。从植被、动物的多样性和丰富度上分析，区域内生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，所在区域不在国家法律、法规、行政规章及规划确定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，其评价范围内未发现珍稀动植物资源。评价区内，无重要及特殊生态环境保护目标，主要对评价区内的植被、动植物、土地利用、水土流失、景观环境进行保护。根据现场调查，项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 周边环境保护目标 名称 坐标/m 保护目标 保护内容 环境功能区 方位 距离 经度 纬度 大气环境 101°29′55.31″ 25°1′5.71″ 黄家村 20人 《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中二级标准 西面 520m 101°29′47.85″ 25°0′55.53″ 下丫利村 80人 西南面 700m 101°29′51.72″ 25°1′8.01″ 董家村 120人 西面 1600m 101°29′48.76″ 25°1′19.13″ 徐家村 60人 西北面 1000m 101°30′25.97″ 25°1′18.91″ 季家屯 80人 东北面 1000m 地表水 101°29′59.48″ 25°1′11.18″ 坝塘 地表水体 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准 西北面 500m 101°29′47.04″ 25°1′10.56″ 河前河 西北面 1100m 生态环境 厂界周围200米范围内植被 不受破坏 / / 社会环境 砂料运输途中对周围环境影响 采取一定措施后影响较小 / / |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 本项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，地处农村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，空气环境质量标准值见表3-2。 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m³ 污染物名称 取值时间 浓度限值 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300 年平均 200 颗粒物 （粒径小于等于10um） 24小时平均 150 年平均 70 颗粒物 （粒径小于等于2.5um） 24小时平均 75 年平均 35 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量 项目区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，周边地表水体主要为位于项目东面坝塘，以及项目西面约500m的河前河，坝塘功能主要为农业灌溉，无人畜饮用，河前河为龙川江支流，汇入口位于青山嘴水库下游，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》，龙川江（青山嘴水库-黄瓜园段）按IV类水体进行保护，龙川江（青山嘴水库-黄瓜园段）执行《地表水环境质量标准》中IV类标准，根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，坝塘和河前河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。标准值见表3-3。 表3-3 地表水质量标准限值 单位mg/L 项目 pH COD BOD5 TP NH3-N 总氮 IV类标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.3（湖、库≤0.1） ≤1.5 ≤1.5 3、声环境质量 项目区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，现状为农村地区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位:dB(A) 标准 昼间[dB(A)] 夜间dB(A) 2类 60 50 二、污染物排放标准 1、废气执行标准 项目施工期废气和运营期露天采场、运输道路、成品堆棚、排土场等排放的大气污染物均以无组织方式排放，无组织扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准。详见表3-5。 表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水执行标准 项目开采、运输、堆存均进行洒水降尘，降尘用水部分蒸发损耗，不外排；项目区初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于项目生产，不外排；洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池和一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后暂存于循环池中，回用于生产。标准限值见表3-6。 表3-6《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 序号 污染物 二级标准 1 pH 6-9 2 SS ≤150 mg/L 3 BOD5 ≤30mg/L 4 COD ≤150 mg/L 5 氨氮 ≤25 mg/L 6 磷酸盐 ≤1.0 mg/L 噪声执行标准 该项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，为农村地区，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体值见表3-7；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值如表3-8。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011） 噪声限值[dB(A)] 昼间 夜间 70 55 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 2类标准值 60 50 4、固体废物 项目于办公生活设置垃圾收集桶对生活垃圾统一收集，定期运至附近村庄垃圾收集点；剥离表土堆放于排土场，回用于后期植被恢复；沉淀罐中泥浆经板框压滤机处理后堆放于排渣场，回用于后期植被恢复；化粪池污泥定期清掏后用于项目区菜地施肥；污水处理站污泥定期清掏后用于项目区菜地施肥，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。含矿物油危险废物设置危险废物收集桶、危险废物暂存间，危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位回收处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中相关标准。 |
| 其他 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议运营期执行的总量控制指标： 一、废气 本项目废气主要为无组织颗粒物，本次环评无需设置大气污染物总量控制指标。 二、废水 项目开采、运输、堆存均进行洒水降尘，降尘用水部分蒸发损耗，不外排；项目区初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于项目生产，不外排；洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池和一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后暂存于循环池中，回用于生产。故本项目不设废水总量控制指标。 三、固体废物 固体废弃物处置率100%，不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 矿山为新建矿山，矿山基建开拓工程包括新修开拓公路、排水沟、洗砂生产线建设、办公生活区建设、环保设施建设等。按照所采用设备及施工技术水平安排进度，工程量所需建设时间为3个月，方可进入边开拓、边开采的生产阶段，施工期间污染物主要为废气、废水、噪声及固废，且施工过程中还会对生态环境造成一定的影响，主要体现在植被损毁和水土流失等方面。 一、生态环境影响分析 1、对土地利用的影响分析 矿山为扩建项目，根据《关于楚雄市东华镇大通砂厂矿业权联勘联审使用林地的审查意见》及《楚雄州矿业权联勘联审会签表》中楚雄市林草局意见，项目涉及林地26075m2，项目开工后土地的占用将改变区域土地利用的现状，矿区内土地利用类型变更为工矿用地，使原有景观的完整性和协调性遭到破坏，但对土地利用格局影响是可以接受的。 2、对植被和植物资源的影响分析 矿山为露天开采方式，对植被和植物资源的影响主要体现在地面建筑设施的建设和表土剥离对植被的破坏。矿山基础工程占用土地的地表植被较少，且占地面积较小，破坏的植被资源有限。由于矿区周边区域存在大量的同类植被，矿山的建设不会造成同类植被的减少，更不会造成同类植被的消失，因此，工程建设活动不会使评价区植物群落的种类组成发生变化。项目区内，植物群落结构简单，生物多样性贫乏，组成植物种类多是一些常见种、广布种，虽然工程占地比例较高，但这些植被类型均是评价区及周边区域广泛分布的植被类型，工程占地对该区域整体的生态系统功能影响有限，在可接受范围内。 3、对野生动物的影响分析 由于矿山区域受人为活动频繁的影响，野生动物的适宜生境很少，动物资源受到限制，种类不多，且种群数量较小。矿区未发现有国家级、省级、市级重点保护野生动物分布，未发现有狭域特有种分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道。野生动物具有趋避能力，可以通过迁徙移动到达矿区周边的适宜生境进行生存。矿山基础工程施工量较小，施工范围不大，因此，工程建设活动不会造成野生动物数量的明显减少，更不会造成野生动物物种的消失。 4、对生物多样性的影响分析 工程施工期不可避免地对植被资源和野生动物造成影响，使得生物量减少，对生物多样性造成一定影响。由于施工期土建工程量不大，施工期短，对植被资源和野生动物的破坏有限，随着施工期的结束，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补施工期对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局。因此，工程建设活动对生物多样性影响较小。 5、对景观的影响分析 工程施工期存在土石方的开挖、土建工程、破坏植被，并且导致水土流失可能性增加，对周围人群造成一定的视觉冲击，影响景观环境。本环评要求建设单位优化施工，避开雨天施工，减轻对植被资源的破坏，减轻对景观环境的影响程度。工程施工期较短，对景观环境的影响是暂时的。矿山不涉及风景名胜区、自然保护区，也不在风景名胜区和自然保护区的路线上，对景观环境影响程度不大。 二、大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工过程中产生的施工扬尘、机械废气等，均以无组织的形式排放，产生量较小，废气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。 （1）施工扬尘 本项目施工工序简单、工程量小、施工时间较短，施工粉尘产生量不大且为无组织扬尘。本项目区域主导风向为西南风，年平均风速1.7m/s，空气平均相对湿度75%，项目区年平均风速较小，空气平均相对湿度较大，产生的粉尘通过洒水降尘、加强管理进行控制后对区域环境空气质量影响不大。施工粉尘为土壤颗粒，无特殊污染物，影响是断续的、短时的，将随着施工的结束而消失，不会对区域大气环境带来长期影响。 （2）道路扬尘 运输车辆产生的扬尘对道路两侧影响较大，本项目运输量较小，运输扬尘产生量较小，且运输产生的扬尘大部分颗粒大，易形成降尘，其影响集中在近距离范围内。施工期对运输道路进行洒水降尘、洒水降尘后运输道路扬尘排放量较少，对环境空气质量影响较小，并随着施工期结束而消失。 （3）施工机械废气 施工机械废气属于无组织排放，主要污染物是THC、CO和NOX，具有流动性、间歇性等特点。项目施工期工程量较小，燃油废气产生量较小，对评价区域的环境空气质量影响不大。 洒水降尘是施工场地扬尘防治的常用措施，也是比较有效的措施，施工期安排一个兼职人员在干旱大风天气进行洒水降尘，可取得较好的降尘效果。运输车辆限速行驶，可以减小道路扬尘的起尘动力，以减少空气中的粉尘量。综上所述，在施工过程中只要严格遵守有关的建筑施工规定，采取的大气污染防治措施是可行的。 三、水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水，由于施工工期较短，工程量较少，废水产生量较少，经施工期临时沉淀池（5m3）收集后回用于项目区洒水降尘，不外排。 （1）施工废水 项目施工废水主要是混凝土养护废水和设备清洗废水。本项目混凝土养护过程中养护废水产生量较小，收集沉淀后回用于混凝土搅拌或洒水抑尘，对周围水环境影响较小。 （2）生活污水 项目施工期工程量较小，不设置施工营地，施工人员主要产生少量生活污水，生活污水产生量较小，经临时沉淀池沉淀处理后，回用于项目施工区区洒水降尘，对周围水环境的影响不大。 综上所述，项目施工期产生的废水均回用不外排，对周围地表水影响较小。尽量避免雨天施工，从源头上控制施工期废水的产生量，措施可行。 四、声环境影响分析 （1）噪声源分析 施工期噪声主要是车辆行驶时产生的噪声，以及挖掘机、电锯产生的噪声，多为间断式、移动式噪声源。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各施工阶段主要施工机械噪声源强如表4-1所示。 表4-1 项目主要施工机械噪声声级 序号 声源 声级dB(A) 1 电锯 85 2 电焊机 80 3 电钻 80 4 挖掘机 82 5 运输车辆 85 6 载重车 85 （2）施工噪声衰减预测 待建项目大多数施工设备噪声均属于中低频产噪设备，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。 噪声叠加值计算模式： LPT=10lg（0.1Lpi） 式中：LPT——预测点出新增的总声压级，dB(A)； Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)； n——声源个数。 （3）预测结果 各种施工设备运行时机械产生的噪声衰减情况如表4-2所示。 表4-2 施工机械噪声超标范围预测结果 单位：dB（A） 施工设备名称 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 电锯 65 58.97 55.45 52.95 51.02 45 41.47 38.97 电焊机 60 53.97 50.45 47.95 46.02 40 36.47 33.97 电钻 60 53.97 50.45 47.95 46.02 40 36.47 33.97 挖土机 62 55.97 52.45 49.95 48.02 42 38.47 35.97 运输车辆 65 58.97 55.45 52.95 51.02 45 41.47 38.97 载重车 65 58.97 55.45 52.95 51.02 45 41.47 38.97 由于表中数据计算时仅考虑了距离衰减，实际噪声传播还与空气湿度、沿途遮挡等因素有关，计算值比实际值大，但从计算中可以看出施工期昼间20m以外，夜间100m以外满足《声环境质量标准》中的2类标准；昼间10m以外，夜间40m外满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》昼间70dB，夜间55dB。施工期噪声会对附近100m范围内的环境保护目标有一定影响。经现场调查，项目附近100m范围内无环境保护目标。为了减轻施工期噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声防治措施： ①施工期间，应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于正常工作状态； ②施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，运输车辆限速限载，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 ③合理安排施工时间，项目施工作业均在白天进行，设备安装调试过程中利用现有构筑物隔声降噪。加强对施工人员的管理，做到文明施工。 本项目在采取了上述措施后，施工噪声对周围环境影响较小。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 五、固体废物环境影响分析 （1）土石方 项目施工期产生挖方量较小，产生的土石方大部分用于施工现场就地做回填处理，土石方均能得到妥善处置，因此本项目施工期产生的土石方对周围环境影响不大。 （2）建筑垃圾 施工期的建筑垃圾是在建筑物的建设过程产生的，产生的建筑垃圾主要为碎砖、碎混凝土块、废钢材等，产生量为2.6t，建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料回收处理，剩余不可回收利用部分运至城建部门指定的位置堆放，对周围环境影响较小。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员生活垃圾产量约为0.9t，产生的生活垃圾统一收集，定期清运至附近村镇垃圾收集点，按当地环卫部门要求进行统一处置，处置率100%。对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程 1、工艺流程图 本项目矿山生产的工艺为：剥离表土→采装作业→运输作业→打砂→洗砂→堆放至堆料场→外运出售。 矿区为斜坡地形，采剥方法设计采用自上而下分台阶开采，公路开拓、汽车运输的方案。采剥工作线沿矿体走向布置，沿山坡方向推进。开采境界内，矿体直接出露地表，上覆少量第四系覆土，采用挖掘机将松散覆土铲装于汽车中，后运往排土场堆放。采用挖掘机进行开采，开采出的矿石铲装入汽车内运输至加工场进行加工。 项目开采建筑用砂，无需爆破。 项目生产工艺及产排污节点见图4-1。 生产工艺： 图4-1 项目生产工艺流程及产污节点图 2、工艺简述： 根据《云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》，依据矿山开采矿种、矿体的赋存特征等因素，结合矿区地形地貌条件，确定矿山开采方式为自上而下的水平分层台阶式露天开采。开采工艺流程：剥离表土→采装作业→运输作业→打砂→洗砂→堆放至堆料场→外运出售。 废弃土石方剥离：矿体上覆第四系残坡积层松软土体由挖掘机直接剥离，剥离表土由自卸汽车运至排渣场有序堆存，用于后期复垦。该工序主要污染物为剥离表土、开采噪声及粉尘。 开采作业：矿区开采作业由挖机完成，因该项目为建筑用砂开采，无需进行爆破作业。该工序主要污染物为开采噪声及粉尘。 铲装运输：矿料用挖掘机直接铲装于自卸汽车中，运输至生产线进料口进行卸料，该过程主要污染物为噪声和扬尘。道路起尘，采用洒水车进行洒水降尘；铲装产生的粉尘采取洒水降尘。 加工：根据建设单位规划，矿料直接进入打砂机进行加工，然后进入洗砂机进行洗砂。打砂和洗砂工序主要污染物为噪声。 砂水分离机分离：砂水分离机将水洗砂和洗砂废水进行分离，分离后的水洗砂即为产品，洗砂废水进入沉淀罐，经沉淀后，进入循环池，回用于生产，不外排；沉淀罐中淤泥经板框压滤机进行处理后运至排渣场堆存，压滤废水进入沉淀罐进行沉淀后，回用生产过程。 砂水分离机分离的水洗砂采用输送带输送至自卸车内，大部分水洗砂装车后直接外售运走，少部分运至堆料场堆放，然后外售。 二、生态环境影响分析 1、对土地利用的影响 本矿区占地面积38800m2，矿山开采将导致植被丧失。项目在矿山开采过程中及开发结束后将对采空区及排渣场进行复垦和恢复。 项目实施后，矿山用地类型先是转化为矿产品原材料开采用地，随着开采的推进，对开采形成的平台将逐步进行复垦，该矿区可根据当时情况将其作为林业用地或农业耕作用地，其用地性质可根据闭矿期当时的经济发展方向而定。同时，完成复垦后，占地类型转变为梯坪地，保水、保土和保肥能力均优于开采前。 综上，项目建设虽会导致土地利用性质发生变化，但项目占地不大，且最终是可恢复的，总体不会改变当地土地利用格局。 2、对动、植物资源的影响 （1）植物资源影响 评价区内植物种类主要以云南松、黑荆树、紫茎泽兰、蕨类等为主，均为常见种。项目的建设无疑会导致区内植被的减少，但项目占地面积较小，且区内植被覆盖率较低，植被均为区内常见种，无珍稀物种，因此项目建设对植被、植物影响有限。 环评要求：在矿山开采过程中及开发结束后须适时进行恢复。 （2）动物资源影响 矿区受长期人为干扰影响显著，动物种类和数量较少。通过实地访问、查阅资料文献等调查等方法对其评价区内的动物进行调查。调查结果表明，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有鼠类及鸟类等。根据调查、询问，项目矿区及周边200m范围内未发现珍稀濒危、无国家和省级重点保护野生动植物分布。 项目建设植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离矿山施工地周围。在直接影响区，动物将不复存在。但项目区占地面积较小，且项目区环境状况与周围相似，因此，项目实施后，项目内动物将迁徙到附近生境，但其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响有限。 环评要求：项目建设单位应加强工作人员的教育及管理，强化对野生动物保护的学习和宣传，禁止非法捕猎野生动物行为。 3、对生态系统的影响 项目区内未发现国家、省、县级重点保护珍稀动植物。项目区内主要为林地，区内主要有云南松、少量灌木及杂草；区域内由于人为活动频繁，基本没有大型野生哺乳动物分布，主要以小型啮齿类种类和数量居多，均为当地常见物种。 矿山开采过程中植被破坏可能会影响动物的栖息环境、取食地和巢穴等，加上运营期机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离矿山周围，但项目建设不会导致植物种类灭绝，也不会使受影响种类的遗传多样性及种群结构受到严重影响，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响有限。 本矿山所在区域人类活动较为频繁，已经对当地的植物、动物资源产生了一定干扰，动植物也已经对人类活动产生了一定的适应。因此，本矿山的建设不会加剧这种干扰，对当地动植物资源的影响有限。 本次评提出项目建设单位加强工作人员的教育及管理，加强对野生动物保护的学习和宣传，在项目开采结束后，对采空区、排渣场进行植被恢复。项目后期进行植被恢复时做好环境管理工作，保证植被恢复资金到位，另外一方面在树种选择上选择乡土树种进行生态的恢复，并且在绿化植树后加强管理维护，保证一定的成活率，以避免出现石漠化。 4、对景观的影响 项目建设将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观，主要表现在： （1）矿区露天开采对原地表形态、植被等发生直接的破坏，将使开采区范围内的自然景观遭受到完全破坏，本矿山按照台阶自上而下开采，随着矿体的不断挖掘矿山台面将逐步变低，相应的局部地形就不断下降，地形的改变破坏了山体连绵不断的视觉效果。 （2）随着项目的开采，将形成裸露的边坡、排渣场等一些人为景观，从色彩上与周边自然景观的不相协调； （3）工业场地、矿山道路的建设，会对原有的景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，对原有的景观产生一定的影响。 项目实施后，工程建设会导致原有地表植被和景观不可避免的被进一步破坏，使评价区景观破坏化程度加深，对小范围内的自然景观造成一定程度的破坏，但从较大范围的生态景观以及地质风貌来说，影响面甚小。随着闭矿后覆土植被、生态补偿等措施的实施，上述景观影响将逐渐减弱。 三、环境空气影响分析 项目运营期大气污染物主要为采场作业粉尘、运输扬尘、机械燃油废气以及少量油烟废气等。 矿山工艺粉尘排放几乎伴随着整个开采工序，剥离、开采、铲装、运输等处会产生扬尘，其排放特点是：a、排放高度低，属于面源污染；b、排放点多而且分散；c、排放量受风速和空气湿度影响较大，以上扬尘点均为无组织排放。 1、粉尘影响分析 （1）粉尘源强核算及拟采取的治理措施 ①覆盖层剥离扬尘 矿山除去覆盖层的作业是包括除去覆压在矿床上面物料的一切活动，包括清除地表的植被、表土和其他不需要的地层。本矿区去除覆盖层扬尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的除去覆盖层作业中的逸散尘排放系数0.0365kg/t（覆盖层）。因待采矿体表面浮土掩盖较少，矿体基本裸露于地表，根据矿区地表覆盖情况，覆盖层按0.06t/t（矿石）计，本项目年开采量为10万t/a，因此覆盖层量约为6000t，确定矿山剥离覆盖层过程扬尘产生量为0.22t/a。矿山在建成后的开采过程中采取洒水抑尘措施，可以有效抑制粉尘的产生，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南(试行)》，定期洒水除尘效率为75%，故本矿剥离覆盖层粉尘排放量约0.055t/a。 ②开采扬尘 本项目采场作业扬尘产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1019 粘土及其他土砂石开采行业系数手册，产排污系数表见表4-3。 表4-3 粘土及其他土砂石开采行业系数表 工段名称 产品 名称 原料名称 工艺 名称 污染物指标 单位 产污 系数 末端治理技术名称 去除效率（%） 开采 砂岩 砂岩原矿 露天开采 废气 颗粒物 kg/t-产品 0.082 / / 本项目生产规模为10万t/a，根据表4-3，项目开采工序颗粒物产生量为8.2t/a，产生速率为3.42kg/h，经采取洒水降尘措施后，降尘效率为75%，则矿区开采颗粒物排放量为2.05t/a，排放速率为0.85kg/h，呈无组织方式排放，经大气稀释扩散后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值要求，可做到达标排放。 ③铲装扬尘 矿料在铲装过程中会产生一定量的粉尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》，估算矿区铲装产生的扬尘量，计算公式为： Q=0.00523×U1.3×H2.01×W-1.4 q=Q×M 式中：Q——卡车及吊斗铲倾卸起尘量(kg/m3)； U——地面风速（m/s），项目所在地多年平均风速1.7m/s； H——铲装作业高度(m)，本项目取3m； W——物料含湿量（%），本项目取8%； q——粉尘产生量，t/a； M——铲装量，10万t/a（4.31万m3/a）。 计算得矿区铲装粉尘产生量为0.33t/a。这些作业粉尘形成局部含尘空气，随气流迁移、扩散，污染作业场所及附近环境。类比同类项目，洒水降尘的抑尘率约75%，则铲装粉尘排放量为0.0825t/a。 ④运输扬尘 本次评价主要考虑从采区至工业场地之间产生的道路扬尘（呈无组织排放），运输过程产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可按下式计算： QY=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 QT= QY×L×(Q/M) 式中：QY——道路扬尘量（kg/km·辆）； QT——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），本项目取0.5kg/m2； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 项目场内年运输量按10万t/a计，运输里程按0.8km，采用5t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量为0.5kg/km·辆，则矿区内运输道路扬尘产生量为3.03t/a。本次评价要求建设单位对矿区道路采取洒水降尘措施，运输车辆采取遮盖措施，采取以上措施后，降尘效率达75%，则道路扬尘排放量为0.7575t/a。 ⑤堆场扬尘 项目堆场主要包括成品堆场和排渣场。在干旱大风天气下堆场堆存过程中 会产生一定量粉尘，本次粉尘评价采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计 算。计算公式如下： Q=4.23×10-4·U4.9·S 式中：Q—起尘量，mg/s； S—堆场面积，m2； U—平均风速，m/s，取1.7m/s。 本项目建成后，剥离表土要求进行统一规范堆放，全部堆放于排渣场内，表土堆存过程中会产生一定的扬尘，区内排渣场总占地面积为2552m2，则扬尘产生量为0.15g/s，即4.73t/a，要求对表土进行压实处理，并采取洒水抑尘措施，粉尘去除率按85%计，则排渣场扬尘排放量为0.7095t/a，呈无组织排放。 项目水洗砂露天堆放，由于水洗砂水分较大和无灰尘，水洗砂堆放无粉尘产生。 综上，运营期矿区粉尘产排情况见下表： 表 4-4 项目粉尘产排情况一览表 粉尘产生工段 产生量（t/a） 防治措施 去除效率（%） 排放量（t/a） 排放方式 覆盖层剥离 0.22 洒水抑尘 75 0.055 无组织 开采 8.2 洒水抑尘 75 2.05 铲装 0.33 洒水降尘 75 0.0825 运输 3.03 洒水降尘，运输车辆遮盖 75 0.7575 排渣场 4.73 压实处理、洒水抑尘 85 0.7095 合计 16.51 / / 3.6545 无组织 项目运营期采取本评价提出的环保措施后，运营期间无组织颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求，粉尘对周围敏感点环境影响较小。 （2）产品运输扬尘对周围环境敏感点的影响 本项目产生的运输扬尘主要来自矿区工作过程中产生的运输扬尘和产品运输产生的道路扬尘，对环境空气会造成一定的影响，该影响范围以所经公路为中心两侧约30m范围内，呈线性分布。 项目矿区内运输道路未穿过居民点，运输扬尘不会对附近村民产生影响，且项目区与周边村庄有山体相隔，对周边村庄的影响较小。本次评价要求建设单位在后续运营过程中运输车辆不得超载，对进出矿区的道路定期进行修缮、洒水、清扫，最大限度减少运输扬尘量，则矿区工作过程中产生的运输扬尘道路扬尘对环境空气质量影响不大。 2、燃油机械和车辆废气 矿山在开采、装卸和运输时，使用挖掘机、汽车等机械设备，运行过程中排放少量尾气，主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物，对项目区域空气质量有轻微影响，这部分尾气主要靠自然通风扩散。项目所在区域地势较为空旷，机械及运输车辆尾气经自然扩散后对环境影响较小。 3、厨房油烟 项目厨房以电为燃料，为本项目工作人员提供中餐和晚餐，产生的主要污染物为油烟。项目职工较少共8人，做饭时间短，产生的油烟量不大，经油烟机排出后呈无组织排放。 四、地表水环境影响分析 1、项目用水情况 （1）生产用水 ①洗砂用水 项目生产工艺为水洗砂工艺，根据类比调查，项目洗砂用水量约为3m3/t·砂料，本项目年产洗砂料10万吨。年工作300天，则项目洗砂用水量约为30万m3/a，1000m3/d。通过类比同类型项目，洗砂工艺砂料带走的水量为用水量的1.3%，蒸发损耗的水量为用水的0.1%，则项目砂料带走的水量为13m3/d，蒸发损耗水量为1.0m3/d；项目设置2个100m3沉淀罐、1个1000m3的循环水池，因此项目洗砂废水循环用水量为986m3/d，需补充新鲜用水量为14m3/d。 ②露天采场降尘用水 本项目露天采场占地面积38800m2，采用台阶式的采剥方法前进式开采，单个台阶面积约为3800m2，根据开采进度及经验，项目一般2-3个台阶同时开采，开采结束后台阶将进行生态恢复后，生产期间将不再进行洒水降尘，同期开采的台阶数量也为2-3个，故露天开采采场洒水降尘面积按2个台阶计算，降尘次数取4次/d，每平方洒水按1L/次计，则露天采场区降尘用水量为30.4m3/d。项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，晴天按210天进行计算，则项目采矿区洒水降尘用水量为6384m3/a。降尘用水为蒸发消耗，无废水产生。 ③矿山道路降尘用水 矿山场内外运输道路共占地5200m2，按晴天1L/次·m2、每天洒水降尘2次计，晴天用水量为10.4m3/d。项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，晴天按210天进行计算，则项目矿山道路洒水降尘用水量为2184m3/a。用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 ④排渣场降尘用水 项目区内排渣场面积为2552m2，按晴天1L/次·m2、每天洒水降尘2次计，用水量为5.1m3/d。项目位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，晴天按210天进行计算，则项目排渣场洒水降尘用水量为1071m3/a。用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 本项目生产用水优先使用初期雨水收集池收集的初期雨水，不足部分使用自来水。项目生产用水统计如下表： 表 4-5 项目运营期生产用水量一览表 用水工序 用水量（m3/d） 用水量（m3/a） 用水来源 洗砂 1000（循环986） 300000（循环295800） 生产用水优先使用初期雨水收集池收集的初期雨水，不足部分使用自来水。 露天采场洒水降尘 30.4 6384 矿山道路降尘用水 10.4 2184 排渣场降尘用水 5.1 1071 合计 1045.9（循环986） 309639（循环295800） （2）生活用水 项目劳动定员8人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）人员生活用水量按照100L/ （d·人）计，生活办公区生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。 2、废水的产生情况 （1）生产废水 项目运营期生产废水主要为洗砂废水，洗砂废水产生量为986m3/d，洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环水池收集后循环使用。 （2）生活污水 项目劳动定员8人，生活污水产污系数取0.8，则污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。生活污水中主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等，污染物含量相对较低，经本项目建设的隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后回用于生产，不外排。 （3）初期雨水 项目运行期露天采场、排渣场、运输道路、工业场地及堆料场会产生初期雨水。 根据矿区水文地质条件分析，开采区位于当地最高侵蚀基准面以上，开采过程中不会产生涌水。因此，旱季无废水，雨季遇连续降水时易产生初期雨水。 雨季初期雨水主要与境界范围内大气降水、汇水面积、径流系数和场地地质条 件等因素有关，随之季节性变化较大。 一般来说，降雨20min、暴雨15min内的初期雨水会带走地面建筑砂料颗粒，直接排放对区域地表水有一定影响。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定，雨水量按下式进行计算： Q=ψ×q×F 式中：Q─雨水流量，L/s； ψ─综合径流系数，取ψ=0.7； F─汇水面积（m2），根据项目地形，本项目工业场地、排渣场、堆料场及矿区道路均位于矿区内（面积为38800m2）； q—设计暴雨强度（L/s.hm2），由于项目所在区域为楚雄市，根据楚雄市20年来气象统计资料，最大小时降雨量为51.6mm； 按公式计算，计算出项目矿区雨水流量为14.01m3/min，暴雨时初期雨水量按前15分钟降雨量考虑，则初期雨水量为210.15m3/次。 3、雨水收集处理措施 项目开发利用方案已针对露天采场、进场道路设置了完善的排水沟等防排水措施，本次评价要求建设单位严格落实各项防排水措施，露天采场采区开采台阶内侧建设排水沟，排渣场周边建设截排水沟，运输道路建设排水沟，洗砂区建设排水沟，堆料场周边建设截排水沟，办公生活区建设截排水沟。将露天采场、排渣场、运输道路、工业场地及堆料场截排水沟导流至初期雨水收集池内，初期雨水量总量约210.15m3/次，初期雨水收集池容积以1.2富余计，初期雨水收集容积不小于260m3，初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。 本次评价要求建设单位需建设1个初期雨水收集池，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、排渣场、运输道路、工业场地及堆料场初期雨水。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，回用于生产，不外排。 4、运营期废水及水污染物产排情况 项目运营期废水产排量见下表： 表4-6 项目运营期废水量一览表 产生地点 废水类别 产生量（m3/d） 处理方式 排放量 洗砂 洗砂废水 986 经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用 0 办公生活区 生活污水 0.64 经本项目建设的隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。 0 露天采场、排渣场、矿区道路、工业场地及堆料场 初期雨水 210.15m3/次 初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，回用于生产，不外排。 0 项目运营期水量平衡图详见图4-2所示： 地表水环境影响分析 （1）生产、降尘废水 项目生产用水主要是洗砂用水、露天采场降尘用水、排渣场降尘用水、矿山道路降尘用水。露天采场降尘用水、排渣场降尘用水和矿山道路降尘用水完全蒸发损耗，不产生废水；洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用，不外排，对周围水环境的环境影响较小。 （2）初期雨水 项目露天采场、排渣场、矿区道路、工业场地及堆料场初期雨水量总量约210.15m3/次。 项目开发利用方案已针对露天采场、进场道路设置了完善的排水沟等防排水措施，本次评价要求建设单位严格落实各项防排水措施，露天采场采区开采台阶内侧建设排水沟，排渣场周边建设截排水沟，运输道路建设排水沟，洗砂区建设排水沟，堆料场周边建设截排水沟，办公生活区建设截排水沟。将露天采场、排渣场、矿区道路、工业场地及堆料场截排水沟导流至初期雨水收集池内，初期雨水量总量约210.15m3/次，初期雨水收集池容积以1.2富余计，初期雨水收集容积不小于260m3，初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。 本次评价要求建设单位需建设1个初期雨水收集池，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、排渣场、矿区道路、工业场地及堆料场初期雨水。并加强初期雨水收集沉淀池的清掏维护工作，保证其有效使用。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，回用于生产，不外排。 由于后期雨水SS浓度较低，初期雨水沉淀池顶端设置溢流口，后期雨水将通过溢流口直接排放。初期雨水经收集沉淀处理后，上清液用泵抽送至生产区回用于生产，不外排，对周围水环境的影响较小。 （3）生活污水 项目劳动定员8人，生活污水产生量约0.64m3/d，192m3/a。 生活污水中主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等，污染物含量相对较低。 经本项目建设的隔油池、化粪池和一体化污水处理设备处理后回用于生产，不外排，对周围水环境的环境影响较小。 （4）生活污水回用可行性分析 项目生活污水产生量为0.64m3/d，厨房废水采用隔油池预处理，与其他生活废水经化粪池预处理后排入项目自建的一体化污水处理站。一体化污水处理设备处理规以1.2富余计，项目一体化污水处理设备处理规模应不小于1m3/d，保证生活污水污染物于处理站内充分得到处理，保证达标率。项目生活污水经隔油池和化粪池预处理，经一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后收集于循环池中，回用于生产。项目拟建循环水池容积1000m3，满足储存生活污水的要求，故项目生活污水回用是可行的。 为了确保本项目生活污水能满足回用要求，本环评要求项目污水处理站委托有资质的单位进行设计、施工，确保污水处理站出水达标。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目属于“J54 非金属矿采选及制品制造”中的“土砂石开采”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中 4.1“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。本次评价仅对地下水环境影响进行简要论述。 根据《云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂建筑用砂矿勘查地质报告》（2018年5月）调查，项目区水文地质情况如下： （1）矿区水文地质条件现状评价 概况 拟设矿区属金沙江水系龙川江上游的中山地貌区，区内整体地形南高北低，矿区附近最高点为南西侧山脊，海拔标高为1955m，最低点为北边，拔标高为1810m，相对高差145m；查明资源量全在当地最低侵蚀基准面之上。 地下水类型 根据区域水文地质资料和实地调查，区内主要有松散岩类孔隙水和碎屑岩风化裂隙水两类地下水。现分述如下： 松散岩类孔隙水：赋存于第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），岩性为碎屑砂质粘土、砂土、碎石土、砾石等，零星分布于矿区外围西南部沟谷、低洼地带，主要由大气降水补给，以小泉或片状形式渗出，具就地补给就地排泄的特点。 碎屑岩风化裂隙水：赋存于中生界白垩系下统高丰寺组（K1g）中，岩性为石英砂岩层，石英砂岩为含水层，地层区域富水性中等，地下径流模数为1~5L/s·k㎡，含水层透水性能好，含水量较丰富。岩石节理裂隙发育，上部风化强烈，渗透性强。 地下水的补给、迳流和排泄条件 矿区处于地下水的补给区、径流区，主要接受大气降水补给，大气降水多沿地表以片流型式向低处排泄，最终汇入于河前河。只有少量沿裂隙下渗补给地下水。 区内最低侵蚀基准为矿区北侧，海拔标高1810.0m，矿体开采标高拟设置为1900~1847m，最低开采标高高于最低侵蚀基准面37m。矿区采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，加之露天开采的采矿方法，地表水对采矿影响较小。在调查期间，矿山还未开采，地表环境破坏较小，矿区内无地表水和地下水淹没现象，现状水文地质条件对矿山开采影响小。 （2）矿区水文地质条件预测评价 矿山开采后，原有地形地貌将发生改变，将影响地表水的排泄，未来矿坑充水来源为大气降水，充水水量小，斜坡地形又有利于自然排水，对矿床开采影响不大，矿床开发存在涌、突水问题的可能性小。在开采过程中，要做好地表水排水工作，防止积水，避免对堆料场及弃渣场的冲刷，以免发生泥石流。 综上所述，矿区水文地质条件简单。 （3）地下水环境影响分析 本矿区地形有利于地表水的排泄，该区地层岩溶不发育，矿权范围内无地下水出露，地下水埋深较大，除雨季局部地段会赋存少量的岩溶裂隙水外，一般情况下多无水，矿床的水文地质条件简单。矿体位于当地侵蚀基准面之上，降雨很快沿地表地形汇入沟谷，污染地下水的可能性极小。矿区开采作业过程中，地下水污染途径主要为：使用柴油的矿山机械在机械使用过程中可能会出现油品跑冒漏滴，油品下渗至包气带，再被降雨等带入地下水含水层中，造成地下水污染，另外，生活污水池破损后可能造成污水下渗对地下水环境造成不利影响。 矿山开采过程中还应做到以下几点：①严格按照设计的开采境界进行采矿，杜绝越界开采；②开采期间应定期对机械设备进行检修和维护，将油品的跑冒漏滴降低到最低限度，雨天对设备采取相应遮盖措施；③若开采过程中出现油品滴漏，应立即采取措施来封堵漏油点；有的部分漏油难以避免，应增设接油盘、接油杯，并及时回用此部分油料；实在无法避免的，应及时清理漏油沾染的表土、石料等，并及时转运至合法处理单位处置，以防降雨时这部分油品被带入地表水和地下水中；④生活污水处理池采用混凝土“三面光”防渗处理，避免生活污水下渗影响地下水；⑤危废暂存间采取“三防”措施，避免废机油泄漏下渗影响地下水。 六、声环境影响分析 根据项目特点，运营期噪声可分为固定声源的稳态噪声和移动线声源噪声，其中固定声源的稳态噪声主要包括挖掘机、打砂机、洗砂机等开采和加工设备，生产过程中其噪声的位置和声源大小相对固定，也是本项目的主要声环境影响源；移动线声源噪声主要为运输车辆噪声，其影响主要集中在运输线路附近。 1、采区及加工区噪声影响分析 （1）噪声源 项目采区和加工区噪声分别来源于矿山开采区、加工区和场内运输，主要声源为挖掘机、打砂机、洗砂机、装载机等开采和加工设备以及卡车运输交通噪声，噪声源强见下表： 表4-7 项目噪声源情况汇总表 序号 设备名称 同时运行台数 单台设备噪声级[dB(A)] 声源位置 噪声治理措施 采取措施后设备噪声[dB(A)] 1 打砂机 2 85 工业场区 设置减震垫、 稳固安装 75 2 皮带输送带 11 75 65 3 洗砂机 1 85 75 4 砂水分离机 1 80 70 5 喂料机 2 75 65 6 板框压滤机 1 80 70 7 挖掘机 1 90 采场 / 90 8 装载机 2 90 / 90 9 运输车 5 85 项目区 / 85 10 水泵 5 75 加工区 使用潜水泵或设置减震垫、 稳固安装 65 （2）预测模式 ① 运营期单台设备噪声预测值 项目采用点源衰减模式，预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r／ro)-∆L 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m； ∆L--加设减震垫引起的衰减值，取15dB(A)； 由上公式计算出本项目运营期噪声预测结果见表4-8。 表4-8 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 设备名称 1m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 打砂机 85 65 59 55 53 51 45 39 皮带输送带 75 55 49 45 43 41 35 29 洗砂机 85 65 59 55 53 51 45 39 砂水分离机 80 60 54 50 48 46 40 34 喂料机 75 55 49 45 43 41 35 29 板框压滤机 80 60 54 50 48 46 40 34 挖掘机 90 70 64 60 58 56 50 44 装载机 90 70 64 60 58 56 50 44 运输车 85 65 59 55 53 51 45 39 水泵 75 55 49 45 43 41 35 29 注：本环评仅对连续产噪设备作噪声预测 ② 运营期多台设备噪声预测值 按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算： 本项目运营期打砂机、洗砂机、砂水分离机等同时开启运转时噪声叠加结果如4-9表： 表4-9 多台机械工作噪声随距离衰减后的值 距离(m) 1 10 20 30 40 50 100 200 L(dB(A)) 92.9 72.9 66.9 63.4 60.9 58.9 52.9 46.9 从表4-9的预测结果看，项目夜间不生产，设备经采取减震措施及稳固安装后，经周围山体、林木阻隔后，厂界噪声可以达标排放。项目运营期噪声经距离衰减后，50m外昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。 2、产品运输噪声影响分析 本矿山在矿区范围内运输矿石及废土石将产生交通噪声，但车辆仅在矿区内活动，对周边环境的影响不大。本项目产品运输频次不固定，产品运输销售通过公路旁村庄时会产生较大的瞬时汽车噪声。本环评要求，运输车辆途经村庄时必须匀速慢行，减少鸣笛等，以降低交通噪声对沿途村庄的影响。 七、固体废物影响分析 1、一般固废 ①废土方 本项目废土方产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1019 粘土及其他土砂石开采行业系数手册，产排污系数表见表4-10。 表4-10 粘土及其他土砂石开采行业系数表 工段名称 产品 名称 原料名称 工艺 名称 污染物指标 单位 产污 系数 末端治理技术名称 去除效率（%） 开采 砂岩 砂岩原矿 露天开采 固废 一般固废 t/t-产品 0.033 / / 本项目生产规模为10万t/a，根据表4-10，项目废土方产生量为3300t/a，废土方集中堆存于排渣场内，后期全部用于绿化覆土。矿山开采过程中产生的废土方妥善处置，对周围环境影响不大。 ②水洗泥 项目砂岩矿含泥量约1.95%，项目洗砂规模为10万吨/年，则水洗泥产生量为1950t/a。产生的水洗泥在沉淀罐内沉淀，经板框压滤机压滤后泥块运至排渣场堆存，用于后期绿化覆土。 ③初期雨水收集池沉渣 矿区降雨时，细小颗粒物会随水流进入初期雨水收集池，通过沉降作用沉积于池底。初期雨水雨水收集池沉渣产生量约为2.5t/a，定期清理经自然干化后集中清运至排渣场堆放，对环境影响较小。 ④生活垃圾 项目劳动定员8人，其生活垃圾产量按1.0kg/人.d 计，则生活垃圾产生量为8kg/d（2.4t/a），项目运营期所产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶后运往附近村庄生活垃圾处置点一并处置，对周围环境影响不大。 ⑤化粪池和污水处理站污泥 项目设置化粪池1个和一体化污水处理设备1套，运行过程中会产生少量的污泥，环评要求建设单位至少每1年对化粪池污泥定期进行清掏，类比同类工程，每100m³废水产生50kg污泥，项目化粪池和污水处理设备处理的污水量为192m³/a，则产生的污泥量约为0.1t/a，化粪池和污水处理站污泥定期清掏后用于项目区菜地施肥。 2、危险废物 项目机械设备需要使用机油进行润滑，在机械维修、保养过程中会产生一定量的废机油，根据建设单位提供的资料，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废机油属于危险废物，编号为HW08，废物代码为900-214-08，废机油集中收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的危废处置单位处理。 废机油为危险固废，环评要求项目设置危废暂存间，废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的危废处置单位处理。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设，同时环评要求危险固废的收集、贮存、运输和管理按照一下要求进行： ①危险废物收集、贮存、运输 a、危险废物的收集 各危险废物产生工段均设置符合国家标准的危险废物收集设施，收集设施具有耐腐蚀、耐压、密封的特性。危险废物由专人定时用防渗漏、防遗失的收集桶转移至危险废物暂存间储存，并定期委托有资质的处置。 b、危险废物的贮存 项目在生活办公楼内设置危废暂存间，危险废物定期委托有资质的单位处置。危废暂存间面积为5m2，危废暂存间的设置原则为： ★危废暂存间设置设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量。 ★地面采取防腐、防渗措施，保持地面硬化，暂存间地面高于周围地面， 防止雨水进入暂存间。 ★危险废物暂存间采取封闭措施，做到防风、防雨、防晒。 ★暂存间及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物活动场所；暂存间不得对公众开放。 c、危险废物的运输 危险废物运输严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃危险废物。 ②厂内危险废物管理要求 a、设置专人负责厂内危险废物的收集、存放、运输和对外相关部门联络工作。 b、危险废物与生活垃圾分开收集、暂存，暂存时间不得超过一年。 c、生产车间建立危险废物出入登记制度，对外运输设置转运联单。 通过采取以上措施，项目产生的危险废物均可达到100%处置，对周围环境的影响较小。 八、水土流失的影响分析 矿区地貌为山地地貌，矿山地表土壤颗粒松散，抗冲击能力差，地表植被长势较好，遇暴雨易形成沟状侵蚀，大风季节容易造成风蚀。该项目在生产过程中，由于矿石开采需要开挖坡面，扰动山体，破坏了原有的地貌和植被，影响了表土结构，导致土体抗蚀指数降低，土壤侵蚀加剧，加上生产过程中产生的弃土弃渣，有可能造成矿区的水土流失。采矿期间的地表挖掘破坏当地的地形地貌、植被等生态环境，随着机械化开采和运输车辆碾压产生大量弃土，造成表土松动和二次扬尘，导致水土流失增加，区域生态系统破坏。 结合该矿区生产特点，矿区开采过程中，由于剥离原坡面岩石以上的覆盖层破坏原有植被，扰动表土结构，改变自然坡度，致使汇流面积、水流方向发生变化，导致土壤侵蚀加剧，排放的弃土弃渣，如处理不当，也会导致水土流失量增加，若不采取有效的水土流失防治措施，这些弃渣在水蚀和风蚀共同作用下，将对周边的环境构成威胁。经预测，本项目运营期可能新增水土流失量为2356.6t。 矿山的开发单位应加强与水土保持行政主管部门配合，认真落实实施计划，并与矿山开发建设的主体工程同时进行。使矿山开发水土流失综合防治体系发挥作用，可将矿山开采时造成的水土流失及生态环境破坏降至最低。 九、服务期满后生态恢复治理措施要求 矿山服务期满后若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有： （1）由于采矿活动对矿区的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害。 （2）采场由于植被破坏和水土流失导致生态环境的恶化以及对景观破坏。 针对矿山可能产生的环境问题及国家地方相关法律法规要求，矿山必须进行地质环境治理和生态环境恢复工作，矿山闭矿后采取闭矿措施为： ① 开采区闭矿治理：严格按照项目水土保持方案及其批复的要求，开展采场底面、边坡及平台表面整治；覆土绿化、客土喷播；对采场较不稳定境界边坡进行削坡减载。为恢复重建采场部位受破坏的植被，改善生态环境，实现绿化，有效防止水土流失，采场产生的废渣回填采空区，然后种植适生植物进行恢复绿化。 ② 采场临时用地闭矿治理：严格按照项目水土保持方案及其批复的要求对采场临时用地内的建筑物拆除，杂物清理，地表整治，绿化，植被重建。 项目经上述闭矿措施后，服务期满后对环境影响是可接受的。 十、环境风险影响分析 1、环境风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中，本项目在生产过程中所涉及的危险物质主要为废机油，废机油产生较少，暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处置，最大暂存量为0.1t。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况，本项目不涉及高温高压工艺，所以项目仅涉及危险物质的使用和贮存。 2、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中对应的临界量的比值Q Q= 式中：、…——每种危险物质实际存在量（t）； 、…——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 项目生产所用原辅材料中的危险物质主要为废机油。废机油产生较少，暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处置，实际最大储存量为0.1t。 表4-11危险物质数量与临界量比值（Q） 序号 物质名称 贮存场所 物质实际存在量（t） 物质临界量（t） qi/Qi 1 废机油 0.1 2500 0.00004 合计 0.00004 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1划分标准（详见表4-11），拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-12 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明。 4、主要风险事故类型 本项目风险事故类型主要为废机油泄漏。从本项目危险物质的种类及特性、生产工艺过程、储存分析，上述风险事故类型往往具有关联性。根据本项目建设特点，生产场所和储存场所均为一般风险源，不构成重大危险源。 基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目危险物质的种类、特性及生产区、储存区的分布情况和危险装置的情况，本项目主要关注的风险事故类型为：废机油泄露引发的环境污染事故。 5、环境风险影响保护措施 A、规范设置危废暂存间，废机油集中收集后暂存于危废暂存间，委托具有危险废物处理资质的单位处置。 B、制定危废暂存间管理制度，并加强日常管理。 C、编制《突发环境事件应急预案》，并按应急救援预案定期开展演练。 6、结论 综上所述，建设单位在采取本评价提出的防范措施后，其生产对外界的风险影响不大，环境风险可接受。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目矿山位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，具体选址合理分析结论如下： 根据2021年11月1日楚雄市自然资源局印发的《楚雄市自然资源局关于楚雄市东华镇大通砂厂采矿权划定矿区范围批复》，楚雄市东华镇大通砂厂矿山为新建矿山，经楚雄市自然资源局批准同意，该矿区位于楚雄市东华镇朵基村委会丫利村民小组，矿区范围由6个拐点坐标圈定，矿区面积0.0388平方公里，开采标高1900米至1847米，生产规模为10万吨/年，服务年限10年。符合楚雄市采矿权设置规划。 （2）2018年4月20日楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室印发了《楚雄州非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于楚雄市人民政府请示新增4座非煤矿山的批复》，同意将楚雄大通砂厂纳入楚雄州非煤矿山转型升级指标控制范围。 （3）根据《楚雄州矿业权联勘联审会签表》，楚雄市自然资源局、楚雄市林业和草原局、楚雄市水务局、楚雄州生态环境局楚雄市分局、楚雄市应急管理局、楚雄市交通局及楚雄市东华镇人民政府均同意办理矿业权相关申请登记手续。项目不占用基本农田、不在生态红线保护范围内、不在地质遗迹范围内、不与在建项目压覆区重叠，涉及风景名胜区、自然保护区、国家公园、地质公园、森林公园、重要湿地和林地保护利用等规划，不涉及水源保护区和水库河流等水务制约因素，符合矿山生态环境综合评估要求。 （4）根据《云南省楚雄市东华镇楚雄大通砂厂建筑用砂矿勘查地质报告》和现场踏勘，本项目矿区周边300m范围内无其他采矿权；经实地勘查，拟设采矿权边界距离矿区最近的村庄为黄家村，平距约520米，符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号）的要求。另外，评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位等环境敏感点。 （5）根据《楚雄市东华镇大通砂厂建筑用砂生产线建设项目规划证明》，项目不占用国土空间规划划定的生态保护红线、永久基本农田，城市紫线、饮用水水源保护区、各类自然保护地和国家一级公益林地。 综上，本项目选址均未占用基本农田，不在风景名胜区、水源保护区、生态保护红线等需要特殊保护的区域内，选址不违反国家相关法律法规，且交通条件方便，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、植被植物保护措施 1、施工期加强管理，须严格控制施工红线，严禁超计划占地，严禁施工人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣。 2、施工期应加强管理及对工作人员进行环保宣传教育，抓好临时用工人员的管理，不得随意使用当地活立木作为燃料，以防止发生滥砍乱伐。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 3、在施工过程中，应施工活动与水土流失防护措施并进。应合理设计，加强工程措施，防止暴雨时间径流大量汇聚造成水土流失；其次，应该加强植被恢复工程，减少水土流失。 4、对施工表土进行集中堆存，施工完毕后再用于生态恢复；植被绿化宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用入境物种。 二、动物保护措施 1、施工中尽可能降低噪声，以减少对动物的直接伤害。 2、严格落实水土保持方案，禁止废土方等污染水体，以保证动物的栖息地尽量少受影响；水保中植物的措施配置方面尽量采用混交林，避免树种单一。 3、加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。 4、对施工人员明确规定严禁猎杀野生动物，建立与环境保护有关的奖励惩罚制度，对积极举报违法活动人员给以奖励和隐私保护，对于证据确凿的违法活动者给以严厉惩罚。 三、废气 1、防治措施 （1）明确施工扬尘的责任主体为建设单位，要求建设单位将施工扬尘治理的费用列入工程造价中，并在施工合同中明确相关内容； （2）施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数； （3）散料密闭运输、土石方和散料堆放场、裸露地面进行临时覆盖； （4）合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制； （5）加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。 2、防治措施可行性 上述措施为施工期常规的扬尘控制措施，洒水降尘为施工场地最常用且十分有效的措施，通过设置沉淀池对施工废水进行收集，回用于施工洒水降尘，可提高水的重复利用率，达到节水的目的。篷布、防尘布等在市场上均能购买且价格较低。综上所述，环评提出的施工期扬尘控制措施可行。 四、废水 1、防治措施 施工期设置1个容积为5m3的临时沉砂池，施工废水经过沉淀处理后回用于施工场地降尘洒水，施工废水不外排。 2、防治措施可行性 施工期设置的临时沉淀池容积不大，防渗要求不高，仅为临时使用，造价不高，相比整个项目环保投资来看是可行的。施工期废水产生量不大，水质较简单，以 SS 为主，部分施工用水和洒水降尘用水对水质要求较低，通过设置临时沉淀池对废水进行处理后，回用施工及洒水降尘可行。 上所述，环评提出的施工期废水治理措施可行。 五、噪声 1、防治措施 ①禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业； ②运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶； ③科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，并避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响； ④施工期应使用性能好、低噪声的设备施工； ⑤项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 2、防治措施可行性 上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。由于周边敏感点距本项目较远，施工噪声影响较小。 综上所述，环评提出的施工期噪声减缓措施可行。 六、固废 1、防治措施 ①项目施工期所产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶后运往附近村庄生活垃圾处置点一并处置。 ②开挖土石方运往新建的排渣场堆存，表土用于恢复治理区的绿化覆土。 2、防治措施可行性 施工期固废处置率为100%，施工期固废可得到妥善处置，环评认为项目施工期固废治理措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、植被植物保护措施 1、运营期应加强管理，矿山开采中须严格控制占地红线，严禁工作人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆料等。 2、加强占地区周边植物的保护，对施工表土进行集中堆存后期用于生态恢复；植被绿化宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来物种；植被恢复力求创造多样性的生态环境条件，避免过于单一化和人工化，注意乔、灌、草的结合，植被恢复尽可能利用自然条件。 3、在开采过程中应加强矿区日常管理，确保水保措施完好运行，减少水土流失。 4、加强管理及对工作人员进行环保宣传教育，严禁相关人员随意砍伐项目区周边植被。 5、建议矿山开采中对采空区采取边开采边治理的措施，对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露。 6、矿山服务期满后应尽快进行覆土绿化工作，恢复采空区的生态环境。 7、严格按照《水土保持方案》和《矿山恢复治理方案》落实相关措施。 二、动物保护措施 1、采矿作业中尽可能降低噪声，以减少对动物的直接伤害。 2、禁止废土等污染水体，以保证两栖动物的栖息地尽量少受影响。 3、对工作人员明确规定严禁猎杀野生动物，建立与环境保护有关的奖励惩罚制度，对积极举报违法活动人员给以奖励和隐私保护，对于证据确凿的违法活动者给以严厉惩罚。 4、矿山服务期满后对采矿区以及其他相关区域迹地进行及时地绿化恢复，并在运输、施工中注意保护野生动物。 三、废气 1、防治措施 （1）生产区 ①采用湿法打砂、洗砂工艺。 （2）采区、排渣场及矿区道路 ①表土剥离、矿石采装过程中要求不定期洒水降尘，在晴朗天气时增加洒水频率，减少扬尘。 ②配备洒水车，定期对采区、运输道路区及排渣场进行洒水降尘和保洁； ③严格控制剥、采进度，剥采同步，以避免挖掘面大面积裸露； ④采矿完毕后进行复垦，复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施，减少扬尘点； ⑤降低装卸物料的高度，减少装卸扬尘，严禁从高处直接抛撒剥离表土； ⑥加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染； ⑦项目应避免在大风天气进行挖掘、装卸作业，并在大风时对工作面及时进行洒水，减少扬尘。 （3）其他 ①运输车辆遮盖篷布，减轻道路扬尘产生量； ②进出矿区的道路需定期进行修缮、洒水、清扫。 2、防治措施可行性 由于矿区采场占地较大，建设专用防尘喷雾系统投资过大，且开采作业面不固定，随开采计划不断调整，不宜设置固定洒水系统，计划配备洒 水车对采场工作面、矿区内道路及排渣场进行降尘洒水，能减少大部分的粉尘，采用洒水车降尘可行。运输扬尘对运输路线沿途的村庄带来一定影响，通过加盖篷布的措施可大大减缓运输扬尘对沿线村庄的影响，篷布、防尘布等在市场上均能购买且价格较低。 3、运营期大气监测计划 本项目建设单位不具备监测条件和监测能力，因此，环境监测工作可 委托具有相应资质的监测站（单位）承担。为确保项目各项环保设施正常 运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目主要环境影响因素制定环境监测计 划。项目环境质量监测计划见下表： 表5-1 项目废气监测计划表 环境要素 监测位置 监测参数 监测频率 监测方法 颗粒物 厂界上风向设置参照点1个、下风向设置2-4个监控点 颗粒物 1次/年 按国家标准方法进行 综上所述，运营期废气在经拟采取的措施处理后，均能实现厂界达标排放，不会对环境空气产生明显影响，不会改变项目所在地空气环境功能，对保护目标的影响较小，因此，评价认为项目拟采取的废气污染治理设施是可行的。 四、废水 1、地表水环境污染防治措施及其可行性分析 （1）地表水环境污染防治措施 ①生产废水 项目生产废水为洗砂废水，洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用，不外排。 ②生活污水 项目生活污水经本项目建设的隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。 ③初期雨水 根据矿区地形走势、开采方案及总图布置，本次评价要求建设单位需建设1个初期雨水收集池，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、矿区道路、工业场地、堆料场和排渣场初期雨水。地表径流中主要污染物为SS，不含其它特殊污染物，对矿区初期雨水进行收集、沉淀处理，并回用于生产，不外排。 2、防治措施可行性 根据调查，项目规划循环池容积为1000m3，能满足洗砂废水收集和存储要求。项目生活办公区生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。本评价要求隔油池处理规模不小于0.5m3/d、化粪池有效容积不小于1m3、一体化污水处理站处理规模不小于1m3/d。项目生产用水水质要求不是很高，因此，生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后收集于循环池中，回用于生产，不外排，具有可行性。 初期雨水主要为采区、运输道路、排渣场等区域降雨时产生，主要含有SS，浓度约1000mg/L，雨初期到形成径流15分钟内，雨水中悬浮物的浓度较高，15分钟后浓度随降雨时间的延长下降较快，降雨1小时后基本无污染。矿区雨天地表径流水质较为简单，通过设置完善的截排水沟及初期雨水收集沉淀处理后回用于生产。雨天地表径流经沉砂池处理后大部分悬浮物已去除，对地表水环境的影响不大。 各类集排水设施一旦投资后，后续仅花费少量维护费即可继续投入使用，一方面能避免水资源浪费，另一方面还能减少矿区水土流失及各类污 染物排放，投资价格相比年利润是可接受的，投资后对环境保护是有益的。因此，评价认为项目拟采取的废水污染治理设施是可行的。 3、地下水环境污染防治措施 （1）严格按照设计的开采境界进行采矿，杜绝越界开采，避免雨天进行开采。 （2）开采期间应定期对机械设备进行检修和维护，将油品的跑冒漏 滴降低到最低限度，雨天对设备采取相应遮盖措施。 （3）若开采过程中出现油品滴漏，应立即采取措施来封堵漏油点；有的部分漏油难以避免，应增设接油盘、接油杯，并及时回用此部分油料； 实在无法避免的，应及时清理漏油沾染的表土、石料等，并及时转运至合 法处理单位处置，以防降雨时这部分油品被带入地表水和地下水中；危废暂存间采取“三防”措施，避免废机油泄漏下渗影响地下水。 五、噪声 1、防治措施 （1）合理安排作业时间，夜间不生产； （2）尽可能选用噪声低的设备，设置减震垫片并稳固安装设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度； （4）加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排 在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛； （5）开采平台开采结束后及时进行植被恢复，通过绿化吸收、阻挡噪声传播。 2、防治措施可行性 根据噪声预测结果，在采取上述措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，对敏感点的影响很小，不会造成噪声扰民。因此，评价认为项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。 3、运营期噪声监测计划 本项目建设单位不具备监测条件和监测能力，因此，环境监测工作可 委托具有相应资质的监测站（单位）承担。为确保项目各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符 合国家制定的环境质量标准。依据项目主要环境影响因素制定环境监测计划。项目环境质量监测计划见下表： 表5-2 噪声监测计划表 环境要素 监测位置 监测参数 监测频率 监测方法 噪声 厂界四周1m处各设1个测点 Leq 1次/年 按国家标准方法进行 六、固废 1、防治措施 （1）拟建排渣场位于开采区西面，可堆高3m，矿山开采以后，拟在排渣场周围挖排洪沟排洪。堆放的表土应及时整平、压实，确保不发生流失或崩滑而导致灾害。并注意观察，做好监测及预报工作。 （2）矿区初期雨水收集池污泥、水洗泥主要成分是泥土、矿渣等，定期清掏后外运至排土场堆存，用于后期绿化覆土。 （3）项目运营期办公生活区所产生的生活垃圾统一收集于垃圾收集桶后运往附近村庄生活垃圾处置点一并处置。 （4）化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后后用于项目区菜地施肥。 （5）项目运营期间所产生的废机油，将在危废暂存间暂存，危废间 拟建于生活办公区北侧，占地面积为5m2，危废间配套2只危废暂存桶。废机油收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控 制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）执行，并设置标识牌。危险废物委托资质单位处置，建立管理台账。 2、防治措施可行性 项目初期雨水沉砂池产生的污泥和水洗泥主要为泥土、矿渣等，定期清掏后外运至排渣场堆存是可行的。项目运营期所产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶后运往附近村庄生活垃圾处置点一并处置。化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后后用于项目区菜地施肥。废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）执行。 运营期固体废物在采取以上措施后，均得到妥善处置，对周围环境影 响很小。因此，评价认为项目拟采取的固废处置措施可行。 |
| 其他 | 一、环境管理 项目在建设期和运营期都将对环境产生一定的影响，为确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对该项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目正常生产和环境保护来说是非常必要和重要的。 1、环境管理制度 环境管理及监测是落实环境保护工作的重要手段之一，可及时、准确、全面地了解企业环保措施的落实情况及环境污染状况，发现潜在的不利影响，从而及时采取措施以减轻和消除不利影响，确保环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响减轻到最低程度。 项目应配置专人兼职负责环境保护工作，并由环境保护主管部门监督，切实落实各项环保措施。 为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构，明确管理机构的职责，具体应包括以下方面： ①组织贯彻国家、云南省、楚雄州以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环保部门作好本项目的环境管理工作。 ②执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。 ③定期检查、维护项目的环境保护设施，确保其正常运行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。 ④制定和执行应急预案，设立必要的机构和管理程序遏制意外事故产生的损害。 ⑤建立台账管理制度，如实记录产生的危险固废种类、数量、利用、贮存、流向等信息。 2、环境管理计划 为了切实减轻环境影响，落实本报告中提出的环境管理计划，在项目施工期和运行期间，应执行相应的环境管理及监督计划。本项目施工期和运行期间环境管理计划一览表见表5-3。 表5-3 环境管理计划一览表 时段 环境 问题 管理内容 施工期 施工扬尘 定期洒水降尘 施工废水 产生量较少，回用于施工场地洒水降尘 生活垃圾 厂区设置垃圾桶集中收集，清运至附近村镇垃圾收集点统一处置 运行期 空气 污染 （1）对各场地实施洒水车洒水降尘，以降低粉尘产生量，减少大气污染。大风、干燥天气情况下，增加洒水次数。 （2）运输车辆用采用密闭，加盖篷布等遮盖措施，减少撒漏。 （3）加强洒水车的维护保养，保障设备正常运行。 水污 染 （1）修建截水沟、排水沟及初期雨水收集处理系统。 （2）洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用，不外排 生活污水经隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理后后回用于生产，不外排。 噪声 （1）加强机械和车辆的维修和保养，保持其正常运行。 （2）禁止夜间生产运营。 固体 废物 生活垃圾定期清运至附近村镇垃圾收集点统一处置。 （2）化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后后用于项目区菜地施肥。 （3）危废暂存间由专人进行管理，并设置标识标牌。 （4）严禁将废弃土石方、废弃土石方及生活垃圾混堆。 生态 环境 （1）开展绿化工程，服务期满后实施回填覆土绿化。 （2）落实各项工程、植物及临时措施，进行生态恢复。 其他 （1）建立污染档案，定期统计本项目的污染物产生及排放情况；污染防治及综合利用情况，按排污申报制度规定，定期上报当地环保行政管理部门。 （2）制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理设施出现故障时，不对环境造成严重污染。 （3）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质。 二、竣工环境保护验收 本工程所有环保设施均应与主体工程按“三同时”制度执行，工程完工后建设单位必须按照《建设项目环境保护条例》要求，进行环境保护竣工验收调查报告工作，竣工验收通过后方可正式投产。便于建设项目的环境管理，现将建设项目竣工验收环境监测计划列于表5-4、本项目营运期环保设施竣工验收一览表见表5-5。 表5-4 竣工验收环境监测计划一览表 分类 采样点 监测项目 监测频率 竣工验收 噪声 项目区四周1m处各设1个测点 噪声 按照国家监测技术规范执行 无组织颗粒物 目区区上风向设置参照点1个、下风向设置2-4个监控点 颗粒物 废水 一体化污水处理站出口设1个监测点 SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等 表5-5 竣工环保验收一览表 项目 排放源 处理措施 处理对象 处理效果 监测位置 考核项目 考核标准 废气 项目区 采用湿法打砂工艺。 对项目区裸露场地配置“洒水车”1台，用于场地洒水（采场、工业场地、堆场、排土场、运输道路等洒水降尘）。 排渣场压实，并洒水降尘。 颗粒物 达标排放 厂界 颗粒物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m³ 废水 洗砂生产线 洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用，不外排 洗砂废水 回用，不外排 / / / 设置板框压滤机1台 生活区 雨污分流，厨房废水经隔油池预处理，与其他生活污水一并经化粪池和一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。 生活污水 回用，不外排 / / 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 项目区 建设1个初期雨水收集池，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、矿区道路、工业场地、堆料场和排渣场初期雨水。 初期雨水 / 噪声 机械设备 加工设备基础减震、稳固安装等 设备噪声 达标排放 厂界 噪声 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 采场 表土堆存于排渣场内，后期用于采空区复垦 废土石 处置率100% / 固废 处置率100% 工业场区 设置“防流失、防扩散、防渗漏”危废暂存间，面积不小于5㎡，产生的废机油交有资质单位清运处理。 危险废物 生活区 统一收集于生活垃圾桶后运往附近村庄垃圾处置点一并处置 生活垃圾 化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后后用于项目区菜地施肥。 污泥 项目区 产生的水洗泥在沉淀罐内沉淀，经板框压滤机压滤后泥块运至排渣场堆存，用于后期绿化覆土；初期雨水收集池污泥，定期清掏，堆存于排渣场，后期用于采空区复垦，恢复植被。 污泥 生态 项目区 露天采场、工业场区、排渣场等区域建设排水沟、沉砂池等。 闭矿期，对采空区进行复垦、植被恢复。 生态、水土流失、地质影响 生态环境影响得到减缓，水土流失得到有效控制，避免滑坡、泥石流等灾害的发生 / / / 风险 环境风险 制定应急预案，检查风险应急预案中是否有满足环保要求的相关措施要求 / 措施落实且满足发生风险事故时对环境影响最小 / / / |
| 环保投资 | 项目总投资为1200万元，环保投资为158.5万元，占项目总投资的13.21%。本项目项目环保投资明细表见表5-6。 表5-6 环保投资一览表 项目名称 环保设施 投资（万元） 备注 施工期 废水治理 临时沉淀池（5m³） 0.5 环评提出 防尘措施 洒水降尘、临时堆放物遮盖 2.0 环评提出 固废处置 施工期生活垃圾收及建筑垃圾收集清运 1.5 环评提出 水土保持 截排水沟 3.0 环评提出 运营期 废水 设置2个容积为100m3的洗砂废水沉淀罐、板框压滤机1台和1个容积为1000m3的循环池 30.0 新建 在采场平台内侧挖掘水沟排水，排水沟800m，项目内运输道路排水沟100m，洗砂区排水沟300m，排渣场排水沟150m，堆料场排水沟300m。 10.0 新建 初期雨水收集池1个，初期雨水收集池位于采场西面低洼处，容积不小于260m3，用于收集露天采场、矿区道路、工业场地、堆料场和排渣场初期雨水。 5.0 新建 厨房设置隔油池1个（处理规模不小于0.5m3/d）、生活区设置化粪池1个（容积不小于1m3）、设置一体化污水处理站1套（处理规模不小于1m3/d） 5.0 新建 废气 洒水车1辆 10.0 新设 抽油烟机1台 0.5 新建 固废 垃圾桶 0.5 新设 排渣场占地面积2552m2 8.0 新建 危废暂存间1间，建筑面积5m2 2.0 新建 噪声 加工设备基础减震、稳固安装等 0.5 新建 生态 生态恢复 80 复垦提出 其他 环保管理 环评、竣工验收监测等 6 / 合计 158.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1. 加强管理，须严格控制施工红线； 2. 加强管理及对工作人员进行环保宣传教育； 3.对施工表土进行集中堆存，施工完毕后再用于生态恢复。 | / | 1. 严禁工作人员砍伐、破坏工程占地区外的植被，严禁在征地范围外堆渣、堆料等； 2. 加强占地区周边植物的保护； 3. 加强管理及对工作人员进行环保宣传教育； 4. 对采空区采取边开采边治理的措施，对停止使用的采矿区应尽快覆盖土层进行植被恢复，避免采空区长期裸露； 5. 矿山服务期满后应尽快进行覆土绿化工作，恢复采空区的生态环境。 | / |
| 水生生态 | 施工活动与水土流失防护措施并进。 | / | 1.禁止废土等污染水体； 2. 加强矿区日常管理，确保水保措施完好运行，减少水土流失。 | / |
| 地表水环境 | 施工期设置1个容积为5m3的临时沉砂池，施工废水和生活废水经过沉淀处理后回用于施工场地降尘洒水，施工废水不外排。 | 施工废水不外排 | 1. 洗砂废水经沉淀罐沉淀后通过循环池收集后循环使用，不外排； 2.项目内初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀处理后，回于生产，不外排； 3.生活污水经隔油池、化粪池和一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。 | 废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | 施工期设置1个容积为5m3的临时沉砂池，施工废水和生活废水经过沉淀处理后回用于施工场地降尘洒水，施工废水不外排。 | 施工废水不外排 | 1.严格按照设计的开采境界进行采矿，杜绝越界开采，避免雨天进行开采。 2.开采期间应定期对机械设备进行检修和维护，将油品的跑冒漏滴降低到最低限度，雨天对设备采取相应遮盖措施。 3.若开采过程中出现油品滴漏，应立即采取措施来封堵漏油点；有的部分漏油难以避免，应增设接油盘、接油杯，并及时回用此部分油料；实在无法避免的，应及时清理漏油沾染的表土、石料等，并及时转运至合法处理单位处置，以防降雨时这部分油品被带入地表水和地下水中；危废暂存间采取“三防”措施，避免废机油泄漏下渗影响地下水。 | 废水不外排 |
| 声环境 | 1.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业； 2.运输车辆在途径敏感路段时要限速行驶； 3.科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间； 4.施工期应使用性能好、低噪声的设备施工； 5.加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 1.合理安排作业时间； 2.选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、噪声的自然衰减； 3.加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛； 4.开采平台开采结束后及时进行植被恢复，通过绿化吸收、阻挡噪声传播。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1. 明确施工扬尘的责任主体为建设单位及施工单位； 2.散料密闭运输、土石方和散料堆放场、裸露地面进行临时覆盖； 3. 施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数； 4. 合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制； 5.加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值 | 1.表土剥离、矿石采装过程中要求不定期洒水降尘，在晴朗天气时增加洒水频率，减少扬尘； 2.场内道路进行洒水降尘措施，运输车辆遮盖。 3.采用湿法打砂工艺； 4.进出矿区的道路需定期进行修缮、洒水、清扫。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值 |
| 固体废物 | 1.统一收集于生活垃圾桶后运往附近村庄垃圾处置点一并处置。 2.开挖土石方部分利用、回填，剩余部分统一清运至排渣场堆存。 | 固废处置率达到100% | 1.表土堆存于排渣场内，后期全部用于绿化覆土； 2.初期雨水收集池定期清掏，运至排渣场内堆存；产生的水洗泥在沉淀罐内沉淀，经板框压滤机压滤后泥块运至排渣场堆存，用于后期绿化覆土； 3.生活垃圾统一收集于垃圾桶后运往附近村庄生活垃圾处置点一并处置； 4.化粪池污泥和一体化污水处理站污泥定期清掏后后用于项目区菜地施肥。 5.危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 | 固废处置率达到100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1.施工作业时注意周围安全，发现安全隐患及时上报； 2.施工人员上岗前进行岗前培训； 3.在施工场所周围设置警示牌。 | / | 1.设置危废暂存间，废机油集中收集后暂存于危废暂存间，委托具有危险废物处理资质的单位处置。制定危废暂存间管理制度，并加强日常管理； 2.矿山要安排专人对边坡安全实施监测与管理； 3.台阶高度和边坡角度应符合开采设计要求； 4.发现重大事故隐患不能处理时，要及时向上级有关部门报告。 | / |
| 环境监测 | / | / | 颗粒物：厂界上风向设置参照点1个、下风向设置2-4个监控点。 噪声：厂界四周1m处各设1个测点。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准限值和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其他 | 建设单位必须按照现行林业政策依法办理林地使用手续方能开工建设。 | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策。产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在建设过程中如果严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施，后期项目投产后需加强环境管理，通过以上分析，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# Text boxes

建设办公生活区