# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 楚雄市紫溪镇上许卯石场转型升级扩建（洗砂生产线）建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-532301-10-03-016268 |
| 建设单位联系人 | 黄天能 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 楚雄 市 县（区） 乡（街道） 紫溪镇前进村委会下许卯一组 |
| 地理坐标 | （ 101 度 27 分 44.037 秒， 25 度 3 分 44.439 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 27-56 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2600 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 楚雄市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-532301-10-03-016268 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 29.44 |
| 环保投资占比（%） | 9.81% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 项目专项评价设置情况与专项设置原则表判别情况如下： 表1-1 项目专项设置情况与专项设置原则表判别情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目详细情况 是否设置专项评价 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 项目为采石场增设洗砂生产线项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 项目为采石场增设洗砂生产线项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，不涉及“设置原则”中环境敏感区。 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 项目为采石场增设洗砂生产线项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 项目为采石场增设洗砂生产线项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 项目为采石场增设洗砂生产线项目，不属于“设置原则”中列出项目类型。 不设置 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该项目不属于其中的“限制类”或“淘汰类”项目，且该项目不使用属淘汰类别的生产设备，因此符合国家相关产业政策。 根据《楚雄市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚市政办通[2016]91号），楚雄市紫溪镇上许卯石场属于楚雄州非煤矿山转型升级“四个一批”企业名单中整合重组类矿山，符合地方现行相关产业政策的要求。 选址合理性分析 该项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，其用地属于建设方权属范围内的空置地，扩建工程占地能够满足用地属性要求。该项目所在区域道路交通设施较为完善，空气、水、声环境良好，项目距离周边环境敏感点较远，项目未占用基本农田，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。项目周边环境敏感点较少，该项目产污给周边环境敏感点带来的影响较小。 “三线一单”分析 生态红线 根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通[2021]22号），生态保护红线“执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”。 该项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，属于乡村区域，且该项目是在楚雄市紫溪镇上许卯石场内扩建，不新增用地，属“楚政通[2021]22号”中所述的一般生态空间。该项目不处于红线范围内。 环境质量底线 项目区环境空气质量、声环境质量及地表水环境均能满足环境功能区划要求，该项目运行期间大气污染物主要是运输粉尘，废气产生量小，经洒水降尘后对周边环境空气质量影响不大；项目运行期废水主要是洗砂废水和生活污水；洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌；废水经合理处置后对周边地表水环境影响较小；噪声主要为生产设备噪声，经采取降噪措施后，厂界噪声可做到达标排放，对区域声环境影响不大。固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。该项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 资源利用上线 指按照自然资源资产"只能增值、不能贬值"的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 根据项目的生产工艺和原辅材料使用情况，项目运营期主要的原辅材料为电能、水、废石料及公分石等，物耗及能耗水平均较低。污染物产生量较小，产生的各类污染物均能得到合理有效的处置，符合资源利用上线的要求。 负面清单 该项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。根据“国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知”（发改体改[2019]1685号），项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》范围内。 根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（楚政通[2021]22号），该项目与文件相关对照如下表1-2。 表1-2 生态环境准入清单管控要求对照 类别 “楚政通[2021]22号”相关叙述 项目符合性 空 间 布 局 约 束 将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 该项目为洗砂生产线建设项目，相关设施设备与时俱进，能源消耗低。 严格按照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）要求，禁止在金沙江、长江一级支流（南广河、赤水河）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 该项目不属于化工类及高污染项目 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定和国家法律法规要求。 项目符合相关管理规定和国家法律法规要求 逐步推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，生产规模为5万t/a。本项目不进行矿山开采，不在该管控内容 范围内。 严格执行全省规划禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立空间布局之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，在保障探矿权和采矿权人合法权益及人民群众生产生活需求的前提下，分类提出差别化的补偿和退出方案，依法有序退出。 楚雄市紫溪镇上许卯石场已于2019年完成了转型升级工作，本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，不进行矿山开采，不在该管控内容范围内。 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。 严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。严格控制河沙（砾）开采，合理确定开采范围、开采时段和开采量。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，不进行矿山开采，不在该管控内容范围内。 污 染 物 排 放 管 控 严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、生活垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的工业集中区，其污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的工业集中区，可依托工业企业治污设施处理后达标排放。 该项目废水主要是洗砂废水和生活污水；洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌 强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，提高了石场矿石的利用率，减少了废土石的排放量。 本项目洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌；厂区物料运输过程产生的扬尘采取洒水车措施处理后可达标排放；噪声经相应的措施处理后，厂界噪声达标；水洗泥运至楚雄市紫溪镇上许卯石场已建的排渣场堆存。 提升煤矿开采工艺、产能和产品质量，加大安全投入，提高煤矿生产效率、资源回收率和安全生产保障能力。发展精深加工和下游产品，延伸产业链。加强煤炭安全监管，坚决打击私挖滥采和违法经营行为。继续加快煤炭资源整合开发，以树苴、吕合等产煤带为重点，打造以石鼓煤业为代表的年产60万吨以上煤矿矿井及30万吨以上机械化矿井。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不属于煤矿开采项目。 环 境 风 险 防 控 涉及到危险废物的企业应严格按照国家相关规定送有资质单位依法安全处置，产生、利用含危险废物的企业，在贮存、转移、利用危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 项目产生的危险废物经妥善收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置 涉及易燃易爆物品、有毒有害物品、强腐蚀性物品的入驻企业应做好环境风险防范和编制应急预案。 项目已对相关物品进行妥善安置 产生、利用或处置含重金属的固体废物（含危险废物）的企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目危险废物为废机油，危险废物暂存至危废暂存间，达到一定数量后委托有资质单位处理。 资 源 开 发 效 率 要 求 贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 本项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，不涉及矿山开采。不在该管控内容范围内。 从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 项目洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展冶炼废渣、尾矿等资源化利用。加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、恢复植被等措施开展生态修复。 本项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，产生的水洗泥运至楚雄市紫溪镇上许卯石场已建的排渣场堆存，本项目不再新设排渣场。 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析 2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发实施了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》。 经对照“云发改基础[2019]924号”中相关内容，该建设项目不位于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础[2019]924号）中所禁止的各类功能区、各类保护区、工业布局内，符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相关要求。 根据推动长江经济带发展领导小组办公室2022年1月19日“关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知（长江办[2022] 7号）”文件，该项目与文件对照符合性分析如下表1-3。 表1-3 该项目与“长江办[2022] 7号”文件的符合性分析 序号 “长江办[2022] 7号”相关叙述 项目符合性 1 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不属于码头及过长江通道项目。 2 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，不处于自然保护区、风景名胜区地带。 3 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 该项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，不处于饮用水水源保护区地带，且项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目。 4 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目属于建筑砂料加工项目，位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，项目区不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。 5 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 6 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 该项目废水不外排 7 禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不存在生产性捕捞行为。 8 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不属于化工项目。 9 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目。 10 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不属于石化、现代煤化工项目。 11 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本次项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行洗砂作业，属于建筑砂料加工项目，不属于产能落后、产能置换要求的严重过剩产能行业、高耗能高排放项目。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 楚雄市紫溪镇上许卯石场位于楚雄市西北侧方向，直线距离约10km处，隶属楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组管辖，为开采多年的生产矿山。 楚雄市紫溪镇上许卯石场中心地理坐标为东经101°27′44.037″，北纬25°3′44.439″，石场东面为山体，南面为山体，西面为山体，北面约500m处为下许卯下村，距离楚雄市较近，交通运输条件便利。 项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，位于楚雄市紫溪镇上许卯石场西北侧。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目由来 根据楚雄市人民政府制定的《楚雄市非煤矿山转型升级工作方案》和印发的《楚雄市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚市政办通[2016]91号），楚雄市紫溪镇上许卯石场和楚雄市紫溪镇下洗卯竹箐石场，由于生产规模达不到标准要求和相邻矿山矿界之间安全距离小于300米的规定要求，被列为“四个一批”中整合重组类。经双方协商后，楚雄市紫溪镇下洗卯竹箐石场将采矿权、生产设备一次性转给楚雄市紫溪镇上许卯石场，双方已签订《合并协议》。根据楚雄市紫溪镇上许卯石场提供的《楚雄州矿业权新立、变更联堪联审及相关规划审查会签表》，各相关部门同意办理矿业权相关申请登记手续。整合重组后矿区面积为0.0523km2，开采矿种为建筑用砂岩，生产规模为10万吨/年。2017年12月楚雄市紫溪镇上许卯石场委托中南金尚环境工程有限公司编制了《楚雄市紫溪镇上许卯石场（整合重组）建设项目环境影响报告表》，楚雄市环境保护局于2018年1月对该项目进行了批复，后于2019年8月完成了整合重组工程验收。 由于原项目废土石中含砂率较高，本着减少废弃物产生量，同时提高资源综合利用效率的原则，楚雄市紫溪镇上许卯石场拟在现有工程的基础上，新增1条水洗砂生产线，建设“楚雄市紫溪镇上许卯石场转型升级扩建（洗砂生产线）建设项目”。 经到楚雄市便民服务中心发改局窗口咨询，根据楚雄市发展和改革局发布的“楚雄市发展和改革局关于砂石场等非煤矿山项目备案有关事项的通知<楚市发改通〔2020〕19号>”文件，该石场于2020年8月3日前已办理矿产资源许可证等资料，为在规定期限内已经开采的个体工商户，不存在影响国家安全、生态安全、重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等情况，且文件规定一个项目不可以多次备案,重复备案，故石场沿用2018年12月27日楚雄市发展和改革局予以备案的投资项目备案证，备案号为：2018-532301-10-03-016268。项目名称变更为“楚雄市紫溪镇上许卯石场转型升级扩建（洗砂生产线）建设项目”。文件来源详见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。为此，楚雄市紫溪镇上许卯石场委托我司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。 项目基本情况 项目名称：楚雄市紫溪镇上许卯石场转型升级扩建（洗砂生产线）建设项目 建设单位：楚雄市紫溪镇上许卯石场 建设地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组 建设性质：扩建 建筑面积：总占地面积约2600㎡。 总投资：总投资300万元。 扩建工程建设内容及规模 工程概况 本项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，扩建工程拟设置在现有工程石料加工区的西北侧，扩建工程的工程内容包括水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设。其中扩建工程堆场紧邻现有工程堆场设置，扩建工程所需的道路给排水、变配电等设施均依托现有工程。 项目经济技术指标一览表见表2-1，工程组成一览表详见表2-2。 表2-1项目经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 扩建工程占地面积 m2 2600 / 2 劳动定员 人 4 / 3 总投资 万元 300 / 表2-2项目工程组成一览表 工程组成 建设内容 备注 主体工程 水洗砂加工区 露天设置，占地面积为200m2，用于生产水洗砂 新增 堆场 1个，依托现有工程，占地面积300m2，主要用于堆放水洗砂 / 辅助工程 办公生活用房 依托现有工程，占地面积为200m2 / 厨房 依托现有工程，占地面积为20m2 / 旱厕 2个，依托现有工程，占地面积为10m2 / 公用工程 给水 依托现有工程，从下许卯村供水管接入自来水作为生活用水，洒水降尘用水主要来自初期雨水，不足部分从穿过项目的箐沟内抽取。 / 供电 依托现有工程，东紫线接入，自设变压器 / 环保 工程 废气治理 洒水车 依托现有工程，1辆 / 抽油烟机 1台，治理厨房油烟 新增 雾炮 设置雾炮除尘设施一套，用于原项目破碎工序 新增 防尘网 原料堆场和成品堆场 新增 废水处理 生活污水收集池 依托现有工程，2个，总容积为10m³（每个容积5m³） / 初期雨水沉砂池 依托现有工程，1个，容积为5m³ / 沉淀池 1个，位于厂区入口处，容积约30m³ 新增 清水池 1个，位于厂区入口处，容积约960m³ 新增 板框压滤机 一套 新增 油水分离器 1个，位于厨房内 新增 一体化污水处理设施 设置一体化污水处理设施一套，用于处理生活污水 新增 噪声处理 安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；车辆限速、禁鸣管理 / 固废收集 生活垃圾收集桶 依托现有工程，2只；设置污泥堆放区 / 污泥堆场 依托现有工程排渣场，容积约为3.5万m³ / 危废暂存间 1间，占地面积约4㎡ 新增 建设内容 该扩建工程主要为水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设。原破碎工序设施均依托原有，本次扩建仅新增一套雾炮除尘设施。 建设规模 该扩建工程新增1条水洗砂生产线，预计水洗砂年产量为5万t。 投资规模 该扩建工程主要为水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设，该项目总投资为300万元，本次环保投资估算为29.44万元，占总投资比列为9.81%，环保投资概算详见表2-3。 表2-3 环保投资概算一览表 环保设施及规模 投资额（万元） 备注 沉淀池 0.2 新增 清水池 0.5 新增 抽油烟机 0.1 新增 油水分离器 0.04 新增 危废暂存间 0.1 新增 板框压滤机 25.0 新增 一体化污水处理设施 1.0 新增 雾炮除尘设施 2.0 新增 防尘网 0.5 新增 合计 29.44 / 主要设备 项目运行期主要生产设备详见下表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 单位 备注 1 洗砂机 —— 2 台 / 2 脱水筛 —— 2 个 / 3 板框压滤机 1250 1 台 / 4 输送带 —— 1 条 / 5 水泵 —— 1 个 / 6 絮泥罐 —— 1 个 / 7 平流罐 —— 1 个 / 主要原辅材料 表2-5 原辅材料消耗统计表 序号 材料名称 单位 数量 来源 备 注 原辅材料 1 废石料、公分石 t/a 55000 来自现有工程 存放于堆场 2 聚丙烯酰胺 kg/a 800 外购 能源动力 1 水 万t/a 11 自来水、箐沟水 生产、生活用水 聚丙烯酰胺（絮凝剂）：聚丙烯酰胺（PAM）是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称，是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物，在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用，有“百业助剂”之称。国外主要应用领域为水处理、造纸、矿山、冶金等；国内目前用量最大的是采油领域，用量增长最快的是水处理领域和造纸领域。 表2-6 聚丙烯酰胺理化性质一览表 标识 结构简式 (C3H5NO)n 分子量 1×104~2×107 理化性质 性状 常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等 溶解性 不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。但这些有机溶剂的溶解性有限，往往需要加热，否则无多大应用价值。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。 聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃ ，一般方法干燥时含有少量的水，干时又会很快从环境中吸取水分，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%，浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。 在缺氧条件下，加热至210℃因失水而减重；继续加热到210~300℃时酰胺基分解生成氨和水；当温度升至500℃时则形成只有原重量40%的黑色薄片。 水处理领域的应用 水处理领域：水处理包括原水处理、污水处理和工业水处理等。在原水处理中与活性炭等配合使用，可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚、澄清。用有机絮凝剂丙烯酰胺代替无机絮凝剂，即使不改造沉降池，净水能力也可提高 20%以上；在污水处理中，采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率，还可用作污泥脱水；工业水处理中用作一种重要的配方药剂。聚丙烯酰胺在水处理中的主要作用: (1) 减少絮凝剂的用量。在达到同等水质的前提下，聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用，可以大大降低絮凝剂的使用量；(2) 改善水质。在饮用水处理与工业废水处理中， 聚丙烯酰胺与无机絮凝剂配合使用，可明显改善水质； (3) 提高絮体强度与沉降速度。聚丙烯酰胺形成的絮体强度高，沉降性能好，从而提高固液分离速度，有利于污泥脱水；(4) 循环冷却系统的防腐与防垢。聚丙烯酰胺的使用可大大减少无机絮凝剂的用量，从而避免无机物质在设备表面的沉积，减缓设备的腐蚀与结垢。 工作制度及劳动定员 项目劳动定员4人，每天8小时，年工作250天，员工均在项目区食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 一、项目总平面布置 扩建工程位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，扩建工程是在现有工程空置地块上进行新建，位于现有工程的石料加工区西北侧，扩建工程的建设并未改变厂区内整体布局，主要产排污位置均无明显变动。扩建工程主要新建水洗砂加工区、危废暂存间、一体化污水处理设施，其余工程均依托现有工程设施。其中水洗砂加工区靠近现有工程石料加工区设置，堆场依托现有工程堆场，如此设置，便于生产活动开展的同时，可以最大限度的将卯石场产污节点集中，同时减轻对周边近距离居民点的影响。 项目建设内容较少，平面布置简单。项目区西部布置洗砂作业区，东部布置成品堆场区，北部布置洗砂废水沉淀池、清水池，东南部布置水洗泥堆场。项目总平面布置图详见附图。故评价认为，扩建工程总平面布置合理。 二、施工布置情况 1、施工营地 根据已有资料，预计施工期平均施工人员为5人，项目施工期食宿依托原项目生产办公区，不新设施工营地。 2、砂石料场 工程建设所需的砂、石料从直接利用项目区开采石料，故不再设置砂、石料场。 3、进场施工道路 本项目已有进场道路与西北侧的乡村道路相连接，交通极为方便，施工期不用设置进场施工道路。 4、混凝土拌和场 该项目办公用房依托原有，主要是新建水洗砂生产线及其相关配套设施（沉淀池、清水池）、危废暂存间、一体化污水处理设施等。沉淀池、清水池为土质水池，不使用混凝土；一体化污水处理站直接购买成品，不使用混凝土；仅在建设洗砂池和危废暂存间时使用少量的混凝土，拟使用商品混凝土，因此不需设置混凝土拌和场。 |
| 施工方案 | 施工工艺流程 扩建工程施工期建设内容主要包括水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设。施工过程会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物，主要工艺流程图见图2-1。 图2-1 施工工艺及产污节点图 项目施工期主要产生粉尘、固体废物、少量污水及噪声。项目基础开挖和搬运生产设备的过程中难以避免的会产生少量扬尘，通过洒水车对进行降尘，且项目施工期较短，扬尘产生为间歇性，会随着施工期的结束而消失，对周围环境产生影响较小；污水主要是施工人员产生的生活污水，生活污水依托原有生活污水收集池处理后回用于场地洒水降尘，不外排；废弃土石方可以在厂区内得到平衡，无需外运；废弃包装物能回收的售卖给废旧回收站，不能回收的与生活垃圾一起自行清运至附近村庄垃圾收集点进行处置；施工过程中难以避免会产生各类噪声，基础开挖、设施作业及车辆运输的过程中均会产生噪声，工程施工均在白天进行，基础开挖选用低噪声设备，车辆运输时降低车速，采取相关降噪措施后对周围环境产生影响较小。 二、施工时序 开工的顺序为：洗砂生产线建设→危废暂存间和一体化污水处理设施建设。 三、建设周期 由于项目建设工程量小，施工期较短。计划建设周期为6个月，建设完成后投产。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号），楚雄市属于国家层面重点开发区。 该项目为采石场增设洗砂生产线项目，其建设与《云南省主体功能区规划》相符合。 二、生态功能区划 项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，根据《云南省生态功能区划》，项目所处区域属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”，生态亚区属“Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”，生态功能区属“Ⅲ1-2 礼社江中山河谷水土保持生态功能区”。 该项目为采石场增设洗砂生产线项目，为短期临时工程，矿山开采结束后及时采取植被恢复措施，加强生态保护、生态恢复及水土流失治理等措施，确保项目建设和生产前后项目内生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省生态功能区划》的相关要求。 三、项目区环境质量状况 环境空气质量状况 项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，所在地属于乡村区域，所属区域环境空气质量为二类区，由于项目所在区域附近无环境空气监测资料，故参考楚雄州生态环境局楚雄市分局2021年2月发布的《2020年楚雄市环境质量状况》，报告中显示“2020年，楚雄市监测有效天数366天，其中“优”为264天，“良”为102天，优良率为100%，与2019年持平。PM10年均值为27ug/m3（一级），PM2.5为18ug/m3（二级）,SO2为10ug/m3（一级），NO2为17ug/m3（一级），CO为0.7mg/m3,O3-8h为77ug/m3。”相关监测结果已经达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现场踏勘情况，项目区周边500m范围内目前无大型工矿企业存在，无较为严重的大气污染源存在。大气污染源主要来自堆场扬尘、装卸（输送）扬尘和道路扬尘，该区域内植被覆盖率较高，项目本身采取了洒水降尘等防尘措施，粉尘对区域环境质量的影响范围和程度有限。项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单中相关要求。 地表水环境质量状况 项目所在区域属于金沙江水系龙川江流域，项目附近主要地表水为西北面约1000m（直线距离）处的团结坝、北面约300m（直线距离）处的团结坝大沟及穿过项目区的箐沟，龙川江位于该项目东面相距约8km（直线距离）处，沟箐汇入团结坝大沟，团结坝大沟最终汇入龙川江。该项目所在区域属于青山嘴-黄瓜园河段，位于青山嘴水库下游，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例（修订）》，青山嘴-黄瓜园河段按IV类水体进行保护。根据云南省楚雄州水务局发布的《楚雄州水功能区划（第二版）》，项目区所属水域为报告中所述的“龙川江楚雄景观、农业用水区，水功能主要为景观、农业工业用水”，故龙川江青山嘴水库下游符合Ⅳ类水环境功能区划要求。 声环境质量状况 项目区位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，经环评现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，故该项目不进行声环境质量现状监测。根据楚雄州生态环境局楚雄市分局2021年2月发布的《2020年楚雄市环境质量状况》，报告中显示“2020年，楚雄市区域环境噪声昼间平均等效声级为48.4分贝，城市区域声环境质量等级为一级（好）。”项目地处农村地区，周边主要分布住村庄、道路等，声环境质量优于楚雄市县城区域，故该项目所在区域为声环境质量达标区。 生态环境质量状况 项目周边区域未发现国家和云南省重点保护野生动植物，也无特有物种，生态环境现状较单一。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、国家级和省级保护动植物、珍稀濒危物种和地方特有种。区域内生物多样性一般，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 楚雄市紫溪镇上许卯石场现有工程环评及验收情况 楚雄市紫溪镇上许卯石场成立于2008年，楚雄市紫溪镇上许卯石场新建矿山从事普通建筑材料碎石以及混合料的开采及加工。楚雄市国土资源局为矿山颁发了《采矿许可证》，证号为：C5323012013037130128932，开采矿种为砂岩，矿区面积为0.004km2，生产规模为0.8万吨/年。2008年4月楚雄市紫溪镇上许卯石场委托楚雄市环境监测站编制了《楚雄市紫溪镇上许卯石场建设项目环境影响报告表》，并于2008年6月获得了批复。后于2017年8月完成了验收。 后为进一步优化楚雄市非煤矿山产业结构，提高非煤矿山集聚发展度和安全生产水平，根据楚雄市人民政府制定的《楚雄市非煤矿山转型升级工作方案》和印发的《楚雄市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级工作方案的通知》（楚市政办通[2016]91号），楚雄市紫溪镇上许卯石场和楚雄市紫溪镇下洗卯竹箐石场，由于生产规模达不到标准要求和相邻矿山矿界之间安全距离小于300米的规定要求，被列为“四个一批”中整合重组类。经双方协商后，楚雄市紫溪镇下洗卯竹箐石场将采矿权、生产设备一次性转给楚雄市紫溪镇上许卯石场，双方已签订《合并协议》。根据楚雄市紫溪镇上许卯石场提供的《楚雄州矿业权新立、变更联堪联审及相关规划审查会签表》，各相关部门同意办理矿业权相关申请登记手续。整合重组后矿区面积为0.0523km2，开采矿种为建筑用砂岩，生产规模为10万吨/年。2017年12月楚雄市紫溪镇上许卯石场委托中南金尚环境工程有限公司编制了《楚雄市紫溪镇上许卯石场（整合重组）建设项目环境影响报告表》，楚雄市环境保护局于2018年1月对该项目进行了批复，后于2019年8月完成了整合重组工程验收。 楚雄市紫溪镇上许卯石场现有工程污染物产生情况 废水 楚雄市紫溪镇上许卯石场现有工程废水产生及处置情况为：办公生活区建设有生活污水收集池2个（总容积为10m³），生活污水经生活污水收集池收集后回用于项目区内菜地浇水及洒水降尘；初期雨水经采场西面采空区形成的低洼深坑收集后回用于场内洒水降尘；雨水经沉砂池沉淀后外排，对周边地表水环境影响较小。 废气 现有工程大气污染物主要为矿区爆破、开采、物料装卸、物料运输和生产过程中产生的粉尘。项目方设置有洒水车1辆，对开采区及道路等进行洒水降尘；破碎机出口处及筛分工段设置有喷淋设施，经采取湿法作业、扬尘较大的作业面实施洒水降尘等措施后，可得到有效的控制，且项目区周边植被覆盖率较好，可起到一定的吸尘降尘作用，对周边环境影响较小。 噪声 现有工程设备均稳固安装，对设备进行定期维护管理，对运输车辆进行管理，夜间不进行生产。 固体废物 现有工程产生的废渣土堆放于采场西侧排渣场压实；生活垃圾经垃圾桶收集后自行运至乡镇生活垃圾集中处置点进行妥善处置；旱厕粪污定期清掏后用于项目区内菜地作为农肥使用；厨房泔水经泔水桶收集后自行运至乡镇生活垃圾集中处置点进行妥善处置；沉砂池污泥经清掏后用于采空区回填。现有工程运行期所产生的固体废物均得到妥善的收集和处置。 与该项目有关的主要环境问题及整改措施 存在的主要环境问题 未设置生活污水处理设施； 危险废物无暂存场所； 原项目破碎工序无完备的除尘设施。 整改措施 生活办公区设置油水分离器和一体化污水处理站等生活污水处理设施； 针对危险废物设置危险废物暂存间； 原项目破碎工序设置雾炮除尘设施。 |
| 生态环境保护目标 | 该项目主要环境保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标一览表 环境因子 保护 目标 方位 最近距离 数量 坐标 执行标准 大气环境 下许卯下村 北面 约500m 30户约96人 东经101°27′45.717″ 北纬 25°3′59.694″ 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二类区标准及其修改单 下许卯上村 东北面 约1000m 30户约96人 东经101°27′51.163″ 北纬 25°4′5.816″ 声环境 下许卯下村 北面 约500m 30户约96人 东经101°27′45.717″ 北纬 25°3′59.694″ 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准 下许卯上村 东北面 约1000m 30户约96人 东经101°27′51.163″ 北纬 25°4′5.816″ 地表水 箐沟 穿过项目区 / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 团结坝 北面 约500m / / 其它 耕地 不会对周边耕地造成破坏，粉尘排放应采取措施，避免对农作物生长造成负面影响 林地 不得对征地范围外的林地造成破坏和占用 |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量 该项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，地处农村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，空气环境质量标准值见表3-2。 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 单位：μg/m³ 污染物名称 取值时间 浓度限值 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300 年平均 200 颗粒物 （粒径小于等于10um） 24小时平均 150 年平均 70 颗粒物 （粒径小于等于2.5um） 24小时平均 75 年平均 35 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量 项目区位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，周边地表水体主要为西北面约1000m（直线距离）处的团结坝、北面约300m（直线距离）处的团结坝大沟及穿过项目区的箐沟，龙川江位于该项目东面相距约8km（直线距离）处，沟箐汇入团结坝大沟，团结坝大沟最终汇入龙川江。该项目所在区域属于青山嘴-黄瓜园河段，位于青山嘴水库下游，根据《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例（修订）》青山嘴水库库区下游的龙川江干流水质按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准进行保护。标准值见表3-3。 表3-3 地表水质量标准限值 单位mg/L 项目 pH COD BOD5 NH3-N TN TP Ⅳ类标准 6-9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量 项目区位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，现状为农村地区。项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位:dB(A) 标准 昼间 夜间 2类 60 50 污染物排放标准 （一）施工期 1、废气 施工期水洗砂生产线和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设过程中会产生少量的粉尘，施工期间排放的粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，具体标准限值详见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准限值 单位：mg/㎥ 项目 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0 2、噪声 施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（CB12523-2011）标准限值，见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间 夜间 70 55 （二）运行期 废水 项目运输进行洒水降尘，降尘用水部分蒸发损耗，不外排；项目区初期雨水依托现有工程初期雨水收集池收集沉淀后回用于项目洒水降尘、生产，不外排；洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。标准值详见表3-7。 表3-7 《污水综合排放标准》排放限值 序号 污染物 二级标准 1 pH 6-9 2 SS（mg/L） 150 3 COD（mg/L） 150 4 BOD5（mg/L） 30 5 氨氮（mg/L） 25 6 动植物油（mg/L） 15 7 磷酸盐（mg/L） 1.0 废气 运行期运输道路排放的大气污染物均以无组织方式排放，无组织扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准，具体标准限值详见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准限值 单位：mg/㎥ 项目 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0 噪声 项目运行期边界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准限值详见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 时段 昼间 夜间 2 60 50 固体废物 项目运营过程中的一般固体废弃物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关标准。 |
| 其他 | 该项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。处理的生活污水需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求。根据工程分析，该项目废水产生量为0.24 m³/d，60m³/a，则产生废水0.006万t/a，COD0.009t/a，氨氮0.0015t/a。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 该项目位于楚雄市紫溪镇前进村委会下许卯一组，扩建工程拟设置在现有工程石料加工区的西北侧，其中扩建工程堆场紧邻现有工程堆场设置，扩建工程所需的道路给排水、变配电等设施均依托现有工程。扩建工程的工程内容包括水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设。项目在施工期间主要产生少量的生活废水、施工扬尘、噪声和固体废物。 生活废水：污水主要是施工人员产生的生活污水，生活污水依托原有生活污水收集池处理后回用于场地洒水降尘，不外排，对周围的环境影响较小。 扬尘：项目基础开挖和搬运生产设备的过程中难以避免的会产生少量扬尘，通过洒水车进行降尘，且项目施工期较短，扬尘产生为间歇性，会随着施工期的结束而消失，对周围环境产生影响较小。 噪声：施工过程中难以避免会产生各类噪声，基础开挖、设施作业及车辆运输的过程中均会产生噪声，工程施工均在白天进行，基础开挖选用低噪声设备，车辆运输时降低车速，采取相关降噪措施后对周围环境产生影响较小。 固体废物：废弃土石方可以在厂区内得到平衡，无需外运；废弃包装物能回收的售卖给废旧回收站，不能回收的与生活垃圾一起自行清运至附近村庄垃圾收集点进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运行期工艺流程 现有工程石料加工区的废石料及公分石通过汽车运输至扩建工程的生产区，由机械将其送入洗砂机内清洗，通过脱水筛收集细沙，得到成品。项目运行期具体工艺流程详见图4-1。 图4-1 项目运行期产污环节图 洗砂生产线工艺流程及产污节点简述： 入料：现有工程石料加工区的废石料及公分石通过汽车运输至扩建工程的生产区。 洗砂机：通过洗砂机对原料进行清洗。该过程产生的污染物为噪声及洗砂废水。 脱水筛：经过脱水筛脱水后即可得到成品水洗砂。该过程产生的污染物为噪声及洗砂废水。 洗砂废水处理：洗砂废水流入沉淀池沉淀后由水泵将废水抽入絮泥罐中，流经平流罐后清水回到清水池中，循环使用；泥浆则进入到板框压滤机中处理后得到污泥，污泥则运送至现有工程排渣场进行填埋。 二、生态环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）污染物产生及排放情况 该项目水洗砂工艺全过程为湿法生产，不产生粉尘；项目水洗砂露天堆放，由于水洗砂水分较大，堆放周期较短，且堆料区加盖防尘网，水洗砂堆放基本无粉尘产生。 1）运输扬尘 本次评价主要考虑从现有工程石料加工区至扩建工程生产区之间产生的道路扬尘（呈无组织排放），运输过程产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可按下式计算： QY=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 QT= QY×L×(Q/M) 式中：QY——道路扬尘量（kg/km·辆）； QT——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），该项目取0.5kg/m2； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 项目建成后，场内年运输量按5.5万t/a 计，运输里程按0.1km，采用5t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量为0.5kg/km·辆，则矿区内运输道路扬尘产生量为0.208t/a。本次评价要求建设单位对矿区道路采取洒水降尘措施，采取以上措施后，降尘效率达50%，则道路扬尘排放量为0.104t/a。 食堂油烟 该项目设有食堂，为工作人员提供用餐。每天就餐人数较少，油烟产生量较小，食堂安装抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后排放，对周围的环境影响较小。 影响分析 该项目水洗砂工艺全过程为湿法生产，不产生粉尘；项目水洗砂露天堆放，由于水洗砂水分较大，堆放周期较短，且堆料区加盖防尘网，水洗砂堆放基本无粉尘产生。经过对矿区道路采取洒水降尘措施后，道路运输扬尘对周围环境影响较小。项目区就餐人数较少，油烟产生量较小，食堂安装抽油烟机，油烟经抽油烟机处理后排放，对周围的环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）污染物产生及排放情况 运行期扩建工程废水主要包括员工产生的生活污水、洗砂废水和初期雨水。由于扩建工程占地位于现有工程用地内部，通过查阅现有工程环评报告，现有工程已将扩建工程占地区域的初期雨水纳入了评价范畴，故本次评价不再对初期雨水作重复计算分析。 洗砂废水 洗砂废水产生于洗砂工序，废水中主要污染物成分为SS，类比同类工程，洗砂用水系数按2m3/t原料计。扩建工程原料年用量约为55000吨，年工作250天，洗砂工序累计用水量为440m3/d，110000m3/a。根据生态环境部发布的2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册产排污系数表——3039 其他建筑材料制造行业可知水洗砂石骨料产生的污染物指标如表4-1。项目洗砂废水的产排污情况见表4-2。经计算，洗砂过程废水累计产生量约为7000m3/a，此部分废水流入沉淀池沉淀后由水泵将废水抽入絮泥罐中，流经平流罐后清水回到清水池中，循环使用；泥浆则进入到板框压滤机中处理后得到污泥，污泥则运送至现有工程排渣场进行填埋。工人只需定期补充被物料带走和蒸发损耗的新鲜水量（约为412m3/d，103000m3/a）。 表4-1 水洗砂石骨料产生的污染物指标 污染物名称 单位 产污系数 工业废水量 吨/吨-产品 0.14 化学需氧量 克/吨-产品 11.4 石油类 克/吨-产品 1.42 表4-2 洗砂废水产排污情况表 污染物 名称 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 末端治理 工业废水量 7000t/a —— —— 化学需氧量 0.57 0.399 沉淀分离+循环利用 石油类 0.071 0.0497 沉淀分离+循环利用 生活污水 该项目劳动定员4人，厂内设有食堂和员工休息室，仅有两人在项目区住宿。根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019），在厂区内住宿人员生活用水量参照“城镇居民生活”用水定额，人均用水量以100L/人·d计，不在厂区内住宿人员生活用水量参照“国家行政机构 办公楼（有食堂）”用水定额，人均用水量以50L/人·d计，项目年生产250天，则生活用水量为0.3㎥/d，75㎥/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量0.24㎥/d，60㎥/a。食堂废水经油水分离器处理，生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 项目水平衡图见图4-2。 图4-2 项目水平衡图 单位：m³/d 项目运行期洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 影响分析 从项目分析得知，项目运行期洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，该项目运行期洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。确定该项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。水污染影响型建设项目评价等级判定详见表4-3。 表4-3 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m³/d） 水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20 000 或 W≥600 000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6 000 三级B 间接排放 ---- 地表水环境影响评价工作等级为三级B的项目，评价内容为：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；水环境影响评价（该项目运行期洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌，故不做定量分析）。 该项目废水为洗砂废水和生活污水。洗砂废水经沉淀池和清水池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。该项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。 综上所述，评价认为：项目废水处理方式有效、可行，不会改变评价区地表水现有环境质量级别和功能，对周围地表水环境造成的影响较小。 3、声环境影响分析 （1）污染物产生及排放情况 项目运行期噪声污染源主要来自于生产区生产设备噪声，各噪声声源源强统计如下表4-4： 表4-4 各噪声污染源源强统计一览表 序号 声源名称 源强 数量 1 洗砂机 85dB 2台 2 脱水筛 75dB 2个 3 板框压滤机 80dB 1台 4 水泵 85dB 1个 该项目运行期噪声源主要为生产设备噪声，源强75~85dB（A），根据设备噪声强度，计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中： L(r0)——距声源r0距离上的A声压级； L(r)——距声源r距离上的A声压级； ΔL——稳固安装、设减振垫引起的衰减量，该项目取ΔL为10 dB（A）； r、r0——距声源距离（m）。 噪声叠加计算公式如下： 式中： L——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点的声压级，dB(A)。 不采取任何措施情况下，单台设备的噪声预测值见表4-5；多台设备噪声叠加预测值见表4-6。 表4-5 单台设备的噪声预测值（dB(A)） 设备 1m 5m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 150m 200m 洗砂机 85 71.0 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.5 45.0 41.5 39.0 脱水筛 75 61.0 55.0 49.0 45.5 43.0 41.0 39.5 40.0 31.5 29.0 板框压滤机 80 66.0 60.0 54.0 50.5 48.0 46.0 44.5 40.0 36.5 34.0 水泵 85 71.0 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.5 45.0 41.5 39.0 表4-6 多台设备噪声叠加预测值 距离（m） 5 10 20 30 40 50 60 100 150 200 L（dB（A）） 85.7 79.7 73.7 70.2 67.7 65.7 64.2 59.7 56.2 53.7 经设备稳固安装后，噪声预测值见表4-7。 表4-7 设备噪声经厂房隔声、距离衰减后的值 距离（m） 5 10 20 30 40 50 60 100 150 200 L（dB（A）） 75.7 69.7 63.7 60.2 57.7 55.7 54.2 49.7 46.2 43.7 从环评现场踏勘情况来看，项目生产区位于厂区西北面，从生产区到厂区入口处约50m的距离，项目区周边声环境敏感点与该项目声源最近的为距离约500m处的下许卯下村。由表4-7知，经过200m的距离衰减后，噪声贡献值约为43.7 dB（A），能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，不会对其产生影响，也不会降低当地的声环境质量现状，项目运行期噪声排放对声环境的影响不大。 影响分析 由以上可知，项目运行噪声源源强为75~85dB（A），通过采取以下措施：选用低噪声设备，设备稳固安装，只在白天进行作业。从项目区平布局来看，生产区布置于项目区西北部，可减小噪声对周边环境的影响。 4、固体废物影响分析 （1）污染物产生及排放情况 1）污泥 污泥产生于洗砂废水处理过程，其产生量约为5t/a，属于一般固废，经过板框压滤机处理后，全部运送至现有工程排渣场填埋处理。 絮泥罐中污泥性质：絮泥罐中需加入絮泥剂——聚丙烯酰胺，絮泥剂使水中的泥沙快速沉淀，有利于板框压滤机的运行。聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，本身无毒，现广泛应用于水处理、采油、造纸、医用及其他行业。在污水处理中， 聚丙烯酰胺可以通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用，增加水回用循环的使用率，还可用作污泥脱水。该项目中聚丙烯酰胺和废水仅进行物理作用，使水中的泥沙快速沉淀，无其他化合物产生。 2）一体化污水处理设施污泥 该项目生活污水产生量60m3/a，通过一体化污水处理设施处理，其污泥产生量约为污水处理量的0.1%，根据估算，该项目污泥产生量约为0.06t/a，主要成份为有机物、N、P、水等，定期清理后与生活垃圾一并处置，清理频率为1-2次/年。 3）生活垃圾 该项目劳动定员4人，年生产作业250天，按每人每天产生垃圾1kg 计， 则员工生活垃圾产生量为4kg/d，1t/a。生活垃圾经集中收集后统一清运至附近村庄垃圾收集点处理。 4）设备维修废机油 项目设备运行及检修会产生少量废机油，产生量约0.04t/a，属于危险废物， 项目区设置危废暂存间，将废机油统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 影响分析 项目运行期产生的固体废物产生和处置情况详见下表4-8： 表4-8 固体废物产生和处置情况一览表 名称 来源 类别 产生量 处置方式 污泥 洗砂废水处理 一般固废 5t/a 经过板框压滤机处理后，全部运送至现有工程排渣场填埋处理。 一体化污水处理设施污泥 污水处理 一般固废 0.06t/a 定期清掏后与生活垃圾一同处置。 设备维修废机油 设备检修 危险废物 0.04t/a 统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 生活垃圾 生活区 生活垃圾 1t/a 集中收集后统一清运至附近村庄垃圾收集点处理。 综上所述，项目运行期所产生的固体废物均可得到妥善的收集和处置，资源化有效利用率较高，固体废物清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。 5、生态影响和保护措施 环评现场踏勘时项目区为石场采空区，项目用地范围内无原生植被生长。项目区周边属于楚雄市紫溪镇上许卯石场矿区范围，采矿区范围外植被未遭到破坏，项目区内采空区已逐步开展生态恢复，于采空区内人工播种的树苗和低矮灌木为主的次生植被，项目区周边山体植被为云南松、沙松、棠梨、桉树、杂草等覆盖，项目区内无国家重点保护的珍稀和濒危动植物存在。 石场地貌为山地地貌，矿山地表土壤颗粒松散，抗冲击能力差，地表植被长势较好，遇暴雨易形成沟状侵蚀，大风季节容易造成风蚀。该石场在生产过程中，由于矿石开采需要开挖坡面，扰动山体，破坏了原有的地貌和植被，影响了表土结构，导致土体抗蚀指数降低，土壤侵蚀加剧，加上生产过程中产生的弃土弃渣，有可能造成矿区的水土流失。 项目的开发单位应加强与水土保持行政主管部门配合，认真落实水保计划，并与矿山开发建设的主体工程同时进行。使石场开发及项目实施水土流失综合防治体系发挥作用，可将矿山开采时造成的水土流失及生态环境破坏降至最低。 6、“三本账”分析 项目“三本帐”核算表见表4-9。 表4-9 “三本帐”统计表（单位：t/a） 类别 污染物 现有工程 排放量 扩建工程排放量 以新带老削减量 最终 排放量 排放增 减量 废气 无组织 粉尘 1.898 0.104 0 2.002 +0.104 废水 生活污水、洗砂废水等 COD、氨氮等 0.0252 0.006 0 0 0 固体废物 一般工 业固废 污泥 0 5 0 5 +5 一体化污水处理设施污泥 0 0.06 0 0.06 +0.06 危险废物 0 0.04 0 0.04 +0.04 生活垃圾 4.5 1 0 5.5 +1 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势， 风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。评价工作等级划分具体见表4-10。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV，IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 风险源识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中，本项目在生产过程中所涉及的危险物质主要为废机油。废机油产生较少，暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处置，最大暂存量为0.02t。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表C.1 评估生产工艺情况，本项目不涉及高温高压工艺，所以项目仅涉及危险物质的使用和贮存。 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中对应的临界量的比值 Q 式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 项目生产所用原辅材料中的危险物质主要为废机油。废机油产生较少，暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处置，实际最大储存量小于 0.02t。 表4-11 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号 物质名称 贮存场所 物质实际存在量（t） 物质临界量（t） Q值 1 废机油 0.02 2500 0.000008 由上表知，该项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。因此，环境风险评价工作等级为简单分析。 源项分析 该项目风险事故类型主要为废机油泄露，粉尘超标排放。从该项目危险物质的种类及特性、生产工艺过程、储存分析，上述风险事故类型往往具有关联性。 根据该项目建设特点，生产场所和储存场所均为一般风险源，不构成重大危险源。基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目危险物质的种类、特性及生产区、储存区的分布情况和危险装置的情况，该项目主要关注的风险事故类型为：废机油泄露引发的环境污染事故。 风险防范措施 1）设置危废暂存间，废机油集中收集后暂存于危废暂存间，委托具有危险废物处理资质的单位处置； 2）制定危废暂存间管理制度，并加强日常管理。 8、“以新带老”环保措施 （1）生活办公区设置油水分离器和一体化污水处理站等生活污水处理设施； （2）原项目破碎工序设置雾炮除尘设施。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于楚雄市紫溪镇上许卯石场内，具体选址合理分析结论如下： 本项目在楚雄市紫溪镇上许卯石场采空区内划分约2600m2区域进行洗砂生产线建设，楚雄市紫溪镇上许卯石场已办理采矿权证，属于合法矿山，本项目利用楚雄市紫溪镇上许卯石场废土石及公分石进行生产，不新增建设用地，选址符合。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、废气 1、 防治措施 （1）施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数； （2）合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制； （3）加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气污染物的排放。 2、 防治措施可行性 上述措施为施工期常规的扬尘控制措施，洒水降尘为施工场地最常用且十分有效的措施，通过设置沉淀池对施工废水进行收集，回用于施工洒水降尘，可提高水的重复利用率，达到节水的目的。 综上所述，环评提出的施工期扬尘控制措施可行。 二、废水 1、 防治措施 施工期施工人员生活废水依托原有生活污水收集池处理，晴天用于施工场地洒水降尘，雨天储存，不外排。 2、 防治措施可行性 施工期所用的生活污水收集池容积为10m³，生活污水收集池依托原有，施工期废水产生量不大，水质较简单，以SS为主，部分施工用水和洒水降尘用水对水质要求较低，通过生活污水收集池对废水进行处理后，回用施工及洒水降尘可行。 综上所述，环评提出的施工期废水治理措施可行。 三、噪声 1、 防治措施 ①禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业； ②施工期应使用性能好、低噪声的设备施工。 2、防治措施可行性 上述施工期噪声减缓措施基本为管理措施，施工期间建设单位加强施工管理则可达到减缓施工期噪声影响的目的。由于周边敏感点距本项目有一定距离，施工噪声影响较小。 综上所述，环评提出的施工期噪声减缓措施可行。 四、固废 1、 防治措施 ①项目施工期所产生的生活垃圾统一收集后运往附近村庄生活垃圾处置点处置； ②开挖土石方能在项目区内得到平衡，无需外运。 2、 防治措施可行性 施工期固废处置率为100%，施工期固废可得到妥善处置，环评认为项目施工期固废治理措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、废气 1、防治措施 （1）原料装卸前进行必要的洒水降尘； （2）定期对运输道路区进行洒水降尘和保洁； （3）采用湿法洗砂工艺。 2、防治措施可行性 由于项目占地较小，计划配备洒水车对原料及道路进行降尘洒水，能减少大部分的粉尘，采用洒水车降尘可行。 3、运营期大气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）开展自行监测。 表5-1 运行期污染源监测计划 项目 监测因子 监测时间和频次 点位 备注 废气 无组织 颗粒物 1次/年 厂界上风向设置参照点1个、下风向设置2-3个监控点 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准 综上所述，运营期废气在经拟采取的措施处理后，均能实现厂界达标排放，对环境空气产生影响较小，不会改变项目所在地空气环境功能，对保护目标的影响较小，因此，评价认为项目拟采取的废气污染治理设施是可行的。 二、废水 1、防治措施 ①生产废水 项目生产废水为洗砂废水，洗砂废水经沉淀池和清水池收集处理后循环使用，不外排。 ②生活污水 生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 2、防治措施可行性 根据调查，项目沉淀池容积为30m³，清水池容积为960m3，能满足洗砂废水收集和存储要求。项目生活办公区生活污水产生量为0.24m3/d，60m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 各类集排水设施一旦投资后，后续仅花费少量维护费即可继续投入使用，一方面能避免水资源浪费，另一方面还能减少矿区水土流失及各类污染物排放，投资价格相比年利润是可接受的，投资后对环境保护是有益的。因此，评价认为项目拟采取的废水污染治理设施是可行的。 3、运营期废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）开展自行监测。 表5-2 运行期污染源监测计划 项目 监测因子 监测时间和频次 点位 备注 废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐 每天3次，连续监测2天 污水排放口 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 二级标准要求 三、噪声 1、防治措施 （1）合理安排作业时间，夜间不生产； （2）尽可能选用噪声低的设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。 2、防治措施可行性 根据噪声预测结果，在采取上述措施后，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，对敏感点的影响很小，不会造成噪声扰民。因此，评价认为项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。 3、运营期噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）开展自行监测。 表5-3 运行期污染源监测计划 项目 监测因子 监测时间和频次 点位 备注 噪声 Leq 1次/年 东、西、南、北四个方位 东、西、南、北面厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准限值 四、固废 1、防治措施 （1）污泥经过板框压滤机处理后，全部运送至现有工程排渣场填埋处理。 （2）项目运营期办公生活区所产生的生活垃圾集中收集后统一清运至附近村庄垃圾收集点处理。 （3）一体化污水处理设施污泥定期清掏后与生活垃圾一同处置。 （4）项目运营期间所产生的废机油，统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，并建立管理台账。 2、防治措施可行性 项目洗砂产生的污泥经过板框压滤机处理后，全部运送至现有工程排渣场填埋处理是可行的。项目运营期所产生的生活垃圾集中收集后统一清运至附近村庄垃圾收集点处理。一体化污水处理设施污泥定期清掏后与生活垃圾一同处置。废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关标准、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）执行。 运营期固体废物在采取以上措施后，均得到妥善处置，对周围环境影响很小。因此，评价认为项目拟采取的固废处置措施可行。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 该扩建工程主要为水洗砂生产线相关配套设施的建设和危废暂存间、一体化污水处理设施的建设，该项目总投资为300万元，本次环保投资估算为29.44万元，占总投资比列为9.81%，环保投资概算详见表5-4。 表5-4 环保投资概算一览表 环保设施及规模 投资额（万元） 备注 沉淀池 0.2 新增 清水池 0.5 新增 抽油烟机 0.1 新增 油水分离器 0.04 新增 危废暂存间 0.1 新增 板框压滤机 25.0 新增 一体化污水处理设施 1.0 新增 雾炮除尘设施 2.0 新增 防尘网 0.5 新增 合计 29.44 / |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | 施工活动与水土流失防护措施并进 | / | 1.禁止废土等污染水体； 2. 加强矿区日常管理，确保水保措施完好运行，减少水土流失。 | / |
| 地表水环境 | 施工期生活污水依托原有生活污水收集池处理后回用，不外排。 | 施工废水 不外排 | 1. 洗砂废水经沉淀池和清水池收集处理后循环使用，不外排； 2.生活污水经一体化污水处理设施处理达标后暂存在生活污水收集池中，回用于项目洒水降尘及自有菜地浇灌。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1.禁止夜间进行施工作业； 2.合理安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放时间； 3.施工期应使用性能好、低噪声的设备； 4.加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（CB12523-2011） | 1.合理安排作业时间； 2.选用低噪声设备； 3.加强运输车辆管理，合理安排运输时间，进出矿区车辆应安排在白天，禁止夜间运输；严禁车辆超速超载，经过村庄时禁止鸣笛。 | 东、西、南、北面边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1.施工场地实时洒水抑尘，大风天气增加洒水次数； 2. 合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理； 3.加强对进出车辆的管理。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 | 1.原料装卸前进行必要的洒水降尘； 2.定期对运输道路区进行洒水降尘和保洁； 3.采用湿法洗砂工艺。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准 |
| 固体废物 | 1.生活垃圾统一收集后定期清运至附近村庄生活垃圾收集点处置。 2.开挖土石方能在项目区内得到平衡，无需外运。 | 固废处置率达到100% | 项目洗砂产生的污泥经过板框压滤机处理后，全部运送至现有工程排渣场填埋处理； 生活垃圾集中收集后统一清运至附近村庄垃圾收集点处理； 一体化污水处理设施污泥定期清掏后与生活垃圾一同处置； 废机油统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，并建立管理台账。 | 固废处置率达到100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 1.施工作业时注意周围安全，发现安全隐患及时上报； 2.在施工场所周围设置警示牌。 | / | 设置危废暂存间，废机油废机油统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，并建立管理台账。 | / |
| 环境监测 | / | / | 颗粒物：厂界上风向设置参照点1个、下风向设置2-3个监控点； 废水：污水排放口设监测点； 噪声：厂界四周各设1个测点 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，符合达标排放、总量控制的原则。项目在建设过程中需严格按“三同时”的原则设计和施工，落实环评报告中提出的治理措施,项目投产后需加强环境管理。该项目对产生的废气、污水、噪声、固废采取相应措施进行治理后，能够实现废气、废水、噪声的达标排放，固废处置率100%。项目运行期间对外环境影响较小，不会降低当地环境质量。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。