拟对《楚雄年处理10万吨生活垃圾焚烧炉渣

综合利用项目环境影响报告表》准予行政许可的意见

楚雄祺祥环保科技有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄年处理10万吨生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于苍岭镇黄草工业园区，项目总投资8000万元，其中：环保投资56.9万元，占总投资的0.71%。项目占地面积20亩，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。项目主要设置办公室、原料堆场、生产区、免烧砖养护区、成品放区等，项目新购置除铁器、打砂机、跳汰机、捞渣机、前装机、带式输送机、一体化成型砖机等生产设备及配套设置相关环保设施等。项目建设完成后，形成年产10万m³环保砖项目、年产3000吨回收铁渣。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：施工期设置临时沉淀池，生活污水个施工废水经沉淀处理后回用于施工。施工期设置施工围挡，建筑垃圾和建筑材料采取遮盖篷布和洒水降尘的措施，减少施工扬尘的影响。合理布局施工机械，合理规划施工时间，加强施工人员管理，做到文明施工，禁止夜间施工。生活垃圾运至东方新能源垃圾焚烧有限公司进行处置，能利用的建筑垃圾回收利用，不能利用的运至政府指定地点堆放，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃倾倒。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。项目废气污染物主要为有组织废气及无组织废气。有组织废气包括制砖搅拌过程中产生的粉尘；无组织废气包括炉渣预处理粉尘、粉料仓仓顶自然扩散的少量生产性粉尘。制砖工序粉尘，在搅拌机上方设置集气罩（风机风量为4000m3/h，废气收集效率为90%），经袋式除尘器处理达到《水泥工业大气污染区超低排放标准》（GB13/2167-2020）中限值要求后，经15m排气筒排放。炉渣处理工序废气（原料堆场粉尘），环评提出项目原料堆场设置为三面围挡，并设置顶棚；破碎、筛分粉尘，对破碎过程投料点、出料点和筛分阶段采用洒水、喷淋抑尘等措施减少粉尘产生量，炉渣处理工序废气呈无组织排放。粉料仓筒粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器（除尘效率可以达到99.9%）处理后，极少部分粉料于粉料仓顶部呼吸口排出呈无组织排放，其余无组织废气经厂房密闭，洒水抑尘等措施处理后呈无组织排放。

2.加强对废水的管理。项目运营过程中产生的废水主要为职工生活废水、炉渣筛选区废水（破碎机和跳汰机）、制砖区废水（搅拌机冲洗废水和作业区地面冲洗废水）、原料堆场渗滤液。炉渣筛选区废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活废水经隔油池、化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准限值后，回用于生产工序，不外排。制砖区废水（搅拌机冲洗废水和作业区地面冲洗废水）经沟渠排放至沉淀池沉淀后回用于场地降尘用水，其余的由泵抽至搅拌机下方的清水池，返回用于生产，不外排。原料堆场渗滤液四周设置导流沟渠，将渗滤液引流至生产区三级沉淀池内沉淀暂存，后回用于项目制砖区搅拌补水，不外排。初期雨水经1个容积为100m3的收集池收集沉淀后，回用于厂区制砖搅拌工序补水，不外排。

3.加强噪声防治措施。经厂房阻隔、距离衰减、添加减震垫片及几何发散衰减和空气吸收衰减后，预测结果厂界四周昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。项目周边50m范围内无声环境保护目标，项目采取以上措施后，运营期噪声对周围环境影响较小。

4.妥善处置固体废物。项目主要固体废物为一般工业废物、危险废物。一般工业固废主要为含铁渣（经除铁器除出来的含铁渣经统一收集后运送至成品车间集中收集后定期外售）、粉尘（集中收集后返回制砖生产工序再利用）、杂物（集中收集后定期西侧垃圾焚烧发电厂处理）、不合格产品（集中收集后返回制砖生产工序再利用）、污泥（由工业园区环卫部门清掏合理处置）、沉淀物（经压滤脱水后的沉淀物含水率较小，回用于制砖生产工序再利用）、生活垃圾（项目区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾用垃圾桶收集后定期西侧垃圾焚烧发电厂处理）。危险废物为废机油（废机油集中收集后暂存于危废暂存间并定期委托有资质的单位清运处置）。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2022年12月12日