拟对《年产100吨高端酱香型大曲白酒生产线

建设项目环境影响报告表》准予行政许可的意见

云南楚雄吕合酒厂有限责任公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《年产100吨高端酱香型大曲白酒生产线建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于吕合镇清源哨，项目总投资6000万元，其中：环保投资16.65万元，占总投资的0.27%。项目占地面积8464m2（12.7亩），由仓储工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。项目生产规模为年产100吨高端酱香型大曲白酒，我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：施工现场设置喷淋设备洒水降尘；建筑材料堆放整齐，禁止在道路和人行道上堆放或运输易扬尘建筑材料；土地路面硬化；项目废水管网拆除、回用水池等建设土方开挖洒水降尘；运输车辆密闭运输，严禁沿途抛洒，道路设置专人对道路清扫；施工现场建筑垃圾及时处置。洗手废水经水桶收集后用于项目区绿化及菜地灌溉或场地洒水降尘，不外排；入厕废水依托已有化粪池收集后委托周边村名清掏菜地施肥，不外排。施工废水废水收集桶收集沉淀后，用于场地洒水降尘，不外排。施工地表径流在项目区东部入口处已设置的一个15m3的雨水收集沉淀池，项目产生的施工期地表径流可依托该沉淀池沉淀后用于施工期洒水降尘。在施工过程中应加强工地管理，合理安排行车路线，车辆限速、禁鸣，合理布置施工现场，施工人员禁止大声喧闹；应尽可能选择低噪声施工机械，加强设备的维护保养，使得各种施工机械设备保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。合理安排施工时间，夜间不施工。土石方暂存在北部现有的空置半成品库房内，约100m3用于厂区建设及高挖低填，剩余用于厂区菜地及绿化回填覆土。建筑垃圾主要为废混凝土块、费砖瓦、设备包装材料、钢材等，产生量约为5t。废混凝土块、废砖瓦用于建筑工地回填，若无回填处理的则清运至管理部门指定地点处置；设备包装材料、钢材等，分类收集后可利用的回收利用或外售给废品回收站，不可利用的清运至管理部门指定地点处置。废燃煤锅炉1台可由相关回收机构回收利用处置。施工人员生活垃圾统一收集后清运至清源哨村集中处置点委托环卫部门定期清运处置。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。项目废气污染物主要为粉尘、酿酒车间挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、异味、食堂油烟。项目运行期粉尘产生分为有组织粉尘及无组织粉尘。有组织粉尘主要为原料破碎过程产生，经设置的集气罩+布袋除尘器（共1台）处理后达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放监控浓度限值标准后通过车间顶部1根15m高排气筒（DA001）排放。无组织粉尘主要为封窖用黏土房、原料装卸过程产生，该过程黏土堆放经设置全封闭棚，粉尘大量沉降在黏土房内，少量为无组织排放，排放量较小，对周边环境影响不大。项目原料高粱、大曲曲药（小麦、大麦等）购进卸车过程中会产生少量无组织粉尘，经过厂区洒水降尘后自然逸散，对周边环境影响不大。项目为白酒生产项目，白酒生产产生的异味无毒性，主要成分为乙醇，酿造过程中有一定量的乙醇随水蒸气挥发到空气中，乙醇属于挥发性有机物，以非甲烷总烃计，主要来源于酿酒车间摊凉拌曲、堆积发酵和蒸馏等工艺。根据环评分析，本项目酿酒车间产生的非甲烷总烃无组织排放量为0.0081kg/d，酿酒车间产生挥发性有机物的运行时间为259d，则排放量为0.0021t/a，337.5mg/h，浓度约为1.35mg/m3，经封闭车间阻隔，通过车间设置通风窗呈无组织扩散，排放的非甲烷总烃量能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放浓度限值要求，经过大气稀释后对周边环境影响较小。项目食堂设有1个灶头，项目已安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，净化效率达到60%以上，食堂油烟处理后无组织排放。项目已设置1个化粪池和新建1座一体化污水处理站，根据环评踏勘，化粪池设置于绿化带下方，地上种植吸附性较强的植物，化粪池产生的异味影响不大；污水处理站运行中产生的异味，经附近周围设置绿化带围挡和经一体化污水处理站上方排风扇处理后无组织排放。

2.加强对废水的管理。项目运营过程中产生的废水主要为职工生活污水和生产废水。生产废水主要为蒸粮废水（甑脚水）、蒸酒废水（甑脚水）、蒸馏冷凝水、灌装瓶及瓶盖清洗废水、车间地坪设备冲洗废水、锅炉排污水、软水制备废水、化验室清洗废水。职工生活污水为食堂废水与冲厕废水。生活污水产生量为0.56m3/d，食堂废水经新设置的油水分离器处理后与员工冲厕废水一起进入新建化粪池内预处理后进入新建一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中标准限值后储存在项目区回用水池内，用于厂区周边农田灌溉、企业绿化及自有菜地农田灌溉，不外排。蒸粮废水（甑脚水），产生量为399.6m3/a，蒸酒废水（甑脚水），产生量为269.45m3/a，外售至吕合镇严家湾生猪养殖场作牲畜饲料，不外排。蒸馏冷凝水产生量为0.8m3/d，收集后循环使用，不外排。软水制备废水及锅炉排污水，产生量为2.2m3/d，灌装瓶清洗废水产生量为0.11m3/d，车间地坪及设备清洗废水产生量为1.2m3/d，化验室清洗废水产生量为0.0048m3/d，直接排入项目区一体化污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准限值后储存在项目区回用水池内，用于厂区周边农田灌溉及企业绿化及自有菜地农田灌溉，不外排。

3.加强噪声防治措施。项目主要噪声源为原料粉碎设备、风机、锅炉、清洗机、灌装机等产噪设备，噪声源强约在75～85dB（A）。环评提出采取设备合理布置并选用低噪声机械设备，对设备进行基础减震；禁止夜间生产；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或损坏而增加其工作时声级；加强对工作人员的管理，规范操作、做到文明生产，避免人为噪声的产生等措施，项目区距离东、南、北厂界处的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间要求，西厂界临近广大铁路，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准昼间要求。

4.妥善处置固体废物。项目主要固体废物为酒糟、废包装材料、布袋除尘器除尘灰、生活垃圾、废离子交换树脂、化粪池和一体化污水处理站污泥，均为一般工业固废。生活垃圾使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，定期清运至清源哨垃圾集中处置点委托环卫部门定期清运处置。污泥定期委托吕合镇环卫部门清掏清运处置。废包装材料对可以综合利用部分进行外售处理，对不可利用部分与生活垃圾一起定期清运至清源哨垃圾集中处置点委托环卫部门定期清运处置。除尘灰与生活垃圾一起定期清运至清源哨垃圾集中处置点委托环卫部门定期清运处置。酿酒酒糟定期外售至楚雄市吕合镇严家湾生猪养殖场作牲畜饲料。废离子交换树脂定期有设备厂家更换后回收处理，不在厂区存放。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2022年12月13日