# 拟对《楚雄市彝海片区标准化中学建设项目

# 环境影响报告表》准予行政许可决定的意见

楚雄市启行教育投资有限责任公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你单位提交的《楚雄市彝海片区标准化中学建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于楚雄市鹿城镇东南新城富民片区。项目总投资36348.95万元，其中环保投资201.3万元，占总投资的0.55%。该项目属于新建项目，总占地面积71204m2，总建筑面积60451.79m2，主要建设内容为教学及教学辅助用房、宿舍楼、食堂、体育馆、图书馆及厕所等配套设施，办学规模为36个教学班，共可容纳学生1800人。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点、生产工艺和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：施工期施工废水经临时沉淀池处理后回用于项目洒水降尘、车辆冲洗用水以及建筑养护用水。生活垃圾集中收集后定期委托环卫部门清运，可回收的建筑垃圾出售给废品回收站，不可回收的建筑垃圾运送至城建部门指定的地点堆放，禁止与生活垃圾混合或者随意倾倒。项目的建设应合理安排施工作业时间，禁止夜间施工，加快施工进度，减少施工期各项污染物的排放。

（二）运行期：

1.加强对废气的管理。食堂油烟经油烟净化器收集处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的相应规模饮食业单位最高允许排放浓度后经烟道排放。实验分析教学过程中产生的实验室废气通过通风橱引至教学楼顶排放。垃圾收集点经采用封闭式垃圾收集桶，及时委托环卫部门清运的措施减少恶臭影响。

2.加强对废水的管理。实行雨污分流制。雨水经雨水沟收集后排至市政雨水管网。经隔油池处理后的食堂废水、生活污水以及实验室洗涤废水一起排入化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准后排入市政污水管网。

3.加强噪声防治措施。采取机动车减速慢行、禁止鸣笛、科学合理安排广播播放时段、控制播放音量、增加绿化等措施，确保噪声排放满足《楚雄市人民政府关于同意楚雄市声环境功能区划的批复》（楚市政复〔2018〕44号）相应排放限值的要求。

4.妥善处置固体废物。食堂餐厨垃圾、隔油池油污委托有资质的公司进行处置，化粪池污泥等与生活垃圾统一委托环卫部门定期清运、处置。化学实验废物（废液），暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。危废暂存间需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，该项目环境影响报告表应当报我局重新审核。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2022年12月21日