拟对《楚雄路银建材有限公司厂房建设项目

环境影响报告表》准予行政许可决定的意见

楚雄路银建材有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄路银建材有限公司厂房建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇东升路富民工业园区内，项目总投资25000万元，其中：环保投资115.5万元，占总投资的0.46%。项目占地面积12664m2，由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。建设规模为年产塑料波纹管600万米、年产钢制声测管500万米、年产土工布680万平方米、年产防水板550万平方米。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：合理优化施工设计，合理安排施工时间，施工废气在施工过程中采取施工厂界处建设施工临时围挡，在施工场地内定期洒水，建筑材料使用蓬布遮盖，运输车辆应缓速行驶。施工期产生的废水进入临时生活废水沉淀池（容积1m3）经沉淀处理后全部用于洒水降尘，不外排。施工过程噪声采取合理布置施工场地，对施工设备定期保养，严守操作规范，加强施工管理，优化施工方式，提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期，加强对施工人员对环境的宣传和教育；同时施工期保持良好的运输车况，合理调度，尽可能匀速慢行，减少鸣笛，合理安排作业时间等措施。施工开挖土石方用于回填，建筑垃圾分类清理，能回收利用的回收利用，不能回收的统一收集后，清运到当地政府部门指定的建筑垃圾堆放点堆放。项目施工期生活垃圾设置临时生活垃圾桶集中收集后，交环卫部门处理。

（二）运行期：

1.加强对废气管理。项目废气污染物主要为非甲烷总烃、粉尘、恶臭及食堂油烟。非甲烷总烃废气拟采用集气罩收集+活性炭吸附+UV光解处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准后经15m排气筒（DA001）排放。加热、挤出工序产生的臭气大部分经集气罩收集+活性炭吸附+UV光解处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准经15m排气筒（DA001）排放。土工布生产开包、疏松、针刺过程粉尘废气经集气罩收集后进入集棉箱沉降后再进入除尘箱（布袋除尘器）处理后达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准再经15m排气筒（DA002）排放。

2.加强对废水的管理。项目运营过程中产生的废水主要为职工生活废水、生产间接冷却水。职工生活废水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准后通过工业园区污水管网排入市政道路污水管网，最终进入楚雄市污水处理厂处理。生产间接冷却水循环使用不排放，定期补水即可。

3.加强噪声防治措施。项目主要噪声源为设备噪声。噪声源强约为65~75dB（A），采用低噪声设备，厂界昼间、夜间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4.妥善处置固体废物。项目主要固体废物为一般固体废物废包装材料，采取收集后重复利用或外售当地废品回收站；废边角料和废品，采取分类收集后，外售当地废品回收站；除尘器收集的颗粒物、化粪池污泥，采取分类集中收集后返回生产系统利用，不外排。生活垃圾经公司内生活垃圾收集桶统一收集后委托环卫部门清运处置。危险废物为废机油暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位处理；更换的废UV灯管由设备厂家上门更换后由设备厂家带走交由有资质的单位处置；废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2023年1月8日