拟对《吕合镇英发有机肥基地建设项目

环境影响报告表》准予行政许可的意见

楚雄英发生物科技有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你单位提交的《吕合镇英发有机肥基地建设项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟决定准予行政许可。意见如下：

一、该项目建设地点位于吕合镇吕合村委会小天城，中心地理坐标：东经101°21′24.983"，北纬25°08′44.284″。该项目租用原楚雄市氮肥厂场地、房屋和相关现有设施进行生产，项目总投资7800万元，其中环保投资88万元，占总投资的1.13%。该项目租用原楚雄市氮肥厂场地、保留原有建筑设施并加以修缮后继续使用，并在此基础上新增1栋原料库、1栋发酵车间、1栋熟料筛分及产品包装车间，购置相应生产设备，新建固态（粉状、颗粒状）、液态有机肥共3条生产线，由主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程、依托工程组成。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点、生产工艺和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：施工期建设沉砂池，施工废水经沉砂池沉淀处理后用于场地洒水增湿降尘。对易起尘的物料加盖篷布或者密闭存放，禁止露天堆放，施工场界周围搭建临时围挡，工地出口设置冲洗平台，合理选择运输路线和运输时间，合理安排施工作业，禁止夜间施工。施工期产生的建筑垃圾应及时清理和搬运至规定的指定地点，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃。生活垃圾经统一收集后运至附近村庄垃圾收集点。

（二）运行期：

1.加强对废气的管理。发酵罐产生的废气通过生物除臭技术滴滤法+活性炭吸附装置处理后达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）相应限制后通过15米高排气筒排放。包装及造粒卸料口颗粒物经集气罩+布袋除尘器除尘后达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求后经15米高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，项目运行期间，建设方还需采取报告表中提出的各项环保措施，确保污染物无组织达标排放。

2.加强对废水的管理。实行雨污分流，初期雨水经收集后暂存于雨水收集池内回用于固态肥发酵工艺，不外排。生活污水分别进入油水分离器或化粪池处理后再经一体化污水处理设施（包含调节池）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准限值后用于发酵工段补水。原辅料堆存、腐化等生产过程如有渗滤液产生需妥善收集回用。

3.加强噪声防治措施。通过合理布局噪声源、采取安装减震底座、合理安排生产时间等措施后，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

4.妥善处置固体废物。布袋除尘器粉尘和污水处理设备污泥回用于生产。生活垃圾定期运送至附近村庄垃圾收集点。废矿物油、废活性炭分别收集至危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案。

四、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，该项目环境影响报告表应当报我局重新审核。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2023年1月8日