拟对《楚雄市甬江建材有限公司设备产能替换

购置项目环境影响报告表》准予行政许可的意见

楚雄市甬江建材有限公司：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你公司提交的《楚雄市甬江建材有限公司设备产能替换购置项目环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、项目建设地点位于楚雄市东华镇新柳村委会小波岩村小组。项目总投资1000万元，其中环保投资65.8万元，占总投资的6.58%。项目矿山生产规模为95万t（砂岩、砖瓦用页岩），设计开采标高为2104m～1906m。主要购置高速圆锥破碎机、双层振动筛、圆锥制砂机、高压对辊机、双轮洗砂一体机、细砂回收机等设备对现有设备进行替换升级，基建工程包括新建300m³沉淀罐一个，新建采场截洪沟2074m、排水沟1645m，新建100m³高位水池一个，扩建现有道路1450m，新建道路750m，新建一个板框压滤脱水车间用于沉淀池污泥脱水增加废水回用。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：

施工扬尘，通过洒水降尘、加强管理进行控制后对区域环境空气质量影响不大。施工人员食堂用水经隔油池处理后，与其他生活污水一同进入化粪池处理，最后经已建一体化污水处理设备处理后回用于项目内洒水降尘，对周围水环境的影响不大。施工噪声通过加强施工管理，合理安排施工作业，选用低噪声施工设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于正常工作状态，合理安排施工时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工。施工期产生的土石方用于回填及植被恢复。建筑垃圾通过分类集中堆存，可回收利用部分的材料回收处理，剩余部分收集后运至厂区采空区就地填埋。生态环境严格进行施工管理，本次改建全部施工均在原有矿区范围内进行，不在矿区外设置其他的临时施工场地；利用现有矿区内已被剥离的土地进行施工，减少矿区内植被进一步破坏；施工阶段基建剥离土方应及时运至采空区堆场存放，避免雨水冲刷造成水土流失；截、排水沟施工后及时进行管沟周围的植被恢复。

（二）运行期：

1.生态环境管理。矿山经近年的开采运营，对原有的地形地貌已造成一定破坏，后续运营中严格执行环评提出的生态保护措施及对项目采空区及时进行植被恢复，加强植被的抚育管理，采取边开采边恢复，对完成开采的采空区域进行及时的植被恢复；增加截、排水沟，进一步减少水土流失情况；加强工作人员培训，不对矿区及周边动植物造成破坏；闭矿期进行全面的采空区回填及植被恢复，严格落实植被恢复资金，专款专用，按质按量完成植被恢复目标。

2.加强对废气管理。项目运营期采场作业扬尘、采装起尘、汽车运输扬尘、各堆场扬尘、制砂原料破碎粉尘、机械废气、备用发电机废气，均为无组织废气。采场作业扬尘采取洒水降尘的方式除尘。矿山开采矿石采装起尘采取喷淋洒水降尘的方式减小起尘量。汽车运输扬尘通过加强路面养护、及时洒水、对运输车辆、车厢加盖篷布、做好防漏措施。项目堆矿场区原料堆棚及临时堆场扬尘采取洒水降尘措施。制砂原矿破碎粉尘废气产生量不大，经大气扩散后呈无组织排放。

3.加强对废水的管理。项目运营期废水主要为洗砂废水和员工生活污水。洗砂用水经板框压滤脱水+沉淀后循环使用，不外排。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，再经已建一体化污水处理设备处理后达标回用于洒水降尘，不外排。项目建有初期雨水收集池，初期雨水沉淀后用于洗砂及洒水降尘，不外排。

4.加强噪声防治措施。项目运营期噪声源主要为机械设备噪声、运输噪声、矿山开采爆破噪声及振动。项目夜间不生产，经过隔声、减振。环评要求采石场加强管理，定期对设备进行检修、维护。项目矿山爆破采用微差电磁雷管深孔起爆，爆破工作委托当地具有爆破资质的爆破公司实施。

5.妥善处置固体废物。项目运营期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为采区弃渣土、沉淀池污泥、生活垃圾、化粪池污泥。项目运行期露天采场采出的弃渣全部暂存于临时堆场区，用做后期采空区回填及植被恢复。项目运营期洗砂池、沉淀池、回水池等产生的沉淀污泥，经板框压滤脱水后运至堆土场暂存，部分出售给楚雄市甬江佳顺建材有限公司用于制砖，剩余用于采空区回填及植被恢复。生活垃圾集中收集后，运至项目周边村庄指定生活垃圾堆放点进行堆放，最终由环卫部门统一清运处理。化粪池污泥定期委托当地环卫站进行清掏外运处置。危险废物为机械设备的日常润滑维护产生少量的废机油、废机油桶，矿区内已建有危废暂存间。废机油、废机油桶集中收集后暂存于危废暂存间，委托楚雄义成绿洁环境治理有限公司定期进行回收处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序办理排污许可手续。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局

2023年1月28日